## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS - ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
SEMINARIO
"EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)"
SEMESTRE PRIMAVERA 2008
PROFESOR : ENRIQUE KALISKI KRIGUER
Sesión Nº 4

## Slide 2
Los resultados de una EIA son los siguientes:
Factibilidad ambiental
Selección de alternativas de un proyecto, desde el punto de vista ambiental.
Medidas de mitigación y compensación ambiental
- Medidas de monitoreo o de seguimiento y control ambiental
Proyecto
(acciones y actividades)
EIA
Resultados
RECORDEMOS EL ESQUEMA DE UNA E.I.A

## Slide 3
Proyecto
(acciones y actividades)
EIA
Resultados
ETAPA 6: Selección de alternativas de un proyecto, desde el punto de vista ambiental.
ETAPA 7: Medidas de mitigación y compensación ambiental
ETAPA 8: Medidas de monitoreo o de seguimiento y control ambiental
ETAPA 9: Factibilidad ambiental
ETAPA 1:
Descripción
del proyecto
y sus actividades
ETAPA 2: Línea de Base
ETAPA 3: Identificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 4: Cuantificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 5: Valorización de los impactos.

## Slide 6
Etapa Nº 1 : Descripción del proyecto
Los aspectos a incluir en la descripción del proyecto, según lo que interesa en una EIA son los siguientes :
a) Área de influencia ambiental del proyecto.
b) Ubicación exacta de las obras y de los lugares en que impactará directamente.
c) Métodos constructivos y tiempos estimados.
d) Métodos y tecnología par ala operación, combustibles, etc.
e) Acciones y actividades relevantes durante la etapa de construcción y de operación.
f) Magnitudes relevantes del proyecto.
g) Situación del entorno del proyecto.
h) Antecedentes sobre percepción del proyecto por parte de los involucrados o afectados.
La descripción del proyecto deber ser tal que permita analizar las actividades y acciones desde el punto de vista ambiental.

## Slide 7
Descripción de un proyecto, según el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 12.- Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
Una descripción del proyecto o actividad que deberá contener, cuando corresponda, lo siguiente:
c.1. Los antecedentes generales, indicando:
su nombre; la identificación del titular y su sociedad matriz, si la hubiere;
su objetivo; su localización según división político-administrativa a nivel regional, provincial y comunal, su localización representada cartográficamente, especificando la siguiente información cartográfica: escala, norte, simbología, grilla de referencia indicando coordenadas, fuente de información y datos geodésicos, cuando corresponda.
Se entenderá por datos geodésicos el tipo y parámetros de la proyección, el elipsoide y el DATUM; la definición de las partes, acciones y obras físicas que lo componen; la superficie que comprenderá; el monto estimado de la inversión y la mano de obra asociada, si corresponde; la vida útil y la descripción cronológica de sus distintas fases; la justificación de su localización, y la fecha estimada de inicio de la ejecución o modificación del proyecto o actividad.

## Slide 8
c.2. La descripción de la fase de construcción, si la hubiere, indicando las acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto o actividad.
c.3. La descripción de la fase de operación, si la hubiere, detallando las acciones, obras y requerimientos, los procesos unitarios y globales, y el manejo de materias primas, productos terminados e intermedios necesarios para el funcionamiento del proyecto o actividad, considerando sus medidas de mantención y conservación, según corresponda.
c.4. La descripción de la fase de cierre y/o abandono, si la hubiere, detallando las acciones, obras y medidas que implementará el titular del proyecto o actividad.

## Slide 9
Etapa Nº 2 : Línea de Base (CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA)
La Línea de Base (Línea Base o Base Line) corresponde al conjunto de valores de las v.a. en la situación sin proyecto. Para esto, debe definirse previamente cuáles serán las v.a. relevantes para el proyecto.
Ej. En un proyecto de un embalse, una v.a. es la cantidad y calidad del agua del río aguas abajo del la presa.
Se puede plantear la siguiente ecuación conceptual, para las variables ambientales :
{ v.a. sin proyecto } + { v.a. por efecto del proyecto} = { v.a. con proyecto}
o Línea Base
Cada uno de los términos de esta ecuación corresponde a un conjunto de v.a. para una situación determinada. El primer término corresponde a la Línea Base, en tanto que el término del lado derecho a la situación ambiental con proyecto.

## Slide 10
Aclaración
La Línea Base NO es un estudio científico acerca del ambiente o de algún aspecto de éste, sino sólo la determinación del valor de las v.a. sin proyecto.
Corresponde a la determinación de las características de los medios físicos, bióticos, socio-. Cultural y construido, etc., cada uno de los cuales es analizado en forma científica, pero con los alcances y en el contexto de obtener los valores de las variables ambientales relevantes en el área de influencia del proyecto, en la situación sin proyecto.

## Slide 11
Métodos para realizar una Línea de Base
Para realizar una Línea Base, se pueden utilizar las siguientes métodos, según sea el caso :
- Uso de bibliografía y estudios disponibles (Valores históricos o de referencia)
- Medición directa
- Inferencia, a partir de situaciones, lugares y proyectos similares, datos de la literatura, etc.
- Estimaciones con modelos u otros procedimientos.

## Slide 12
Línea de base, según el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 12.- Los contenidos mínimos detallados para la elabora­ción de los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
f) La línea de base, que deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

## Slide 13
El área de influencia del proyecto o actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos.
Deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad, y que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
(Ejemplo: si se debe presentar un EIA debido a la erradicación de gente, la línea de base deberá contener antecedentes sociales, culturales, antropológicos, etc. de la comunidad afectada)
Se caracterizará el estado de los elementos del medio ambiente, considerando los atributos relevantes del área de influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad.

## Slide 14
CONTENIDO DE LA LÍNEA DE BASE
SEGÚN EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ART. 12º LETRA F)
Esta descripción considerará, cuando corresponda, los siguientes contenidos:
f.1. El medio físico, que incluirá, entre otros, la caracterización y análisis del clima, la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la oceanografía, la limnología, la hidrología y la edafología.
Asimismo, considerará niveles de ruido, presencia y niveles de vibraciones y luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, calidad del aire y de los recursos hídricos.
f.2. El medio biótico, que incluirá una descripción y análisis de la biota, pormenorizando, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diver­sidad y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

## Slide 15
f.3. El medio humano, que incluirá información y análisis de la dimensión geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Asimismo, se describirán los sistemas de vida y las costumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales.
f.4. El medio construido, describiendo su equipamiento, obras de infraestructura, y cualquier otra obra relevante.
Asimismo, se describirán las actividades económicas, tales como industriales, turísticas, de transporte, de servicios y cualquier otra actividad relevante existente o planificada.

## Slide 16
f.5. El uso de los elementos del medio ambiente comprendidos en el área de influencia del proyecto o actividad, que incluirá, entre otros, una descripción del uso del suelo, de su capacidad de uso y clasificación según aptitud, si se encuentra regulado por algún instrumento de planificación territorial o si forma parte de un área bajo protección oficial.
f.6. Los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico, arqueológico, antropo arqueológico, paleontológico, religioso y, en general, los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracteri­zación de los Monumentos Nacionales.
f.7. El paisaje, que incluirá, entre otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad.

## Slide 17
Visibilidad
Engloba todos los posibles puntos de observación, desde donde las actividades del proyecto son visibles
De acuerdo con el punto de observación, corresponde a la visual del área de influencia sin proyecto, según diferentes formas de observación.
Ejemplo:
Antes del proyecto, la visibilidad para un observador es un paisaje de playa .
Con el proyecto (Edificio), para el mismo observador, la visual es el edificio construido.

## Slide 18
Fragilidad del paisaje
Características del territorio relacionadas con su respuesta al cambio de las propiedades del paisaje.
Susceptibilidad de un paisaje al cambio, cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él, debido a factores biológicos y físicos (suelo, vegetación), morfológicos (Cuenca visual, alturas) y la intervención humana.
Ejemplo:
Paisaje Nº 1: Vista aérea de una cuenca, con mucha vegetación y río muy ancho, donde se construirá un embalse.
Paisaje Nº 2: Igual al anterior, pero ubicado en una zona desértica, río angosto, sin vegetación.
En el segundo caso hay mayor fragilidad del paisaje, por el cambio introducido.

## Slide 19
Calidad del paisaje
Formas de evaluarla:
Subjetividad aceptada
Categorías de calidad visual: excelente, buena, regular, mala
Subjetividad Controlada:
Se utiliza una escala universal estandarizada, para cada sitio a evaluar (Escala en puntajes de 1 a 100)
Subjetividad Compartida: Se somete a discusión de un grupo de expertos la estética de un paisaje y el resultado es el consenso, con valores en una escala similar a la Subjetividad aceptada
Subjetividad Representativa: La evaluación la realiza un grupo de personas representativas de la sociedad o de la comunidad relacionada con el proyecto, a través de encuestas

## Slide 20
Verificación de existencia de Áreas con Protección Ambiental en la zona de influencia del proyecto
a) Monumentos Nacionales
"Monumentos Históricos", "Monumentos Públicos", "Monumentos Arqueológicos de Propiedad del Estado", "Zonas Típicas" y "Santuarios de la Naturaleza".
b) Sitios arqueológicos
Los sitios arqueológicos están protegidos por la legislación vigente, de modo que no se puede construir ninguna obra en estos sitios, sin un informe especializado y siempre que se apruebe un proyecto de traslado o de mitigación.
c) Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales
d) Áreas con protección especial, tales como humedales, sitios protegidos por la Convención RAMSAR, etc.

## Slide 21
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA LINEA DE BASE
1. Descripción del estado de cada componente ambiental, en el área de influencia del proyecto
Físicas (aire, agua, suelo)
Bióticas (Flora, fauna)
Perceptuales: (paisaje, sociales, históricas, culturales)
O bien agrupando según lo siguiente:
- Medio físico, medio biótico, medio humano y medio construido
Definición, medición o estimación de los valores de las variables ambientales relevantes, para la situación sin proyecto, en el área de influencia.
3. Verificación de existencia de Áreas con Protección Ambiental en la zona de influencia del proyecto

## Slide 22
Ejemplo de contenido de un EIA (Embalse Ancoa – VII Región)
(Ver en www.seia.cl – proyectos de embalses aprobados)

## Slide 23
(Para el próximo informe de avance del proyecto) Línea de base
Presentar una breve descripción del estado de los factores ambientales en la zona de influencia directa del proyecto, en el tramo del grupo, con mayor énfasis en aquellas que estarán más relacionadas con impactos ambientales relevantes. Considerar una breve descripción de cada una de las variables ambientales siguientes:
a) Medio Ambiente físico:
- Aire (Mediciones de calidad del aire o antecedentes disponibles del sector o zona).
- Suelo (Uso del suelo actual, detallar en cada cuadra: residencial, parques, jardines, plazas, otros))
b) Medio Ambiente biótico:
- Flora: existencia de lugares con vegetación relevante, describir cada uno.
c) Medio Ambiente Social o Humano
Variables Socio-Económicos: Nivel socio económico y nivel de empleo, datos a nivel comunal. (Podrían definir escalas cualitativas: bajo, medio, alto)
Histórico - Culturales (Existencia de Monumentos Nacionales, Zonas Protegidas, característica cultural específica). Verificar lo que existe en el tramo del grupo
Paisaje: Tomar tres lugares que sean representativos de un cambio relevante en el paisaje al operar el proyecto. En cada caso, evaluar los componentes de calidad, visibilidad y fragilidad. Apoyar la descripción con fotografías.
d) Medio Ambiente Construido
Indicar y justificar cuáles serán las v.a. a utilizar en la línea de base
Indicar el estado (valor) de las variables seleccionadas, para la situación actual. Tener en cuenta que para que una v.a. quede completamente definida, se debe explicitar lo siguiente: Valor, Ubicación, Período de tiempo o fecha, Cómo se obtuvo (medición, estimación, modelo u otro)