## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS - ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
SEMINARIO
"EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)"
SEMESTRE PRIMAVERA 2008
PROFESOR : ENRIQUE KALISKI KRIGUER
Sesión Nº 5

## Slide 2
Proyecto
(acciones y actividades)
EIA
Resultados
ETAPA 6: Selección de alternativas de un proyecto, desde el punto de vista ambiental.
ETAPA 7: Medidas de mitigación y compensación ambiental
ETAPA 8: Medidas de monitoreo o de seguimiento y control ambiental
ETAPA 9: Factibilidad ambiental
ETAPA 1:
Descripción
del proyecto
y sus actividades
ETAPA 2: Línea de Base
ETAPA 3: Identificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 4: Cuantificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 5: Valorización de los impactos.

## Slide 3
Etapa Nº 3 : Identificación de Impactos Ambientales
Esta etapa consiste en definir en forma cualitativa cuáles serán los impactos ambientales del proyecto.
En primer lugar, se indica cuáles impactos se producirá, y luego, asignar características cualitativas a dichos impactos.
Ejemplos:
i.a. = Aumento en el nivel de ruido
Características cualitativas = negativo, temporal, magnitud media, impactos reversibles.
i.a. = Cambio en el paisaje
Características cualitativas = positivo, mejora visibilidad, permanente

## Slide 4
Metodologías para Identificación de Impactos Ambientales
Listas de Verificación, de Chequeo (Check List)
Matrices Causa – Efecto
Diagramas de flujo
Redes
Mapas Superpuestos

## Slide 5
Listas de Verificación, de Chequeo (Check List)
Es un listado de impactos tipo de un proyecto, el cual se revisa, comparando cada impacto posible, con el proyecto a analizar.
Hay listas de chequeo de los siguientes tipos :
- Listados simples (Si / No)
- Cuestionarios.
- Listas orientadas a un tipo de proyectos

## Slide 6
LISTA DE CHEQUEO DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTOS DE EMBALSES DEL BANCO MUNDIAL

## Slide 10
LISTA DE VERIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA TIPO DE PROYECTO
LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR IMPACTOS AMBIENTALES EN ZONA DE ACUMULACION DE DESECHOS MINEROS

## Slide 11
EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL

## Slide 12
Diagramas de flujo
Corresponde a un esquema que ayuda a deducir los impactos de un proyecto, del modo siguiente:
acción del proyecto => efectos que produce => impactos
Ejemplo :
Movimiento de tierra => congestión vehicular => nivel de estrés
=> generación de polvo => nivel de partículas en el aire
=> ruido => nivel de ruido

## Slide 13
DIAGRAMA DE FLUJO PARA IDENTIFICAR IMPACTOS AMBIENTALES EN PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

## Slide 14
REDES
Es una extensión de los diagramas de flujo, para incorporar los efectos de largo plazo.
Las redes permiten reconocer impactos indirectos y acumulativos y son útiles para establecer interacciones.
Esquema de una red:
Actividad => Impacto primario
=> Impactos secundarios
=> Impactos terciarios

## Slide 15
EJEMPLO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
BASADO EN EL USO DE REDES

## Slide 16
Ejemplo de redes para aplicación área de herbicidas

## Slide 17
Método de mapas superpuestos o cartografía
Este método consiste en superponer planos de un mismo lugar geográfico, con diferente información del terreno, con lo cual se puede establecer una relación espacial de efectos o impactos. Sirve para reflejar el comportamiento espacial de los impactos.
Ejemplo : Proyecto de nuevas captaciones de agua potable.
En el primer plano se tienen los lugares con las necesidades de agua.
En el plano 2 se indica los niveles piezométricos;
En el plano 3 se indica la ubicación de industrias que pueden estar contaminado la napa.
De la superposición de estos tres planos se puede inferir cuáles serían los lugares para efectuar pozos con o sin riesgo de contaminación y que además sean factibles de realizar.

## Slide 18
Ejemplo de superposición cartográfica
Actualmente se utilizan SIG (Sistemas de información Geográficos) para superponer información en una zona geográfica e identificar lo impactos espacialmente.

## Slide 19
MATRICES CAUSA - EFECTO
Estas Matrices consisten en una tabla de doble entrada, en la cual en la primera columna se indica las actividades o acciones del proyecto y en cada una de las otras columnas se indica los factores ambientales que pueden ser afectados por la acción respectiva.
De esta forma, en la intersección de una fila de la primera columna (acciones) con una de las otras columnas (factores ambientales), se puede indicar, según el caso, algunas de las siguientes características cualitativas de un impacto ambiental.
Ejemplo de matriz causa efecto que sólo relaciona actividades con las componentes ambientales

## Slide 20
Ejemplo de matriz causa efecto que relaciona actividades con las componentes ambientales y le asigna una cualidad al impacto
Impacto negativo importante
Impacto positivo
Impacto negativo medio o alerta de posible impacto importante
Nomenclatura

## Slide 21
Ejemplo de matriz causa efecto que relaciona actividades con las componentes ambientales y le asigna características del impacto:
Carácter: Positivo (+) o Negativo (-)
Magnitud: 1 a 2 no se aprecia; 3 a 4 : se aprecia pero es baja; 4 a 6 : requiere analizar y considerar medidas de mitigación; Mayor a 7 : puede significar conflictos en el desarrollo del proyecto y requiere de análisis o estudios más detallados.
Tiempo: Temporal (T) o Permanente (P)

## Slide 22
Matriz de Leopold (Dr. Luna Leopold, 1970)
Contiene 100 acciones y 88 componentes ambientales. En cada uno de los 8.800 casilleros o celdas, se le asigna un valor a la importancia y la magnitud del impacto.
Debido a la magnitud de la matriz y las dificultades de su aplicación, para cualquier tipo de proyecto, es que se utilizan MATRICES CAUSA EFECTO ESPECÍFICAS PARA EL TIPO DE PROYECTO QUE SE EVALUA.
- No deben tener filas o columnas vacías (Sin interacción)
Debe explicitarse la nomenclatura utilizada
- Debe describirse las calificaciones usadas, por actividad

## Slide 23
Las Matrices Causa - Efecto Específicas
El significado de la escala o calificación utilizada en estas características cualitativas debe definirse previamente a su aplicación.
a) Importancia del Impacto : A (alta), M (media) y B (bajo)
b) Período del impacto : T (temporal) o P (permanente)
c) Magnitud del impacto : Se utiliza la escala de 1 a 10, sin decimales.
Los factores ambientales que se consideran en las Matrices Causa - Efecto Específicas, son los siguientes :
a) Factores físicos : Aire (calidad), suelo (uso y calidad), agua (cantidad y calidad).
b) Factores Biológicos : Flora y Fauna (número de especies diferentes, de cada especie y en algún estado de peligro).
c) Factores Perceptuales : Paisaje (calidad, visibilidad, fragilidad), Socio-Económicos (nivel), Histórico - Culturales (Existencia de Monumentos Nacionales, Zonas Protegidas, característica cultural específica).

## Slide 24
Escala utilizada
Importancia : Alta (A), si representa posibilidad de conflictos que o impactos que signifiquen cambios relevantes en el proyecto; Media (M), si son impactos relevantes pero manejables en el proyecto con mitigaciones; Baja (B) si los impactos son de menor importancia.
Magnitud : 1 a 2 no se aprecia; 3 a 4 : se aprecia pero es baja; 4 a 6 : requiere analizar y considerar medidas de mitigación; Mayor a 7 : puede significar conflictos en el desarrollo del proyecto y requiere de análisis o estudios más detallados.
- Tiempo : Temporal (T) si la duración está dentro del período de construcción; Permanente (P) si el impacto es durante la operación.

## Slide 25
EJEMPLO MATRIZ CAUSA - EFECTO ESPECÍFICA
PROYECTO EMBALSE DE RIEGO BAGUALES, XII REGIÓN

## Slide 26
Ejemplo: Proyecto de Embalse Puntilla del Viento

## Slide 27
Ejemplo: Proyecto de Embalse Puntilla del Viento