## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS - ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
SEMINARIO
"EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)"
SEMESTRE PRIMAVERA 2008
PROFESOR : ENRIQUE KALISKI KRIGUER
Sesión Nº 6

## Slide 2
Proyecto
(acciones y actividades)
EIA
Resultados
ETAPA 6: Selección de alternativas de un proyecto, desde el punto de vista ambiental.
ETAPA 7: Medidas de mitigación y compensación ambiental
ETAPA 8: Medidas de monitoreo o de seguimiento y control ambiental
ETAPA 9: Factibilidad ambiental
ETAPA 1:
Descripción
del proyecto
y sus actividades
ETAPA 2: Línea de Base
ETAPA 3: Identificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 4: Cuantificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 5: Valorización de los impactos.

## Slide 3
Ecuación conceptual de V.A.
{V.A} + {delta} = {V.A.'}
sin efectos con
proyecto del proyecto
proyecto
(Línea de Base)
ETAPA 4: Cuantificación de Impactos Ambientales.
Objetivo de la Etapa
Determinar los valores de las v.a. en la situación con proyecto

## Slide 4
Dos tipos de métodos para cuantificar impactos:
Métodos para determinar el valor futuro de una v.a.
Métodos para determinar valores de indicadores globales de i.a.

## Slide 5
Métodos para determinar
el valor futuro de una v.a.
a) Aplicación de un modelo
El modelo debe representar el comportamiento del sistema, con una confiabilidad aceptable.
Ejemplos:
- La calidad de agua futura en un tramo de río, expresada como conductividad eléctrica, es función del caudal de la descarga de contaminantes del proyecto, aplicando un modelo de calidad de agua.
- El nivel de ruido futuro en un punto determinado, debido a una fuente fija, se puede calcular con las ecuaciones y tablas según el tipo de fuente, distancia a la fuente, tipo de interferencias, etc.

## Slide 6
b) Inferencia o estimaciones sobre la base de casos similares
Esto consiste en suponer que el comportamiento de las v.a. será igual que en algún otro proyecto que esté operando, dadas las similitudes que existen, o bien, se aplican valores recomendados por la literatura especializada, asumiendo que las condiciones son similares.
Ej. : El nivel de ruido futuro de una carretera se supone, en forma conservadora, igual al que tiene actualmente una carretera cercana, ya que tienen un flujo vehicular similar.

## Slide 7
Métodos para determinar valores de indicadores globales de i.a.
a) CALIDAD AMBIENTAL INTEGRADA
b) CALIFICACIÓN AMBIENTAL PONDERADO
El propósito de estos métodos (y de otros similares) es definir un indicador que pueda representar el impacto o situación en el medio ambiente, de diferentes alternativas de un proyecto.
Lo que interesa es la variación o valores relativos del indicador para cada alternativa, para decidir acerca de las alternativas.

## Slide 8
MÉTODO DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRADA
Se basa en el método diseñado por el Battelle Memorial Institute denominado “Método de Batelle”, para evaluar el impacto de proyectos de recursos hídricos.
El propósito es definir un indicador que represente el efecto de todas las v.a. en la situación sin proyecto y para cada alternativa de proyecto futuro.
Procedimiento
Paso 1: Definición de las variables ambientales relevantes del proyecto a analizar (vaj).
Paso 2: Determinación de la importancia relativa de cada vaj (Pj), entre 0 y 1, de modo que la suma de los Pj sea igual a 1. Para la determinación de los Pj, se puede utilizar metodologías del tipo “Juicio de Expertos”, como la Técnica Delphi o del conocimiento de la Percepción Ambiental de la comunidad involucrada.

## Slide 9
Paso 3: Determinación de los valores de la calidad ambiental (Cj) de cada variable ambiental vaj, en escala normalizada entre 0 y 1, con un decimal, en que 0 representa la peor calidad ambiental del sistema y 1 la mejor.
Estos valores se determinan para la situación sin proyecto (Cj) y con proyecto (C’j), para lo cual también se puede aplicar la técnica Delphi.
MÉTODO DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRADA
Nivel de ruido (dB)
0 30 80
1,0
0,0
Cj Valor de calidad ambiental
Sin Alt 1
Proy.
0,5
Ejemplo

## Slide 10
En el caso de una v.a. paisaje, la Calidad ambiental podría ser:
Sin proyecto: 0,4
Alt.1: 1,0
Alt 2: 0,2
Paso 4:
Cálculo de la Calidad Ambiental Integrada (CAI), mediante las expresiones siguientes:
CAI = S Pj * Cj en la situación sin proyecto.
CAI’ = S Pj * C’j para la situación con proyecto.

## Slide 11
Alternativa Nº 1 consiste en un canal que toma las aguas en la ribera derecha del río y en su trayecto atraviesa un pueblo, y posteriormente llega a la zona de riego.
Alternativa Nº 2 toma las aguas en la ribera izquierda y en su trayecto atraviesa una zona industrial y llega a la zona de riego cruzando el río mediante un sifón.
Alternativa Nº 3 consiste en un bombeo y conducción desde la ribera izquierda del río, frente a la zona de riego.
Ejemplo de Aplicación Tres alternativas siguientes para abastecer agua de riego a una zona:

## Slide 12
CALCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRADA DEL SISTEMA
PARA LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Y PARA CADA ALTERNATIVA

## Slide 13
CALIFICACIÓN AMBIENTAL PONDERADO
Los Métodos de Calificación Ambiental Ponderados se utilizan para el análisis y selección de alternativas de un mismo proyecto, desde el punto de vista ambiental, en los estudios a nivel de preinversión.
Consisten básicamente en la determinación o estimación de índices que dan un valor relativo y que representan los efectos del proyecto sobre el medio, en las etapas de construcción, operación o abandono, de acuerdo a la percepción ambiental de la comunidad potencialmente afectada y/o beneficiada por el proyecto.

## Slide 14
En términos generales, un Índice de Calificación Ambiental se puede expresar como una función o fórmula en la que intervienen dos tipos de variables a saber:
Variables según las características del proyecto y del medio afectado, tales como: carácter (positivo o negativo), magnitud e intensidad (según escala de referencia), extensión (según utilización espacial), duración (según tiempo que duren los impactos), reversibilidad (reversible o no o si es tratable), presencia o probabilidad de ocurrencia del impacto, entre otros.
Ponderadores de las variables anteriores, que dependen de la percepción ambiental, de las prioridades o directrices del proyecto, o bien del criterio y experiencia de los evaluadores.
Veremos La Calificación Ambiental por Impacto (CAI)
CALIFICACIÓN AMBIENTAL PONDERADO

## Slide 15
Calificación Ambiental por Impacto (CAI)
CAI = (VAE) * M
M = (Ca)(Ro)(I + E + Du + De + Re)
Donde:
CAI : Calificación Ambiental por Impactos (-150 a +150)
VAE : Valor Ambiental por Elemento (1 a 10), que se detalla en tabla Nº 1
M : Factor que pondera el valor ambiental por elemento, según detalle en tabla Nº 2
Es un índice que califica los impactos de diferentes alternativas de un proyecto

## Slide 16
Valor Ambiental por Elemento (VAE)
Previo al cálculo del CAI, se establece para cada zona de riesgo el Valor Ambiental por Elemento, considerando en cada caso una ponderación particular para: Estado de Conservación, Abundancia o Escasez e Importancia para el Ecosistema o entorno. Los Atributos del VAE son los que se indican en la Tabla Nº 1.
TABLA Nº 1: CALIFICACIÓN DE ATRIBUTOS PARA DEFINIR VAE.

## Slide 17
De esta forma, el valor final del VAE se determina aplicando el siguiente algoritmo:
VAE = Es(p1)+Ab(p2)+Ec(p3)
Donde:
VAE = Valor Ambiental por Elemento
Es = Estado de conservación del elemento
Ab = Abundancia o escasez del elemento
Ec = Importancia para el ecosistema o entorno
pi, p2, p3 = Factores de ponderación de cada atributo en cada zona de riesgo (0 a 1), (Spi = 1,0)

## Slide 18
CÁLCULO DEL FACTOR “M”
M = (Ca)(Ro)(I + E + Du + De + Re)
TABLA Nº 2: DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN
DEL VALOR AMBIENTAL POR ELEMENTO (VAE)

## Slide 19
Ejemplo de aplicación
Se tiene dos alternativas para conducir agua a una zona de riego:
Alternativa Nº 1: Se capta en el río y se conduce el agua por un canal de 10 Km. que atraviesa un pueblo, para llegar luego hasta la zona de riego. Es posible que las aguas sean contaminadas por basuras y elementos arrojados por personas del pueblo que atraviesa el canal.
Alternativa Nº 2: Se capta en el río mediante bombeo, aguas abajo de la bocatoma de la alternativa Nº 1, para luego conducir las aguas por un canal de 2 Km. y llegar a la zona de riego. Dado que la captación está aguas abajo de la descarga de aguas servidas del pueblo, es muy probable que las aguas captadas tengan un grado de contaminación.
Se determinará, para cada alternativa, la Calificación Ambiental para el impacto en el factor ambiental físico de “Calidad del agua que llega a la zona de riego.”

## Slide 20
Primeramente, se debe definir una zona de riesgo por alternativa para cada elemento susceptible de ser impactado, definiendo así las Áreas de Influencia Directa, siendo cada cual valorizada ambientalmente a través del VAE.
Estas áreas no son iguales para las alternativas mencionadas, por lo cual cada VAE podría presentar valores distintos. Sin embargo por simplicidad tomaremos un mismo valor.
Para determinar el VAE de cada área se ha considerado que el estado de conservación es bueno (Es = 8), los recursos naturales de la zona son relativamente abundantes (Ab = 5) y es relativamente importante para el ecosistema o entorno (Ec = 5).
En este caso, los factores de ponderación p1, p2 y p3 se consideran todos iguales a 1/3. Con estos valores, resulta : VAE = (1/3)*(8) + (1/3)*(5) + (1/3)*(5) = 6,0.

## Slide 21
FACTORES DE PONDERACIÓN DEL VAE PARA EL CASO EJEMPLO
Finalmente, la Calificación Ambiental por Impacto (CAI), de cada alternativa resulta:
Alternativa Nº 1 : CAI = (6,0)(-4,0) = -24,0
Alternativa Nº 2 : CAI = (6,0)(-8,1) = -48,6
Según estos resultados, el impacto ambiental en el factor calidad de agua que llega a la zona de riego tiene una calificación ponderada menor en el caso de la alternativa Nº 2, con respecto a la alternativa Nº 1.
Esto representa, como síntesis, que la alternativa Nº 2 se percibe como menos conveniente que la Nº 1, básicamente por la forma en que se puede realizar la contaminación en cada caso (riego de ocurrencia, Ro) y por la intensidad respectiva (factor I).

## Slide 22
Recuerden:
EL MÉTODO DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRADA, DEFINE UN ÍNDICE DE CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, PARA COMPARAR LA SITUACIÓN SIN PROYECTO, CON ALTERNATIVAS DEL PROYECTO.
La Calificación Ambiental por Impacto (CAI), representa el impacto debido a una alternativa del proyecto, para compararlo con otra alternativa del proyecto.

## Slide 23
Proyecto
(acciones y actividades)
EIA
Resultados
ETAPA 6: Selección de alternativas de un proyecto, desde el punto de vista ambiental.
ETAPA 7: Medidas de mitigación y compensación ambiental
ETAPA 8: Medidas de monitoreo o de seguimiento y control ambiental
ETAPA 9: Factibilidad ambiental
ETAPA 1:
Descripción
del proyecto
y sus actividades
ETAPA 2: Línea de Base
ETAPA 3: Identificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 4: Cuantificación de Impactos Ambientales.
ETAPA 5: Valorización de los impactos.

## Slide 24
Etapa Nº 5 : Valorización de impactos
Esta etapa consiste en determinar la importancia de los impactos identificados y cuantificados, con respecto a la percepción ambiental de los afectados en forma directa o indirecta.
La valoración tiene relación con decidir de acuerdo a principios o políticas del dueño del proyecto, si asume el riesgo y/o los costos de los impactos ambientales identificados.
Se considera los impactos evaluados de acuerdo a :
- Percepción ambiental de la comunidad
- Leyes, reglamentos y disposiciones legales a cumplir
- Imagen del proyecto o de la empresa inversionista.
- Otros factores.

## Slide 25
Para esto, una forma de tener algún elemento de decisión es plantearse
¿Qué pasaría si no tomo en cuenta un cierto impacto ?.
Al dar la respuesta, se evalúa si la consecuencia es lo suficientemente relevante como para asumir el costo que implique reconocer el impacto atribuible al proyecto.
De esta forma, los impactos determinados anteriormente, después de esta etapa, pueden redefinirse con alguna de las siguientes alternativas :
Mantener los impactos, lo cual implica que se reconocen como válidos y se asume plenamente los costos de las mitigaciones, compensaciones y en general todo lo que implique.
b) Se disminuye el perfil de los impactos, de modo que se asume un riesgo de tener conflictos, a cambio de una disminución en los costos de las mitigaciones. En este caso, el dueño o responsable del proyecto es quien determina el riesgo a asumir.
c) Revisar los estudios realizados y/o realizar otros análisis para tener mayor información para la decisión.

## Slide 26
Etapa Nº 6 : Selección de alternativas
En esta etapa corresponde efectuar la decisión de la mejor alternativa del proyecto, desde el punto de vista ambiental. Las alternativas pueden ser de diversa importancia, a saber :
Alternativas no estructurales
Corresponde a alternativas que no implican cambios en las obras, sino en los métodos o procedimientos de construcción o de operación, sin modificar en forma relevante las características del proyecto. Ej. Seleccionar un horario de trabajo de menor interferencia con la comunidad, seleccionar una secuencia de actividades para una mejor coordinación con los intereses de la comunidad, etc.
b) Alternativas estructurales.
Corresponde a alternativas que modifican obras, sin cambiar en forma sustancial el objetivo del proyecto. Ej. Cambio de trazado de un camino, para evitar conflictos, cambio de ubicación de una fábrica.

## Slide 27
Etapa Nº 7 : Mitigación, atenuación, compensación ambiental y prevención
La mitigación o atenuación se refiere a las medidas estructurales o no estructurales tendientes a disminuir el impacto ambiental del proyecto.
Tanto los costos como las especificaciones técnicas relacionadas con estas medidas y todo otro antecedente que sea parte de su definición, deben ser incorporadas al proyecto que se construirá.
Las medidas de mitigación deben expresarse con los siguientes antecedentes :
- Descripción
- Planos y/o especificaciones técnicas que requiera.
- Especificaciones para la operación, si requiere.
- Presupuesto
Debe tenerse presente que las medidas de mitigación son un costo más del proyecto y por lo tanto, deben considerarse en la evaluación económica.

## Slide 28
Compensación Ambiental
Una Compensación Ambiental corresponde a devolver al medio ambiente lo que ha perdido debido al proyecto, en la forma más similar posible.
Ejemplos:
En un proyecto de un canal de riego, se debe cortar 2 hectáreas de bosque en el trazado.
Una compensación ambiental posible es plantar 2 hectáreas de bosque, lo más parecido al que se cortó, en otro lugar.
Una Compensación Ambiental NO es una negociación con los afectados por el proyecto
(Ej. Los afectados solicitan que se les mejore el camino, debido a los árboles que se cortaron)

## Slide 29
Medidas de Prevención
Como su nombre lo indica, son medidas tendientes a disminuir la probabilidad de ocurrencia de un impacto previsto en el proyecto.
Ejemplo:
Se tiene provisto un aumento de ruido debido a faenas de construcción, cerca de un colegio.
Una medida de prevención es coordinar con el colegio de modo que el día de los mayores ruidos los estudiantes y profesores afectados por el ruido vayan a otro lugar a hacer actividades académicas.
No se refiere a medidas de prevención de accidentes o medidas de seguridad en las faenas.

## Slide 30
Ejemplo de medidas de mitigación
Proyecto Colector Alameda – Rancagua – Fase de Construcción
Impacto 6: Incremento de gases y material particulado.
La emisión de contaminantes a la atmósfera constituye un problema de tipo temporal, de alta probabilidad de ocurrencia, para la cual se prevé su desarrollo dentro del corto plazo, una vez que se inicien las faenas de construcción.
Es una acción que se expresará en el entorno inmediato a la emisión y es de carácter reversible. De acuerdo a todo lo anterior, este hecho se puede catalogar como Impacto Medio Negativo.

## Slide 33
Ejemplos del proyecto
Embalse Puntilla del Viento – Río Aconcagua

## Slide 36
Etapa Nº 8 : Monitoreo y plan de seguimiento ambiental
El monitoreo consiste en la definición de un plan o programa de seguimiento durante la etapa de operación, de algunas variables ambientales relevantes, con el propósito de controlar la mantención en el tiempo de las condiciones ambientales estipuladas en el proyecto.

## Slide 37
Etapa Nº 8 : Monitoreo y plan de seguimiento ambiental
El monitoreo debe hacerse siguiendo un plan de seguimiento o vigilancia ambiental previo, el cual debe contener los siguientes antecedentes :
- Definición de las v.a. a medir : Cuáles v.a., lugar exacto, periodicidad, método de medición y control.
- Método de elaboración o cálculo de resultados y la forma en que se captarán y almacenarán los datos.
- Forma cómo se hará el Análisis de resultados, normas o estándares de comparación, niveles críticos y peligrosos de las v.a.
- Plan de gestión y acción según los resultados de las v.a. medidas. Se define las acciones a seguir, en caso que las v.a. medidas sobrepasen límites establecidos.
Finalmente, el plan de monitoreo debe tener un presupuesto anual, con desglose mensual si lo requiere para los flujos de caja. Las inversiones correspondientes deben incluirse en la evaluación económica.

## Slide 38
Ejemplos del proyecto
Embalse Puntilla del Viento – Río Aconcagua

## Slide 40
Etapa Nº 9 : Factibilidad ambiental
Con los antecedentes anteriores, en esta etapa se responde a las siguientes cuestiones :
El proyecto, ¿ puede cumplir con las exigencias legales, normas y exigencias externas ?
Los costos de las mitigaciones y/o monitoreo ¿ permiten que el proyecto sea rentable y sustentable en el tiempo ?
La percepción ambiental en el área de influencia del proyecto, ¿ es la adecuada para garantizar que no se producirán conflictos durante la construcción y la operación ?
Los impactos ambientales negativos que genera el proyecto, ¿pueden representar una amenaza para el normal desarrollo de éste, en cualquier aspecto y etapa ? ¿ Pueden estos impactos influir negativamente, en forma sustancial en la imagen del proyecto y/o del inversionista ?

## Slide 41
LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL CONSTITUYE LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN DE UN EIA, PERO DEBE FUNDAMENTARSE EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS, CON LAS ETAPAS DE DESARROLLO PRESENTADAS
Etapa Nº 9 : Factibilidad ambiental