## Slide 1
ASIGNATURA
HIGIENE INDUSTRIAL

## Slide 2: SALUD
Es el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad

## Slide 4: OBJETIVOS DE LA SALUD OCUPACIONAL
1. EVITAR DAÑO A LA SALUD DURANTE TODA LA VIDA LABORAL
2. ADAPTACIÓN FÍSICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES A SU LABOR
3. BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

## Slide 5: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN “SALUD OCUPACIONAL”
1. El Accidente y la Enfermedad Ocupacional son consecuencia de las condiciones imperantes en el ambiente de trabajo.
2. Es posible evaluar la existencia, grado y magnitud de las condiciones adversas.
3. Los Accidentes y Enfermedades Ocupacionales no constituyen hechos imprevisibles ni son productos del azar.

## Slide 6: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN “SALUD OCUPACIONAL”
4. Existen niveles de tolerancia para las distintas sustancias tóxicas que pueden producir Enfermedad Ocupacional (L.M.P).
5. Las Enfermedades Ocupacionales se originan por la combinación de:
Concentración del contaminante
Tiempo de exposición
Existen técnicas de muestreo y análisis que permiten medir los contaminantes ambientales.

## Slide 7: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN “SALUD OCUPACIONAL”
7. Existen técnicas de ingeniería que permiten controlar el ambiente de trabajo para evitar que los tóxicos sobrepasen los L.M.P.
8. La Higiene Industrial constituye una labor que debe ser abordada por un equipo multiprofesional (médicos, ingenieros, químicos y otros afines)

## Slide 8: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN “SALUD OCUPACIONAL”
9. La Enfermedad Ocupacional es normalmente de carácter insidioso, de desarrollo lento y difícil de detectar.
10. La aplicación de técnicas de prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales es rentable.

## Slide 10: VIGILANCIA
AMBIENTAL
MEDICA
PREVISIÓN DE LOS RIESGOS
RECONOCIEMIENTO DE LOS RIESGOS
EVALUACIÓN DE LOS AGENTES
DÓSIS
CONDICIONES INSEGURAS
DEFICIENCIAS ERGONÓMICAS
CONTROL DE LOS RIESGOS
DETECCIÓN PRECOZ DEL DETERIORO DE LA SALUD

## Slide 15
PUEDEN CLASIFICARSE DE DOS FORMAS:

## Slide 19
SEGÚN LA ACCIÓN EN EL ORGANISMO:

## Slide 21
DEPENDE DE:

## Slide 22: VÍAS DE INGRESO AL ORGANISMO
RESPIRATORIA
DÉRMICA
DIGESTIVA
PARENTERAL

## Slide 23: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP)
Concentración de una sustancia en el ambiente de trabajo por debajo de la cual existe una razonable seguridad que una persona podrá desempeñar sus labores cumpliendo una jornada normal durante toda su vida laboral sin sufrir molestias ni daños físicos a su salud.

## Slide 24: DECRETO SUPREMO Nº 594
LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP)
LÍMITE PERMISIBLE TEMPORAL (STEL)
LÍMITE PERMISIBLE ABSOLUTO (LPA)

## Slide 25: LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP)
Límite Permisible establecido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos, durante la jornada laboral de 8 horas diarias con un total de 48 horas semanales.

## Slide 26: CONCENTRACIÓN MEDIA PONDERADA DIARIA
C: Concentración Ambiental
t: Tiempo de exposición a esa concentración ambiental

## Slide 27: LÍMITE PERMISIBLE ABSOLUTO (LPA)
Valor establecido para las concentraciones de aquellas sustancias capaces de causar efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos de carácter grave o fatal, y que no podrá excederse en ningún momento.
Para aquellas sustancias que no se indica LPA, se entenderá por tal un valor equivalente a cinco veces el LPP.

## Slide 28: DECRETO SUPREMO Nº 594
Cuando la jornada habitual sobrepase las 48 horas semanales, el efecto de la mayor dosis de tóxico unida a la reducción del período de recuperación durante el descanso, se compensará multiplicando los LPP por el factor de reducción “Fj”
h= horas trabajadas semanalmente

## Slide 29: LPP PARA MEZCLAS
CUANDO LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA TIENEN EFECTOS TOXICOLÓGICOS SIMILARES SE DEBE APLICAR LA SIGUIENTE FÓRMULA:

## Slide 30: ABREVIATURAS
PIEL (P): Son aquellas sustancias que pueden ser absorbidas por la piel
Ca.1: Sustancias comprobadamente cancerígenas para el ser humano
Ca.2: Sustancias que no se ha demostrado que sean cancerígenas para el ser humano pero si lo son para animales de laboratorio
Ca.3: Sustancias sospechosas de ser cancerígenas

## Slide 31: DECRETO Nº 594
Cuando se trate de lugares de trabajo en altitud, los Límites Permisibles Ponderados deberán ser modificados de acuerdo a la siguiente fórmula:

## Slide 32: STEL
MÁXIMA CONCENTRACIÓN A LA QUE LOS TRABAJADORES PUEDEN VERSE EXPUESTOS DURANTE UN PERÍODO DE 15 MINUTOS CONTINUADOS, SIEMPRE QUE ESTA SITUACIÓN NO OCURRA MÁS DE 4 VECES POR DÍA Y EXISTA UN INTERVALO DE AL MENOS 60 MINUTOS ENTRE ELLAS.
SHORT TIME EXPOSURE LEVEL

## Slide 33: LÍMITE DE TOLERANCIA BIOLÓGICA
VALOR DE REFERENCIA QUE INDICA LA CONCENTRACIÓN LÍMITE MÁXIMA TOLERABLE DEL INDICADOR BIOLÓGICO SOBRE LA CUAL LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ENFERMEDAD ES MAYOR

## Slide 34: INDICADORES BIOLÓGICOS
Plomo : Plomo en sangre
Arsénico : Arsénico en orina
Mercurio : Mercurio en orina
Tolueno : Ácido hipúrico en orina
Percloroetileno : Ác. Tricloroacético orina
n- Hexano : 2,5 Hexanodiona orina

## Slide 35: MEDIDAS DE CONTROL
La tecnología de control de riesgos comprende un conjunto de medidas y técnicas que tiene por objeto eliminar o reducir a niveles aceptables la exposición a agentes nocivos a la salud, en el medio laboral

## Slide 36: MEDIDAS DE CONTROL
PERSONALES Y ADMINISTRATIVAS
AMBIENTALES

## Slide 37: PERSONALES Y ADMINISTRATIVAS
Prácticas laborales adecuadas
Limitación del tiempo de exposición
Higiene personal y limpieza de ropa de trabajo
Educación sanitaria
Uso de equipo adecuado de protección personal

## Slide 38: AMBIENTALES
Planificación inicial y futura de una industria, incluyendo los sistemas de control
Eliminación de un agente
Sustitución de productos tóxicos
Cambio de proceso o método de operación
Encerramiento de faena, operación o
proceso

## Slide 39: AMBIENTALES
Segregación del personal expuesto o de la faena
Ventilación por dilución
Ventilación local