## Slide 1: EI1B2 Introducción a la Ingeniería II
Héctor Agusto A

## Slide 2: CAM
Manufactura Asistida por Computador (Computer Aided Manufacturing)
Uso de diversas herramientas de fabricación. Los datos creados en CAD se envían a la máquina para realizar una pieza.
Básicamente se define la trayectoria de la máquina respecto de la pieza (puede moverse la una, la otra o ambas)

## Slide 3: Relación CAD-CAM

## Slide 4: CAM
Objetivos:
Dar uso directo a archivos CAD, minimizar la intervención de operadores.
Ayudar en todas las fases de la manufactura de un producto: planeación del proceso y la producción, maquinado, calendarización, administración y control de calidad
Menor tiempo y costo de fabricación, mayor precisión

## Slide 5: CAM
Cepillado (superficies)
Torneado (formas cilíndricas)
Taladrado (perforaciones)
Corte (formas 2D) *
Fresado (formas 3D)
Ensamblaje
Soldadura
Principales aplicaciones:

## Slide 6: CAM
Sierras (Maderas, plásticos)
Alambre Caliente (Espumas)
Chorro de Agua (WaterJet: Metales)
Laser (Laser Cutter: plásticos, maderas)
Aplicaciones de Corte:

## Slide 7: Sierras

## Slide 8: WaterJet

## Slide 9: WaterJet

## Slide 10: WaterJet

## Slide 11: LaserCutter U
Epilog Legend 36 EXT
Laser: CO2 120 Watts
Área de trabajo: 614x909 mm (36”X24”)
Altura máxima del objeto: 356mm (14”, no significa que corte este espesor)
Modos de operación: Grabado y corte

## Slide 12
LaserCutter U

## Slide 13
LaserCutter U

## Slide 14: Recomendaciones
Laser Cutter realiza cortes en “2 dimensiones”
Se puede cortar contornos de piezas, vaciados y perforaciones que estén el mismo plano.
Perforaciones en otros planos con taladro.
Cortes en diagonal se pueden hacer luego con sierra

## Slide 15: Recomendaciones
Considerar espesor del material.
Se puede pegar piezas ( habrá pegamento: “gotita”)
Se recomienda reforzar con guias de alambre de acero de 1.5 mm (hacer perforaciones de 1.2 mm).
Se recomienda diseñar piezas con ensamble

## Slide 16: Recomendaciones
Ensambles
Guías

## Slide 17: Recomendaciones
Para piezas móviles usar alambre de acero de 1.5 mm con perforaciones de 1.6 mm.
Reducir concentración de esfuerzos. “Redondear” esquinas internas

## Slide 18: Recomendaciones
Buscar y reforzar “puntos débiles”

## Slide 19: Recomendaciones
Hacer piezas ajustables, que pueden dimensionarse posteriormente.

## Slide 20: Recomendaciones
Optimizar material (cuando sea factible).

## Slide 21: Recomendaciones
Simplificar diseño: