## Slide 1: Control servo motor

## Slide 2: Placa a utilizar

## Slide 3: Tipo de pulso
El movimiento de un motor servo depende del ancho de un pulso que se le envía al motor
El periodo de este pulso de manera estándar es 20ms pero el ancho del pulso puede variar desde 1ms a 2ms o desde 0.5ms a 2.5ms dependiendo del motor.

## Slide 4: Pulso

## Slide 5
La información para controlar la placa se envía en bits, cuyos valores van desde 0 a 255

## Slide 6
El programa recibe 3 tipos de datos
- síncrono
- Número de motor
- Posición deseada

## Slide 7: Síncrono
Es un numero fijo, estándar para todo pic

## Slide 8: Numero de motor
Como una placa de control de un servomotor puede controlar hasta 8 motores simultáneamente, por lo que el numero a enviar esta entre 0 y 7

## Slide 9: Posición deseada
Depende del rango del motor
±45  pulso entre 1ms y 2 ms
±90  pulso entre 0.5ms y 2.5 ms
Se envía un numero entre 0 y 254, que represente el ángulo deseado según el rango

## Slide 10: Pic a utilizar
Para el control de los servos del curso se utilizará un pic 16F873A dip28

## Slide 11: Tarea
Para la próxima semana programen el movimiento en C
Tarea individual