## Slide 1: “Diseño e Implementación de un proceso de producción de biomasa en altas concentraciones para la producción de bio-etanol de segunda generación”
M.Elena Lienqueo
Departamento de Ing. Química y Biotecnología

## Slide 2: Consultas mlienque@ing.uchile.cl

## Slide 3: Producción de Biomasa a escala Industrial

## Slide 4: ¿Qué es la fermentación?
Fermentación
1. f. Acción y efecto de fermentar.
Fermentar.(Del lat. fermentāre).1. intr. Dicho de los hidratos de carbono: Degradarse por acción enzimática, dando lugar a productos sencillos, como el alcohol etílico.

## Slide 5: ¿Cómo debemos entender la fermentación?
Fermentación Anaeróbica (ausencia de oxígeno): produce compuestos menos oxidados.
Fermentación Aeróbica (presencia de oxígeno): produce compuestos algo más oxidados.

## Slide 6: ¿Por qué en un microorganismo se produce la fermentación?
Respuesta:
Para producir energía
Ejemplo:
Levadura Saccharomyces cerevisiae en ausencia de oxígeno.
Glucosa  Etanol + CO2 + Energía

## Slide 7: Tipos de Fermentación…
Tipo de fermentación | Productos | Organismos
Alcohólica | Etanol + CO2 | Levadura (Saccharomyces)
Acido láctico | Acido láctico | Bacterias del ácido láctico (Streptococcus, lactobacillus, etc)
Acido mixto | Acido láctico, ácido acético, etanol, CO2, H2 | Bacterias entéricas (Escherichia, Salmonella)
Butanediol | Butanediol, ácido láctico, ácido acético, etanol, CO2, H2 | Bacterias entéricas (Aerobacter, Serratia)
Acido buritico | Acido burítico, ácido acético, CO2, H2 | Algunos clostridios (Clostridium butyricum)
Acetona – butanol | Acetona, butanol, etanol | Algunos clostridios (Clostridium acetobutylicum)
Acido propiónico | Acido propiónico | Propionibacterium

## Slide 8: Productos de la fermentación…
Ácidos Orgánicos
Aminoácidos
Vitaminas
Hormonas (esteroides)
Antibióticos
Pickles
chucrut

## Slide 9: Productos de la fermentación…
Aceite de oliva
Aceto balsámico
Salsa de soya

## Slide 10: Bebidas Alcohólicas
Vino y vinagre
Cerveza
Sake

## Slide 11
En el crecimiento en suspensión, los organismos están sumergidos y dispersados en el medio nutritivo y su movimiento sigue al del medio.
En los sistemas con soporte, los organismos crecen como una monocapa o película sobre una superficie en contacto con un medio nutritivo.
Tipos de fermentador:

## Slide 12
Crecimiento en suspensión

## Slide 13
Formas de llevar a cabo un cultivo en suspensión
Batch

## Slide 14
Cultivo Batch
(Por Lotes o Tandas)
Estos bio-reactores operan en forma discontinua (carga, fermentación, descarga)

## Slide 15
Curva de Crecimiento en forma batch
Fase | Velocidad de crecimiento específica
Latencia | 
Aceleración | max
Exponencial | max
Declinación | max
Estacionaria | 
Muerte | 

## Slide 16
BBalance de Biomasa
CCélulas entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación

Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1]
: Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
SSupuestos
- Volumen constante, V = cte, entonces
- No hay entrada ni salida de células F =0
Muerte celular despreciable, 
-
so , xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo inicial, to
sf , xf y pf: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo final, tf
.

## Slide 17
BBalance de Biomasa (cont..)
:
Simplicando
SSi es constante, entonces la expresión anterior es integrable, considerando que la concentración inicial de biomasa en t=0 es xo.
EEsta situación ocurre principalmente en las fase de crecimiento exponencial.
-
Experimento 1- 26 de Agosto

## Slide 18
Puede producirse inhibición por sustrato que extiende la etapa de latencia
Laboratorio Experiencia "Cultivos Batch en Matraz de 500 ml"

## Slide 19: Cultivo Continuo
Existen diferentes modos
de operar fermentadores
continuo:
Quimostato
(Perfectamente agitado, CSTR, RPA)
  Si el biorreactor está bien mezclado, la corriente de producto que sale del bio-reactor posee la misma composición que el líquido presente en el interior del reactor.

## Slide 20: Características del Quimostato
Se le llamó Quimostato dado que la composición química y biológica del medio se mantiene constante, para ello se debe controlar:
El volumen del líquido en el reactor se mantiene constante, ajustando los flujos de entrada y salida al mismo valor.
El pH del medio mediante la adición de ácido o base. Generalmente se adiciona ácido.
El suministro continuo de O2 ( o aire), en el caso de sistemas aeróbicos.
Un nivel de agitación adecuado que garantice la homogeneidad del sistema.

## Slide 21: Los principales componentes de un cultivo continuo son:
Reactor de volumen constante
Sistema de alimentación de medio y salida de producto.
Tanque estéril de medio (entrada y salida)
Control de pH, T, OD (Oxígeno disuelto)
Sistema de aireación y agitación.

## Slide 22
Fig. 1 Típico Fermentador
Alimentación
Salida

## Slide 23
Balance de Biomasa
Células entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación (3)

  Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1]
  : Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
Supuestos:
- Alimentación estéril, xo =0
- Volumen constante, V = cte, entonces
- Estado estacionario, no hay acumulación.
-
Yyx/s [gr célula/gr sustrato] : Conversión (yield) de células referidas a nutriente consumido.

## Slide 25
BIOMASA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE BIOETANOL
ALMIDON
Maíz, Trigo, Papas
LIGNOCELULOSA
Residuos Forestales, Agrícolas
Plantaciones
AZUCAR
Caña de Azúcar
Remolacha
Jarabe
Molienda
Pretratamiento
Tratamiento de
Celulosa
Obtención
azúcares
Fermentar, Destilar,
Deshidratar
ETANOL
Azucares fermentables
Primera Generación
Segunda Generación
1-2 cent/galón
20 cent/galón
Presentación 1: 2 de Septiembre
Formas de fermentación
SHF, SSF, SSCF y CBP o DMC

## Slide 26: Calendario de Actividades
05-Ago Formas de llevar a cabo una fermentación
12-Ago Laboratorio Experiencia "Normas de Bioseguridad parte 1”
19-Ago Laboratorio Experiencia "Normas de Bioseguridad parte 2”
26-Ago Laboratorio Experiencia "Cultivos Batch en Matraz de 500 ml"
02-Sep Presentaciones sobre producción de Bioetanol.
09-Sep Formas de llevar a cabo una fermentación
16-Sep Vacaciones
23-Sep Trabajo Grupal desarrollo de Propuesta de Optimización de una fermentación