## Slide 1: Modificaciones
Cultivo continuo de células inmovilizadas
Fed-batch
Recirculación de Células (Cultivos Perfusión)
Reactores en Serie

## Slide 2: Células Inmovilizadas

## Slide 3: Definición
Células físicamente confinadas en un espacio físico.
Retención de sus actividades catalíticas.
A veces su viabilidad es mantenida..
Usadas en forma continua y repetida.

## Slide 4: Ventajas
Si se utiliza un soporte poroso, la densidad celular será tal que permitirá un buen rendimiento.
Se elimina una etapa de separación.

## Slide 5: Tipos de inmovilización
Adsorción superficial (células animales)
Autoagregación (Lodos Activados)
Confinamiento en barrera
Atrapamiento en matriz porosa

## Slide 6: Un posibilidad

## Slide 7: Fed-Batch

## Slide 8: Definición
Es un modo de operación donde uno a más (en algunos casos todos) nutrientes son adicionados al reactor durante el cultivo, la alimentación puede ser función del tiempo, pero el medio que contiene los metabolitos es retirado una vez finalizada cada corrida (no hay salida continua).

## Slide 9: Procedimiento:

## Slide 10: Procedimiento:

## Slide 12: Utilidad
Inhibición del crecimiento por sustrato
Alta concentración
Represión catabólica
Productos no-asociados al crecimiento

## Slide 13: Recirculación de Células
Cultivos de Perfusión
Uso : Cultivo de células animales

## Slide 14
Cultivo de perfusión
Modo continuo con recirculación celular.
Adición continua de nutrientes.
Remoción continua de metabolitos.
Retención de células en bioreactor
Supera las desventajas de un cultivo de células animales.
Lento crecimiento de células animales.
Sensibles a metabolitos producidos por ellas.
Obteniendo grandes densidades y alta productividad.

## Slide 15: Cultivo de Perfusión.

## Slide 16: Ventajas
Reactor de menor volumen es necesario para la misma producción que batch o fed batch. (reducción en costos de capital).
Condiciones ambientales estables.
Productos tóxicos son removidos y el producto secretado es continuamente recuperado, disminuyendo el riesgo de la degradación del producto.(Buena calidad de producto)
Se pueden lograr mayores concentraciones celulares.( 10 7 células/mL, células animales).
Alta productividad ( sobre 10 veces mas que en batch).
Se puede realizar el primer paso de purificación como un proceso continuo.

## Slide 17: Desventajas.
Altas demandas técnicas ( operación compleja de operar).
Desafío en la obtención de un adecuado sistema de retención celular.(Sistemas que se bloquean o forman acumulaciones celulares).

## Slide 18
Comparación de los modos de operación.

## Slide 19: Cultivo en Serie

## Slide 20
La idea en colocar dos o más fermentadores en serie.
Cultivo en Serie

## Slide 21
De esta manera se puede:
Producir productos formados después del crecimiento
Sólo hay crecimiento
Formación de producto,

## Slide 22
De esta manera se puede:
Estudiar problemas fisiológicos interesantes
Cultivo en Serie
Se agrega algún tipo de agente

## Slide 23
Pueden producirse 2 casos:
Caso 1
Sin alimentación al segundo reactor
En este caso F = F2

## Slide 24
Pueden producirse 2 casos:
Caso 2
Con alimentación al segundo reactor, F´
s`: el mismo sustrato
Inductor, permite estudiar casos de inducción.
Inhibidor, permite estudiar casos de represión.
= F + F`

## Slide 25: Ventajas
Se puede trabajar a mayores flujos en el segundo fermentador, sin que se produzca lavado de éste.
Permite estudiar algunos efectos sobre el metabolismo de los microorganismo en forma continua, evaluando diferentes cambios.

## Slide 26: Desventajas
Es un poco más complejo de implementar que un solo fermentador.

## Slide 27: Calendario de Actividades
05-Ago Formas de llevar a cabo una fermentación
12-Ago Laboratorio Experiencia "Normas de Bioseguridad parte 1”
19-Ago Laboratorio Experiencia "Normas de Bioseguridad parte 2”
26-Ago Laboratorio Experiencia "Cultivos Batch en Matraz de 500 ml"
02-Sep Presentaciones sobre producción de Bioetanol.
09-Sep Formas de llevar a cabo una fermentación
16-Sep Vacaciones
23-Sep Trabajo Grupal desarrollo de Propuesta de Optimización de una fermentación

## Slide 28
30-Sep Semana Olímpica
07-Oct Trabajo Grupal desarrollo de Propuesta de Optimización de una fermentación
14-Oct Presentación Informal y Entrega Informe II Propuesta de Optimización de una fermentación
21-Oct Prueba Prototipo Se presenta la idea del prototipo. Debe ser aprobada la idea para proseguir
28-Oct Prueba Prototipo
04-Nov Prueba Prototipo
11-Nov Prueba Prototipo
18-Nov Presentación y Entrega Informe III Informe Final de resultados del prototipo.

## Slide 29
Meta: x>25 g/L a las 40 horas
Cultivo de S. cerevisiae

## Slide 30
Preguntas??