## Slide 1
Caracterización de la banda ancha
Ancho de Banda (bps). Corresponde a la tasa de transferencia
bruta de bits que soporta el sistema de transmisión.
Retardo o Latencia (ms). Es el tiempo que toma un paquete en viajar
de un punto emisor a un punto receptor.
Jitter (ms) [9] Corresponde a variaciones de retardo
en un período de tiempo dado.
Pérdida de Paquetes (%) Corresponde a los paquetes que por distintos motivos
no llegan a destino
Throughput o flujo de datos(bps): Corresponde a la tasa de transferencia neta de datos confiables.
Secuenciamiento: entrega de paquetes fuera de orden
Errores (%): Se expresa como porcentaje de paquetes erróneos recibidos
en relación a paquetes correctamente enviados.

## Slide 2
Clases de Servicios
Servicios | Ancho Banda | Retardo | Jitter | Pérdida de Paquetes | Flujo datos
Telefonía | Garantizado | Muy Bajo | Muy Bajo | Baja | Garantizado
Videoconfrencia | Garantizado | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Baja | Garantizado
Streaming Multimedia | Garantizado | Bajo | Bajo | Muy Baja | Garantizado
Emulación de Circuitos | Garantizado | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Baja | Garantizado
Transferencia de archivos | No controlado | No controlado | No controlado | No controlado | No controlado
Navegación Internet | No controlado | No controlado | No controlado | No controlado | No controlado
Aplicaciones críticas (cirugía) | Garantizado | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Baja | Garantizado
Misión Crítica | Garantizado | Controlado | Controlado | Controlado | Garantizado
E-Comerce | No controlado | Controlado | Controlado | Controlado | No controlado

## Slide 3
Clases de servicios más comunes
1.-Tasa de transferencia garantizada o UGS (Unsolicited Grant Services) o CG (Continuos Grant).
Corresponden a aquellos que envían paquetes de largo fijo en intervalos periódicos como por ejemplo la
voz sin supresión de silencios o la emulación de circuitos no canalizados E1. Este servicio es equivalente
al CIR (Committed Information Rate) de ATM.
2.-Servicios con solicitud de tiempo real o rtPS (real time Polling Services).
Corresponden a servicios que generan paquetes de largo variable sobre una base periódica y retardo
máximo acotado, como por ejemplo la transmisión de voz IP con supresión de silencios, o el video en
formato MPEG.
3.-Servicios con solicitud de tiempo no real o nrtPS (non real time Polling Services).
Corresponden a servicios con altas tasas de transferencias que ocurren en tiempo no real, como por
ejemplo transferencias de archivos FTP, pero que están acotados a un retardo máximo y capacidad de
transmisión mínima.
4-Mejor esfuerzo o BE (Best Effort). Corresponde a tráfico que es transferido según la disponibilidad de
capacidad remanente de las clases de servicios anteriores. Por ejemplo, tráfico http de navegación en la
web o de correo SMTP.

## Slide 4
Clases de Servicios
Servicio | Tiempo Real | Clase de Servicio | Aplicación | Ancho de Banda *
Voz | si | UGS; rtPS | Telefonía IP | 4 - 64Kbps
Videoconferencia | si | rtPS | Videoconferencias | 128 - 384Kbps
Juegos interactivos | si | rtPS | Múltiples Jugadores en Internet | 50 - 85Kbps
Streaming de Música | si | rtPS | Música y voz | 16 – 128Kbps
Streaming de Video | si | rtPS | Video y videoclips | 128Kbps – 1Mbps
Streaming de películas | si | rtPS | Acceso a películas bajo pedido | > 2Mbps
Descarga de Contenido | no | nrtPS | Acceso a archivos | >128Kbps
Navegación red | no | BE | Visita a páginas web | >128Kbps
Envío correos | no | BE | Envío de mails | > 128Kbps
Entronques E1 emulados | si | UGS | Entronques PBX | >2Mbps
Entronques n x 64Kbps emulados | si | UGS | Emulación circuitos n x 64Kbps | >n x 64Kbps
* Medido a la salida del Codec

## Slide 5
Provisión de Banda Ancha vía WiMAX
Características generales
WiMAX utiliza dos capas del modelo OSI: La capa física o PHY correspondiente al nivel 1, la de control de acceso al medio físico o MAC de nivel 2.
MAC en WiMAX opera como protocolo universal en el sentido que es capaz de interactuar con diferentes capas PHY’s de nivel 1. La selección de la capa PHY a utilizar dependerá de las condiciones del entorno en que deberá operar el sistema.
MAC se basó en los protocolos utilizados en DOCSIS para el acceso a los abonados de TV Cable bajo un ambiente compartido en que se administra el flujo de datos (throughput) de cada usuario.
En WiMAX existen adicionalmente otras complejidades, puesto que el canal de transmisión a compartir posee throughput variable, ya que el medio de propagación es esencialmente cambiante, ya sea por condiciones de propagación o por la modulación a emplear, función de la ubicación de cada suscriptor. MAC es un protocolo orientado a conexión que adapta los datos a ser enviados a las condiciones de la capa PHY. Previo a la transferencia de los datos, WiMAX diferencia los servicios y los clasifica dentro de las cuatro Clases de Servicios básicas ya mencionadas, utilizando mecanismos que permiten garantizar rangos de parámetros de transmisión según el tipo de aplicación.
MAC provee seguridad de acceso a las estaciones de suscriptor y funciones de convergencia ATM para redes de paquetes y sistemas multiacceso de celdas.

## Slide 6
Principales diferencias Sistemas de Banda Ancha
 | Capacidad | Calidad | TTM | Costos Inversión | Flexibilidad | Costos Operativos | Alcance
PLC | R | A | MA | R | B | B | B
Fibras ópticas | MA | MA | A | MA | A | R | MA
Microondas | A | A | R | A | B | B | MA
TV Cable | R | A | A | R | B | A | R
WiFi | R | R | B | B | R | B | B
Satelitales | R | B | R | R | MA | MA | MA
WLL | B | R | R | R | MA | B | R
LMDS | A | A | R | MA | MA | B | A
ADSL | R | B | A | B | B | R | R
WiMAX | R | A | B | B | MA | B | A
ADSL2, 2+, ++ | A | A | A | R | B | R | R
VDSL, VDSL+ | A | A | A | MA | B | R | B
* MA: Muy Alto; A: Alto; R: Regular; B: Bajo
Capacidad: Throughput;
Calidad: QoS;
TTM: Tiempo de Implementación;
Costos Inversión: Nuevas instalaciones;
Costos Operativos: Operación, Mantención y Reparación;
Flexibilidad: Servicios diferentes, atención nueva demanda en sector nuevo;
Alcance: Longitud del bucle de abonado.
Fuente: Tesis de grado Carlos Sunnah

## Slide 7
ESTANDARIZACIÓN DE WiMAX
WiMAX Forum
“Worldwide Interoperability for Microwave Access”. Este organismo cuenta con más de 340 integrantes de las más importantes compañías fabricantes de equipos de telecomunicaciones, de circuitos integrados y proveedores de servicios del mundo.
WiMAX Forum y sus laboratorios de homologación asociados se convirtieron en el referente mundial para la estandarización de sistemas inalámbricos de banda ancha para topologías de acceso fijo punto-multipunto y en malla, y móviles. WiMAX Forum ha trabajado con el IEEE y con ETSI para generar máxima compatibilidad de las respectivas normas.
WiMAX se basa en un subconjunto de opciones especificadas principalmente
en la norma IEEE 802.16 y adoptadas también por ETSI en su norma HiperMAN
Para que equipos producidos por un fabricante puedan ser oficialmente calificados “WiMAX Forum Certified™” deben satisfacer simultáneamente dos requisitos:
Conformidad con estándar IEEE 802.16 e HiperMAN.
Interoperabilidad con al menos otros dos fabricantes.