## Slide 1: Silicona Industrial
Javiera Gutiérrez
Andrés Vargas
Taller de Diseño de Potencia I- EL57C

## Slide 2: La Silicona
Es un polímero inoloro e incoloro, principalmente compuesto por Silicio.

## Slide 3: Propiedades
Estabilidad Térmica (-100 a 250 °C)
Repele el agua
Excelente resistencia a oxígeno, ozono y radiación solar
Flexible
Alta resistividad eléctrica
Baja reactividad química
Baja toxicidad
Alta permeabilidad a gases

## Slide 4: Obtención
La silicona elemental se obtiene al calentar roca de cuarzo en presencia de carbono.
Haciendo reaccionar la silicona elemental con otros elementos químicos, se obtienen distintos estados de ésta:
    Gel
    Líquido (Aceite)
    Sólido
Cristal de Cuarzo

## Slide 5: Aplicaciones en la Industria Eléctrica
Aceite para transformadores
Aisladores para líneas de transmisión
Cubierta Exterior de Pararrayos
Canalización
Barnices aisladores para bobinas
Recubrimiento de cables y alambres
Y muchas aplicaciones más…

## Slide 6: Barnices y Resinas
Aislamiento eléctrico: Aislante de bobinas de motores, transformadores, etc.
Resistencia a la humedad.
Repele Agua.
Buenas propiedades eléctricas.

## Slide 7: Caucho RTV-Silicona
Buen Dieléctrico.
Resistencia al fuego.
Se fabrican moldes.
Elasticidad.
Económico.

## Slide 8: Aceite Para Transformadores

## Slide 9: Definición y Composición
El aceite de silicona es un fluido poco viscoso , incoloro y claro, insoluble en agua y menos denso que ésta.
Polímero – Dimetilpolisiloxano.
Se disuelve con disolventes orgánicos usuales, como percloroetileno, bencina, entre otros.

## Slide 10: Ventajas
Resiste altas temperaturas.
Baja toxicidad e inflamabilidad.
Excelentes propiedades dieléctricas.
Se manejan fácilmente y sin peligro.
No producen corrosión.
Consistencia uniforme, poca variación con la Tº.
Económico Desmoldante.

## Slide 11: Obtención
Se utiliza un método de destilación molecular a vacío que asegura la desaparición, casi por completo, de componentes de bajo peso molecular, obteniendo un aceite de gran grado de pureza.

## Slide 12: Aislante para Transformadores
La silicona para transformadores es un agente aislante a base de silicona dimetílica, cuyas propiedades proporcionan seguridad y alto rendimiento.
La silicona dimetílica, es un elemento químico de los menos peligrosos, por lo se utiliza como sustituto para askareles a base de PCB (policloruro bifenilo), además es menos dañino para el medio ambiente.
Refrigerante Dieléctrico, con alta estabilidad y más resistente al fuego que los aceites minerales o combustibles.

## Slide 13: Ejemplos de Usos en Transformadores
SUBESTACIONES UNITARIAS
Se ocupan en intemperie o interior, auto-refrigerado, sumergido en aceite SILICONA o mineral.
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
Se ocupan en intemperie o interior, auto-refrigerados, sumergidos en aceite SILICONA o mineral.
Ejemplos: Transformadores de distribución monofásicos, desde 3 kVA hasta 25 kVA, y 24,5 kV.
Transformadores de distribución trifásicos desde 10 kVA hasta 25000 kVA y 34,5 kV.

## Slide 14: Especificaciones Técnicas
Fuente: http://www.talleresnorte.com.ar/pdf/DOWCORNING_561.pdf
        Aceite de Silicona
        Para Transformadores
DOW CORNING® 561

## Slide 15: Aisladores para Líneas de Transmisión

## Slide 16: Estructura
Varilla central generalmente de resina epoxy reforzada con fibra de vidrio
Revestimiento de silicona
Herraje terminal

## Slide 17: Propiedades
Instalación más fácil que aisladores de porcelana o vidrio por su menor peso y el hecho que son de una sola pieza (no hace falta armar cadenas)
Mejor resistencia a ataques vandálicos que aisladores de porcelana o vidrio, pues no se quiebran por golpes
Alta resistencia al desgarro y a la tracción
Bajo costo de mantenimiento
Buena resistencia a contaminación

## Slide 18: Hidrofobicidad
Hidrofobicidad → mayor resistencia superficial
Factibilidad de recuperar esta propiedad
Hidrofílico (Porcelana) Hidrofóbico (Silicona)

## Slide 19: Recuperación de Hidrofobicidad

## Slide 20: Proveedores en Chile
Silpak S.A. (aisladores Silpak)
Munelec (aisladores Salisbury)
Global Soluciones (aisladores Avator)
Mathiesen (aceites Dow Corning)

## Slide 21: Precio Referencial del Aceite
Distribuidora Mathiesen
$ 720.000 los 200 litros de aceite de silicona
$ 580.000 los 200 litros de aceite mineral

## Slide 22: ¿Preguntas?
Gracias por su Atención