## Slide 1
Porcelana:
Su aplicación como aislante eléctrico.
Nicolás Ramos
Rodrigo Sepúlveda
Ariel Yung

## Slide 2: Agenda
Materias Primas.
Proceso de Producción.
Propiedades de la Porcelana.
Aplicación en Industria Eléctrica.
Catálogos de Aisladores.
Preguntas, Comentarios.

## Slide 3: Materias Primas
Arcilla
Sílice
Feldespato
Buena Plasticidad en Crudo
Margen Amplio de T° de
Tratamiento Térmico

## Slide 4: Arcilla (Caolinita)
Roca de grano muy fino.
Componente principal del “Suelo”.
- Al2 Si2 O5 (OH)4
Hidrólisis
Laminar

## Slide 5: Feldespato
Hay muchos Tipos (T° , P)
- Plagioclasa
- Potásicos

## Slide 6: Sílice (Cuarzo)
Roca hecha solamente de Sílice
- SiO2
Muy Dura y Resistente a Meteorización

## Slide 7: Proceso de Producción

## Slide 8: Proceso de Producción
Recepción : La materia prima es almacenada en la industria
Beneficio : La materia prima se procesa para su utilización (pulverización, purificación, clasificación, etc)
Mezcla : Los elementos son mezclados en agua y se agregan elementos específicos segun el requerimiento

## Slide 9: Proceso de Producción
Colado : Se retira el líquido excedente y se moldea.
Acabado: La pieza toma su forma final y se afinan detalles como pulir superficies.
Secado : Típicamente se utilizan hornos de túnel.
Bizcocho: Secado adicional
Barnizado: Se aplica barniz protector por roceado.

## Slide 10: Proceso de Producción
Cocción : Es el proceso mediante el cual la ceramica es consolidada térmicamente, la cocción se realiza en torno de 2/3 de la temperatura de fusión.
Terminado: Se afinan los detalles finales a veces se agregan pigmentos y puede pasar por hornos de nuevo.

## Slide 11: Propiedades I
Bajo coeficiente de expansión térmica.
Gran resistencia mecánica a la flexión y compresión.
Buena resistencia a la torsión y tracción.
Alto módulo de elasticidad.
Fig.1 Curva Cualitativa Esfuerzo - Deformación

## Slide 12: Propiedades II

## Slide 13: Propiedades III
Excelentes propiedades dieléctricas:
  Constante dieléctrica
  Rigidez dieléctrica
  Factor de pérdidas

## Slide 14: Propiedades IV
Las propiedades varían según la composición:

## Slide 15: Aplicación de la Porcelana
Aislante Eléctrico
    En todas las tensiones.
        Distribución en BT y MT.
        Transmisión.
    En equipos.
        Bushings de Transformadores.
        Banco de Condensadores.
        Desconectadores.
        Pararrayos.

## Slide 16: Normas Aplicables
Normas ANSI.
    C29.1:
    Test Methods for Electrical Power Insulators
    (Low an Medium Voltage Pin Type).
    C29.3:
    Wet Process Porcelain Insulators
    (Spool Type).
    C29.4:
    Wet Process Porcelain Insulators
    (Strain Type).

## Slide 17: Algunos Conceptos.
Distancia de Fuga.
Es la suma de las distancias más cortas medidas a lo largo de la superficie del aislador, entre las partes conductoras.
Distancia de Arco Seco.
Es la distancia más corta en aire al exterior del aislador entre dos electrodos.
ANSI C29.1

## Slide 18: Tipos de Aisladores.
Catálogo.

## Slide 19: Cotización.

## Slide 20
Preguntas
Comentarios
FIN