## Slide 1: Materiales Eléctricos: Cobre Conductor
Rodrigo Gutiérrez R.
Sebastián Medel C.
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: <number>

## Slide 2: Origen
Provino de las profundidades de la Tierra
  Yacimientos “vetiformes”
En la actualidad se encuentra en los yacimientos porfíricos
  Cobre Sulfurado
  Cobre Oxidado
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: Al llegar a la superficie dio origen a diversos yacimientos
Vetiformes: vetas con alto contenido de cobre. En la superficie de forma pura o natural.
Porfíricos: cobre disperso, mezclado con materiales mineralizados y con roca estéril. Explotados gracias a las habilidades metalúrgicas. El porcentaje de cobre en estos minerales es conocido como ley de cobre: porcentaje de cobre que tiene una muestra. Ej. 1% entonces cada 100kg de roca mineralizada hay 1kg de cobre.
<number>

## Slide 3: Propiedades
Alta Conductividad Eléctrica
Alto Grado de Conductividad Térmica
Excelente para Procesos de Maquinado
Gran Resistencia a la Corrosión
Alta Capacidad de Aleación Metálica
Muy Buena Capacidad de Deformación en Caliente y Frío
Mantiene sus Propiedades Indefinidamente en el Reciclaje
Propiedades Bactericidas
Existencia Metálica en Estado Natural
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: <number>
Conductor eléctrico: capacidad de transmisión de voz y datos. Solo superado por la plata. Unos de los metales con menor índice de resistencia, y una mayor capacidad de conducción. Usos: cables, telefonía, electrónica, computadores.
Conductor térmico: Permite distribución uniforme del calor. Usos: utensilios de cocina, paneles solares.
Resistencia a la Corrosión: Vida Útil muy larga. Durabilidad que supera los 100 años. Resistente al fuego. Usos: Cascos de embarcaciones. Cubiertas, techumbres y desagües. Pernos, clavos.
Aleación: aleaciones duras presentan mayor resistencia pero no se usa para aplicaciones eléctricas. Ejemplos latón y bronce.
Maleable y Dúctil: Se pueden obtener láminas muy delgadas y es capaz de alargarse y estirarse. Trabajo en cobre se relativamente fácil. Usos: cañerías tuberías y alambres.
Reciclable: 100% reciclable, manteniendo las propiedades.
Bactericida: evita proliferación de ciertas bacterias

## Slide 4: Procesos de Producción
Mineral Sulfurado
  Chancado y Molienda
  Clasificación
  → 30% del metal
  Purificación
  → ánodo con 99% pureza
  Electro refinación
  → cátodo con 99,99% pureza
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: Chancado: reducir el tamaño de los elementos mayores.
Molienda: se continua reduciendo el tamaño 0,18mm
Mecanismo de clasificación se obtiene 30% del metal.
Purificación posterior se realiza en hornos que permite obtener blister o ánodos con 99% de pureza.
Electrorefinación permite transformar los ánodos en cátodos con 99,99% de pureza.
<number>

## Slide 5
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 6: Procesos de Producción
Mineral Oxidado
  Molienda
  Lixiviación
  → sulfato de cobre
  Extracción con solventes
  → liberación de impurezas
  Electro obtención
  → cátodo con 99,99% pureza
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: Lixiviación: solución ácida de agua con ácido sulfúrico, que produce soluciones de sulfato de cobre
Soluciones son sometidas a proceso de extracción con solventes, se libera de impurezas y se concentra su contenido de cobre mediante extracción iónica
<number>

## Slide 7
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 8: Proceso de Producción: Conductor de Cobre
Trefilado
Cableado
Extrusión
Fraccionado
Apantallado
Esmaltado
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Notes: Trefilado: Proceso de adelgazamiento del cobre a través del estiramiento mecánico
Cableado: se reúnen y tuercen varios alambres o conductores para generar otro de mayor diámetro
Extrusión: da aislamiento al conductor
Fraccionado: Cables son empacados en longitudes requeridas
Apantallado: Cubrimiento de conductor aislado por hilos o conductores de cobre, formando una pantalla
Esmaltado: Aislamiento mediante aplicación técnica de una capa de barniz de (poliesterimida)
<number>

## Slide 9: Aplicaciones del Cobre
Alambres y Cables
Cañerías
Radiadores
Construcción y ornamentación
Monedas
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 10: Alambres
Características
  Alta conductividad eléctrica
  Resistentes a la corrosión.
  Gran resistencia mecánica.
Aplicaciones
  Bobinas
  Neutros y puestas a tierra
  Cables
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 11: Cables
Características
  Alta conductividad eléctrica
  Resistentes a la corrosión.
  Gran resistencia mecánica.
  Mayor flexibilidad que el alambre por su construcción.
Aplicaciones
  Líneas de Transmisión y Distribución
  Neutros y puestas a tierra
  Par trenzado, coaxial, etc.
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 12: Calibre AWG

## Slide 13: Parámetros de Interés
Calibre AWG
Sección transversal en mm2
Temple. Suave, Semiduro, Duro
Peso en kg/km
Corriente máxima en A
Esfuerzo a la ruptura en Mpa
Resistencia eléctrica en Ohm/km
Normas de fabricación
Pantalla
Aislamiento
Cubierta
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I

## Slide 14: Catalogos

## Slide 15: Proveedores
www.comlarrain.cl
www.covisa.cl
www.topcable.com
www.selcon.cl
Tipo | Calibre AWG | Numero de hebras | Peso [kg/km] | Precio [$/kg]
Alambre desnudo duro | 3 | - | 237 | 6861,84
Cable desnudo duro | 6 | 7 | 121 | 7767,59
Cable blando | 2/0 | 19 | 611 | 7679,76
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I