## Slide 1: Aluminio
Integrantes:
Fabiola Aravena
Marcela Arredondo

## Slide 2: Origen del Material
Tercer elemento en la corteza terrestre.
Forma el 8% de la corteza de la tierra.
Se extrae del mineral bauxita, se transforma primero en alúmina y luego en aluminio mediante electrólisis.
Problema  precio de la energía
  Equivale entre 25% y un 30% de la producción.

## Slide 3: Propiedades del Material
Ventajas:
  Abundante en la naturaleza
  Baja densidad: 2.700 Kg./m3
  Alta resistencia a la corrosión
  Buen conductor de calor y electricidad
  Resistencia mecánica de hasta los 690 MPa
  Se mecaniza con facilidad y es relativamente barato.
  Bajo costo de reciclaje.

## Slide 4: Propiedades del Material
Desventajas:
  Alta cantidad de energía eléctrica que requiere su producción.
    Por cada kilo se gastan entre 17 y 20 KWh.

## Slide 5: Proceso de Producción
Extracción de Bauxita.
Proceso de Bayer: Obtención de Alúmina
  Lavado de la bauxita molida con una solución de soda cáustica a alta presión y temperatura.
  Minerales de Aluminio se disuelven.
  Se calcina a más de 900ºC para producir una alúmina, Al2O3, de alta calidad.

## Slide 6: Proceso de Producción
Al obtener la Alúmina…
  Mediante electrólisis se obtiene el Aluminio.
    Se disuelve en un baño fundido de criolita (Na3 Al F6) y se electroliza.
    Se obtiene Aluminio metálico en estado líquido con una pureza entre un 99,5 y un 99,9%.
  Alto consumo energético
    Por cada kilo se gastan entre 17 y 20 KWh.
    Metal caro de obtener.

## Slide 7: Productos
Aplicaciones Generales:
  Transporte: Material estructural en aviones, automóviles, entre otros.
  Embalaje de alimentos: papel de aluminio, latas, entre otros.
  Carpintería metálica: puertas, ventanas, cierres, armarios, etc.
  Bienes de uso doméstico; utensilios de cocina, herramientas, etc.

## Slide 8: Productos
En el sector eléctrico:
  Transmisión eléctrica:
    Conductividad eléctrica es tan sólo el 60% de la del cobre
    Mayor ligereza disminuye el peso de los conductores
    Permite una mayor separación de las torres de alta tensión, disminuyendo los costos de infraestructura.
    Desincentiva el robo de conductores.

## Slide 9: Transmisión y Distribución Eléctrica
Resguardos
    No es recomendable en sectores con alta contaminación salina o industrial.
    No contaminar los conductores de aluminio con Cobre.
    No utilizar herramientas, como poleas o tiracables, que se hayan utilizado en la construcción de redes con Cobre
    Utilizar amarras, cintas de protección y conectores de Aluminio.
    Atención a la calidad de las conexiones.

## Slide 10: Proceso de Venta
Cables:
  Aislados:
    Cables de Media, Alta y Extra Alta Tensión:
      Hasta 45 KV aislados.
      Hasta 33 KV son aislados con Papel impregnado en aceite.
    Cables de Baja Tensión
      Cables preensamblados de Aluminio
        Utilizados en Áreas de Distribución Secundaria

## Slide 11: Proceso de Venta
  Sin Aislación:
    Alambres y Cables Desnudos
      Tipo AAC: Transmisión y Distribución
      Tipo ACSR: Transmisión.

## Slide 12: Proceso de Venta
Conectores:
  Utilizados para empalmar distintos tipos de conductores.
  Mecanismo de compresión o apernados.
Otros Conectores:
  Pernos
  Láminas Cupal

## Slide 13: Catálogos

## Slide 14: Marcas

## Slide 15: Aluminio
Integrantes:
Fabiola Aravena
Marcela Arredondo