## Slide 1
Capítulo 3: Mercados de Energía Eléctrica
3.1 Actores de un mercado eléctrico
3.2 Formas de organización de los mercados
3.3 Conceptos de diseño de mercados eléctricos (regulación, leyes)
CONTENIDO
EM735 Mercados Internacionales de la Energía

## Slide 2
Actores Potenciales en un Mercado Eléctrico Competitivo
Generador,
Productor
Cliente
Libre
Cliente
Regulado
Agente
Externo
Comerciali-
zador
(Trader)
Operador
de Mercado
Operador
de Red
Transmisor
Regulador
(distintas entidades)
Distribuidor
Intermediario
Broker
Productor
Especial
3.1 Actores de un mercado eléctrico (I)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 3
Generador, Productor
Representa a los generadores de la red y corresponde a las empresas propietarias de las centrales térmicas e hidroeléctricas convencionales. Opera y mantiene las plantas generadoras.
Productor Especial
Corresponde a productores no convencionales, por ejemplo cogeneración, energía eólica, solar, etc. y autoproductores, para los cuales existen normativas específicas.
Distribuidor
Corresponde a las empresas con concesión en una zona geográfica determinada. Operan y mantienen las instalaciones de distribución.
3.1 Actores de un mercado eléctrico (II)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 4
Transportista
Se refiere a las empresas que operan en niveles de tensión especificados para los sistemas de transmisión. Transportan energía eléctrica desde los centros de generación a los de consumo.
Consumidor Regulado
Corresponde al consumidor final con tarifa definida por la autoridad.
Cliente Libre
Corresponde a consumidores sobre un determinado volumen. Puede haber más de un tipo de cliente libre. Estos consumidores tienen la opción de acceder a precios libremente pactados. Se relaciona con cliente en mercado mayorista!.
3.1 Actores de un mercado eléctrico (III)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 5
Comercializador, Trader
Agente económico con capacidad para comprar y vender energía. En general adquiere compromisos de abastecimiento.
Intermediario, Broker
Agente económico que facilita la generación de contratos de suministro entre agentes (ej. Generadores y Comercializadores).
Agente Externo
Se refiere a los actores externos al país o sistema, que desean participar en el mercado ya sea como compradores o vendedores de energía.
3.1 Actores de un mercado eléctrico (IV)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 6
Operador de Red
Entidad encargada de la operación técnica y la seguridad de las áreas de control a su cargo.
Operador de Mercado
Administra y coordina el mercado de compra y venta de energía. Esta tarea puede involucrar distintas estructuras de mercado.
Regulador
Finalmente, todos los actores deben operar en un marco regulatorio que fija las reglas, dicta normas y resuelve divergencias. A esta entidad, la cual puede componerse de una o más instituciones del estado, se le denomina Ente Regulador.
3.1 Actores de un mercado eléctrico (V)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 7
Estructuras Básicas Existentes a Nivel Mundial
Desde un punto de vista teórico se han planteado diversas formas de organización para un mercado eléctrico competitivo. Sin embargo, en la práctica se han implementado como formas básicas de organización los modelos de tipo Pool y sistemas en base a contratos bilaterales, incluyendo a los modelos de bolsas dentro de los tipo Pool, en una concepción genérica amplia. Una clasificación que complementa la anterior es la que separa los mercados competitivos existentes en aquellos con una estructura centralizada y aquellos con un énfasis en la descentralización en la toma de decisiones.
Centralizado
Descentralizado
Monopolio
Pool
Bilateral
Físico
Bilateral
Fínanciero
3.2 Formas de organización de los mercados (I)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 8
Mercado Diario/Intradiario
Mercado Intradiario de Servicios Complementarios,
Mercado de Contratos Bilaterales,
Mercado de Instrumentos Financieros para la Cobertura de Riesgos
Mercado Minorista
Tipos de Mercado
Potencia
Energía
Servicios Complementarios
Potencia Reactiva
Regulación de Frecuencia
Reserva en Giro
Reserva Operativa
Reserva fría
Capacidad de Almacenamiento
Productos Eléctricos
Caracterización de
Sectores
Generación
Comercialización
Transmisión
Distribución
3.2 Formas de organización de los mercados (II)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 9
Comerciali-
zador
Mercado de Contratos
Bilaterales Físicos
(BFis)
Operador
de la Red
Suministro i
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
Mercado de Contratos
Bilaterales Financieros
(BFin)
Comerciali-
zador
Suministro i
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
Suministro i
Operador de
Mercado
Operador
de la Red
Sistema Pool
(Físico, Financiero)
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
3.2 Formas de organización de los mercados (III)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 10
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
En un esquema de Pool, existen dos organismos encargados de la organización y coordinación del sistema: el Operador del Sistema (OS) y el Operador del Mercado (OM). El primero de ellos es responsable de los aspectos técnicos de la operación. Para tal efecto, opera las redes pertenecientes a su área de control y recibe, por parte de suministradores y consumidores, información de los parámetros técnicos de inyecciones de red, generadores y cargas. El OM, por su lado, es responsable de los aspectos económicos del Pool.
Pool (I)
3.2 Formas de organización de los mercados (IV)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 11
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
En el modelo clásico de Pool, suministradores y consumidores renuncian a establecer relaciones comerciales directas entre ellos. Las compras y ventas de energía son determinadas y valorizadas por el OM. en base a una optimización de los costos totales del sistema. Para ello, dependiendo del esquema elegido, emiten suministradores y consumidores, ofertas o curvas de costos al OM. El plan de operación resultante es transferido a el o los OS, quienes verifican la factibilidad técnica del mismo. De esta forma, el OS realiza las correcciones necesarias al plan de operación y determina los servicios auxiliares requeridos. Para las distintas etapas del procedimiento anteriormente descrito, se definen fechas y horarios que deben ser respetados por todos los participantes del Pool.
Pool (II)
3.2 Formas de organización de los mercados (V)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 12
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
En un mercado basado en contratos bilaterales físicos, suministradores y consumidores establecen libremente relaciones de tipo comercial, ya sea en forma directa o a través de un comercializador. Estas relaciones se basan en un intercambio directo de ofertas entre los participantes del mercado, lo que caracteriza a un contrato bilateral físico es su relación directa con el despacho de la operación resultante. Mediante el contrato de abastecimien-to de energía, el suministrador asegura la inyección en el sistema de la potencia especificada en un plan de ope-ra-ción, por parte de sus unidades de generación. A su vez, las cargas administradas por el consumidor que toma parte en el contrato, deben orientar sus consumos a la potencia especificada en el plan de operación antes mencionado.
Bilateral Físico (I)
3.2 Formas de organización de los mercados (VI)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 13
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
En este caso, en base a criterios predefinidos de seguridad y confiabilidad, el operador del sistema determina la factibilidad y los servicios de red requeridos para la realización técnica del contrato bilateral físico solicitado. Finalmente, utilizando una metodología establecida, se calcula el peaje resultante para la transacción bilateral. La evolución en el tiempo del despacho de la operación de este tipo de sistemas, es función directa del tiempo de duración de los contratos bilaterales físicos.
Bilateral Físico (II)
3.2 Formas de organización de los mercados (VII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 14
Oferta O/
Demanda D
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
Los Contratos bilaterales financieros no pueden constituir en forma única la organización de un mercado de electricidad y es usado como complemento a las estructuras de mercado presentadas anteriormente. En forma análoga a los contratos bilaterales físicos, los de tipo bilateral financiero son producto de un libre intercambio comercial entre suministradores y consumidores, ya sea en forma directa o a través de un comercializador. Sin embargo, estos dos tipos de mercado se diferencian de manera fundamental en el impacto sobre el despacho de operación del sistema.
Bilateral Financiero (I)
3.2 Formas de organización de los mercados (VIII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 15
Mercado de Contratos
Bilaterales Financieros
(BFin)
Comerciali-
zador
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
Generador i
Comerciali-
zador
Mercado de Contratos
Bilaterales Físicos
(BFis)
Operador
de la Red
Generador i
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
Costos Aud./
Cantidad demandada
Administración,
Propiedad
Parámetros
Eléctricos,
Servicios
Auxiliares
Múltiples
Coordinación
Generador i
Operador de
Mercado
Operador
de la Red
Sistema Pool
(Físico, Financiero)
Gene-
rador i1
Gene-
rador n1
Consumidor i
Carga i1
Carga n1
CDEC
Ejemplo Mercado Chileno Actual
3.2 Formas de organización de los mercados (IX)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 16
- Opened only to generators
Wholesale Market
Mandatory Pool with audited costs
Pool mandatorio con costos auditados
C1
. . .
Cm
C2
Commodities: Energy, Capacity
G1
Gn
. . .
G2
- Energy & power transactions
Energy power
- Financial bilateral contracts free customers regulated customers (DC)
3.2 Formas de organización de los mercados (X)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 17
Energy Transactions at hour h
Spot price at each node, calculate by models
Hourly basis
Wholesale Market
C1
. . .
Cm
C2
G1
Gn
. . .
G2
Energy power
3.2 Formas de organización de los mercados (XI)
3. Mercados de Energía Eléctrica
Falta algún elemento???

## Slide 18
Power Transactions in the year
Wholesale Market
C1
. . .
Cm
C2
G1
Gn
. . .
G2
Energy power
Diesel gas turbine / load center of the system  Annuity  LF  - Yearly basis / monthly payments - Consumption of customers in peak load conditions  - Expected contribution of generators in peak load conditions (Firm Power) 
3.2 Formas de organización de los mercados (XII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 19
Bolsa de Energía como caso particular de un Pool
La experiencia internacional muestra que una BE puede adquirir estructuras muy variadas. Sin embargo, una BE puede ser definida como una parte integrante de un Pool o como un caso particular de un Pool con las siguientes características:
Los productos transados en una BE son estandarizados, de manera de facilitar el proceso de entrega de ofertas de compra y venta y el posterior cálculo del precio de mercado,
Generalmente una BE no decide el despacho final de las unidades de generación, sus resultados con respecto a la producción de energía tienen un carácter de plan de despacho preliminar,
La BE no considera en forma detallada aspectos técnicos de la operación del sistema, tales como: servicios complementarios, congestión, etc.,
Una BE no tiene un carácter de participación obligatoria como en el caso de un "mandatory pool",
El traspaso de información entre agentes es mucho más reservado en el caso de una BE.
3.2 Formas de organización de los mercados (XIII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 20
Bolsa de Energía != Bolsa de Energía
Estructura general del mercado,
Productos ofrecidos,
Agentes involucrados,
Cronología de eventos relevantes,
Plataforma informática utilizada,
Sistema de transmisión y condiciones de operación,
Participación del ente regulador,
Comparación crítica con el sistema chileno.
Aspectos a Analizar
3.2 Formas de organización de los mercados (XIV)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 21
Restricciones de transmisión
Los métodos para incorporar en el algoritmo de casación las limitaciones de transmisión son:
1. Método uninodal: el algoritmo de casación no toma en cuenta restricciones de transmisión. El resultado que arroje sería verificado y corregido posteriormente, entendiéndose que el sistema de transmisión no debe afectar el resultado del mercado; y si esto ocurre se penalizaría a las empresas de transmisión. Típico en sistemas con bajo nivel de congestión.
2. Método multinodal: el algoritmo de determinación del despacho y precio marginal trabaja a la par con otro de flujos de potencia, de modo que el sistema de transmisión afecta el resultado obtenido del mercado, pero es factible de ser llevado a cabo. Típico en sistemas con alto nivel de congestión.
3. Método por áreas: este corresponde al intermedio entre los anteriores. El mercado es dividido en áreas dentro de las cuales no existe congestión. Así, se usaría un método uninodal en cada una ellas.
3.2 Formas de organización de los mercados (XV)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 22
Agentes oferentes
La forma de hacer ofertas puede ser clasificada de las siguientes dos formas:
1. Ofertas por empresa: cada empresa ingresa su oferta en forma agregada y el algoritmo de casación entregaría un despacho global que no incorpora restricciones técnicas de las máquinas en operación. Es el agente del mercado quien debe hacer los ajustes necesarios para cumplir con las obligaciones adquiridas en la bolsa.
2. Ofertas por unidades: las empresas hacen ofertas independientes por cada una de las unidades de las que dispongan, pudiendo incluir restricciones técnicas en ellas. El algoritmo de casación tendría en cuenta dichas restricciones y modificaría las ofertas de modo que el despacho final las cumpla.
3. Ofertas por nodo: Corresponde a una situación intermedia entre las dos anteriores, donde las ofertas se realizan de acuerdo al número de nodos que se definan para la BE. De esta forma, para un nodo determinado una empresa puede entregar una oferta conjunta para las unidades de su propiedad que inyecten en dicho nudo.
3.2 Formas de organización de los mercados (XVI)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 23
Número de rondas
Los distintos esquemas de mercados diarios distinguen:
1. Bolsa de una ronda: El método de casación acepta sólo una sesión de ofertas por compra y venta de energía. Estos sistemas no permiten corregir ofertas tomando en cuenta los resultados del primer proceso de casación.
2. Bolsa multironda: En este caso la bolsa de energía realiza varias sesiones de casación en las cuales recibe ofertas de compra y venta de los participantes del mercado. Los resultados de las casaciones tienen sólo una validez preliminar, ya que sólo después de la última sesión se definen los compromisos adquiridos por cada participante.
3.2 Formas de organización de los mercados (XVII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 24
Tipo de Oferta
Los distintos esquemas de mercados diarios distinguen:
Ofertas horarias: Para la realización de ofertas el día es subdividido en etapas horarias (30 o 15 min) entregándose para cada etapa una curva de oferta representada por pares de datos energía, precio.
Ofertas por bloque: En este caso la oferta de un bloque de energía a un precio determinado puede abarcar una o más horas del día. Este tipo de ofertas no requiere de una subdivisión del día en etapas horarias de oferta.
Ofertas simples: Las ofertas no incluyen requerimientos o especificaciones técnico-económicas de las unidades generadoras.
Ofertas complejas: Las ofertas permiten incluir información técnico-económica, por ejemplo, mínimos técnicos, gradientes de generación, tiempos de parada, ingresos mínimos, etc..
3.2 Formas de organización de los mercados (XVIII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 25
Visión del manejo de un mercado tipo Spot
3.2 Formas de organización de los mercados (XIX)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 26
Consideraciones temporales en mercados de tipo “Pool”
3.2 Formas de organización de los mercados (XX)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 27
Esquema clásico de competencia a nivel mayorista (W. Hogan)
3.2 Formas de organización de los mercados (XXI)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 28
Modelo PX-ISO
Un Ejemplo de Diseño más Realista
3.2 Formas de organización de los mercados (XXII)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 29
Crear un mercado mayorista centralizado vs bilateral
Sistema de precios en tiempo real vs largo plazo
Beneficios propios de una Actividad ?
Falta de sistemas de medición y facturación en tiempo real
Falta de control sobre flujos de potencia hacia consumos específicos
Deficiencias Técnicas en la Demanda Final ?
3.3 Conceptos de diseño de mercados eléctricos (I)
3. Mercados de Energía Eléctrica
Propiedades particulares del producto electricidad ?
Continuidad de consumo bien básico, imposibilidad de almacenamiento económico en su forma final, necesidad de alto grado de coordinación en la cadena de producción, comparativamente un alto grado de fluctuación del costo marginal de producción.

## Slide 30
Poder de Mercado por problemas técnicos de seguridad
Puntos con necesidad de importanción -> capacidad de transmisión
Embalses con gran capacidad de generación y/o almacenamiento.
Poder de Mercado ?
= Mapa de las componentes del mercado.
Necesidad de definir arquitectura antes de crear reglamentos.
Ciencia de reconocer acoplamientos y dependencia entre mercados.
Información pública vs. información privada.
Necesidad de testear arquitecturas y reglamentos?
      Disponer de modelo centralizado con el mejor nivel de información posible, que permita tener un punto de referencia,
      Definir atributos a evaluar,
      Modelar y evaluar sistema con y sin propuesta.
Arquitectura de Mercado ?
3.3 Conceptos de diseño de mercados eléctricos (II)
3. Mercados de Energía Eléctrica

## Slide 31
Pasos en la creación de un estándar en la NERC (THE NORTH AMERICAN ELECTRIC RELIABILITY COUNCIL)
3.3 Conceptos de diseño de mercados eléctricos (III)
3. Mercados de Energía Eléctrica
- Standards Authorization Request (SAR)
Docket No. RM01-12-000

## Slide 32
3.3 Conceptos de diseño de mercados eléctricos (III)
3. Mercados de Energía Eléctrica