## Slide 1
EM736
“ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL
SECTOR ELECTRICO EN CHILE”
CLASE AUXILIAR Nº5
PRECIO DE NUDO
Profesor auxiliar:
Paola Caro
Ingeniero Dirección de Peajes, CDEC-SIC
pcaro@cdec-sic.cl
Notes: <number>

## Slide 2: Precio de Nudo
Los precios de nudo se fijan semestralmente, en los meses de abril y octubre de cada año.
Su determinación es efectuada por la CNE, quien a través de un Informe Técnico comunica sus resultados al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual procede a su fijación, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial
Esta constituido por dos componentes:
  Precio básico de la energía: Promedio en el tiempo de los costos marginales de energía del sistema eléctrico operando a mínimo costo actualizado de operación y de racionamiento, durante el período de estudio
  Precio básico de la potencia de punta: Costo marginal anual de incrementar la capacidad instalada del sistema eléctrico considerando la unidades generadoras más económicas, determinadas para suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima anual del sistema eléctrico, incrementado en un porcentaje igual al margen de reserva de potencia teórico del sistema eléctrico.

## Slide 3: Precio de Nudo
Para la determinación de los costos marginales se simula la operación optima del sistema con un horizonte de 10 anos, considerando
  Previsión de la Demanda
  Plan de Obras de Generación
  Niveles de Precios
  Costos de Combustible
  Estadística Hidrológica y Nivel de Embalses (SIC)
  Sistema de Transmisión
  Costo de Racionamiento
  Tasa de Actualización (10%)
- Los costos marginales utilizados para el calculo del precio nudo corresponde a los primeros 48 meses

## Slide 4: Precio de Nudo
El Precio Básico de la Energía en el nudo de referencia esta dado por:

## Slide 5: Precio de Nudo
Para cada una de las subestaciones del sistema de transmisión troncal se calcula un factor de penalización de energía que multiplicado por el precio básico de la energía determina el precio de la energía en la subestación respectiva
Para cada una de las subestaciones troncales del subsistema eléctrico que corresponda, se calcula un factor de penalización de potencia de punta que multiplicado por el precio básico de la potencia de punta del subsistema correspondiente, determina el precio de la potencia punta en la subestación respectiva
El cálculo de los factores de penalización de energía y de potencia de punta se efectúa considerando las pérdidas marginales de transmisión de energía y potencia de punta respectivamente, considerando el programa de obras de generación y transmisión

## Slide 6: Sistema de Ajuste de Precio de Nudo
A partir de los precios básicos de energía y potencia calculados por la CNE, se calcula un precio medio, denominado Precio Medio Básico (PMB)
El Precio Medio Básico corresponde al precio monómico de la energía, que indica el costo promedio de un KWh habida consideración del pago de potencia que se debe hacer

## Slide 7: Sistema de Ajuste de Precio de Nudo
El Precio Medio de Mercado (PMM) corresponde al cuociente entre la suma de las facturaciones efectuadas por todos los suministros de energía y potencia a clientes libres y distribuidoras, y el total de la energía asociada a dichos suministros, ambas ocurridas en el período de cuatro meses que culmina en el mes anterior al de la fijación de los precios de nudo
La Banda de Precios de Mercado (BPM) esta dada por la diferencia porcentual (ΔPMB/PMM%) entre el Precio Medio Básico y el Precio Medio de Mercado, de la siguiente manera

## Slide 8: Sistema de Ajuste de Precio de Nudo
El Precio Medio Teórico (PMT) se calcula como el cuociente entre la facturación teórica, que resulta de valorar los suministros a clientes libres y distribuidoras a los precios de nudo de energía y potencia determinados por la CNE, incluidos los cargos destinados a remunerar el sistema de transmisión troncal
Si el Precio Medio Teórico se encuentra dentro de la Banda de Precios de Mercado, los precios de nudo de corto plazo determinados previamente por la CNE serán aceptados. En caso contrario, la CNE deberá multiplicar todos los precios de nudo de corto plazo, sólo en su componente de energía, por un coeficiente único, de modo de alcanzar el límite más próximo, superior o inferior de la Banda de Precios de Mercado

## Slide 9: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008
El Precio Básico de la Energía es de 54,568 $/kWh para el Nudo Básico de referencia, Quillota 220 kV
Se identifican dos precios básicos de potencia:
  El precio básico de la potencia de punta en el nudo Básico de Potencia Polpaico 220 kV resulta igual a 3.705,19 $/kW/mes
  El precio básico de la potencia de punta en el nudo Básico de Potencia Valdivia 220 kV resulta igual a 3.562,30 $/kW/mes

## Slide 10: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008

## Slide 11: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008
La formula de indexación del precio de la potencia de punta esta dada por:
donde,
DOL : Valor promedio del tipo de cambio observado del dólar EEUU del mes anterior al que aplique la indexación publicado por el Banco Central.
d : Tasa arancelaria aplicable a equipos electromecánicos en la zona franca de extensión de Iquique
IPC e IPM : Índices de precios al consumidor y de precios al por mayor publicados por el INE para el segundo mes anterior al cual se aplique la indexación.
PPIturb : Producer Price Index Industry Data: Turbine & Turbine Generator Set Unit Mfg publicados por el Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov, pcu333611333611) correspondiente al sexto mes anterior al cual se aplique la indexación.
PPI : Producer Price Index- Commodities publicados por el Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov, WPU00000000) correspondiente al sexto mes anterior al cual se aplique la indexación.
DOL0 : Dólar observado EEUU promedio del mes de marzo de 2008 publicado por el Banco Central (442,94[$/US$]).
d0 : Tasa arancelaria vigente aplicable a equipos electromec. en la zona franca de extensión de Iquique (6%).
IPC0 e IPM0 : Valores de IPC y de IPM correspondientes a febrero de 2008 (134,44 y 260,34 respectivamente).
PPIturbo0 : Producer Price Index Industry Data: Turbine & Turbine Generator Set Unit Mfg correspondiente al mes de octubre de 2007 (167,80).
PPI0: Producer Price Index- Commoditie correspondiente al mes de octubre de 2007 (174,70).

## Slide 12: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008
La formula de indexación del precio de la energía esta dada por:
donde,
PMMi : Precio Medio de Mercado correspondientes a la ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación de este precio
PMM0 : Precio Medio de Mercado correspondientes a la ventana de cuatro meses, que incluye los meses de noviembre de 2007 a febrero de 2008 (49,414 [$/kWh])

## Slide 13: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008
Determinación de la BPM
PMB = 61.098 [$/kWh]
PMM = 49.414 [$/kWh]
PBM/PMM = (61.098-49.414)/49.414 = 23.64%
|PBM/PMM| < 30%  BPM = 5%

## Slide 14: Fijación Precio Nudo del SIC, Abril-2008
Comparación PMT con PMM
PMT = 65.303 [$/kWh]
Diferencia = (65.303-49.414)/49.414 = 32.15%
Dicha diferencia porcentual es superior al límite superior de la BPM calculado, por lo tanto se deben ajustar todos los precios de nudo en su componente de energía

## Slide 15: Fijación Precio Nudo del SING, Abril-2008
El Precio Básico de la Energía es de 61,469 $/kWh para el Nudo Básico de referencia, Crucero 220 kV
El precio básico de la potencia de punta en el nudo Básico de Potencia Parinacota 220 kV resulta igual a 3.794,18 $/kW/mes

## Slide 16: Fijación Precio Nudo del SING, Abril-2008

## Slide 17: Fijación Precio Nudo del SINC, Abril-2008
La formula de indexación del precio de la potencia de punta esta dada por:
La formula de indexación del precio de la energía esta dada por:

## Slide 18: Fijación Precio Nudo del SING, Abril-2008
Determinación de la BPM
PMB = 66.910 [$/kWh]
PMM = 53.332 [$/kWh]
PBM/PMM = (66.910-53.332)/53.332 = 25.46%
|PBM/PMM| < 30%  BPM = 5%

## Slide 19: Fijación Precio Nudo del SING, Abril-2008
Comparación PMT con PMM
PMT = 72.307 [$/kWh]
Diferencia = (72.307-53.332)/53.332 = 35.58%
Dicha diferencia porcentual es superior al límite superior de la BPM calculado, por lo tanto se deben ajustar todos los precios de nudo en su componente de energía

## Slide 20: Sistemas Medianos
Sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 MW y superior a 1.500 kW
Se deberá propender al desarrollo óptimo de las inversiones, así como operar las instalaciones de modo de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, y garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico.
Los planes de expansión de las instalaciones de generación y de transmisión y los precios regulados a nivel de generación y de transmisión de cada sistema mediano, se determinarán conjuntamente, cada cuatro años, mediante la elaboración de los estudios técnicos
Los precios se calcularán sobre la base del costo incremental de desarrollo y del costo total de largo plazo de los segmentos de generación y transmisión, según corresponda, de sistemas eficientemente dimensionados, y considerando el abastecimiento total de la demanda del sistema eléctrico.

## Slide 21: Sistemas Medianos
La estructura general de tarifas se basará en el costo incremental de desarrollo de cada segmento. El nivel general de tarifas, por su parte, deberá ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo del segmento correspondiente. No obstante, en los casos en que las instalaciones de generación y transmisión, o una proporción de ellas mayor al 50%, pertenezca a una misma empresa con sistemas verticalmente integrados, el nivel de tarifas de las instalaciones correspondientes se fijará de modo de cubrir el costo total de largo plazo global de la empresa.
Los cálculos respectivos deberán considerar una tasa de actualización igual al 10% real anual.

## Slide 22: TARIFICACION EDELMAG 2007-2010
Capacidad Instalada

## Slide 23: TARIFICACION EDELMAG 2007-2010
Precio Nudo de la Energía
Precio Nudo de Potencia

## Slide 24: TARIFICACION EDELAYSEN 2007-2010
Capacidad Instalada

## Slide 25: TARIFICACION EDELAYSEN 2007-2010
Precio Nudo de la Energía
Precio Nudo de Potencia