## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo : Programación de Operaciones

## Slide 2: Introducción
Características generales:
  Corresponden a las decisiones concretas.
  Son decisiones detalladas, complejas y con muchas alternativas.
  Deben ser consistentes con el nivel táctico.
Objetivos:
  Lograr que la capacidad disponible se use en forma efectiva y eficiente.
  Distribuir equipos y personal entre distintos trabajos y actividades.

## Slide 3: Introducción
Resultados esperados:
  Buena utilización de equipos y personal.
  Bajo nivel de inventarios.
  Buen servicio.
  Minimización de costos.
Ejemplos:
  Programación semanal en fábrica.
  Asignaciones médicas en hospital.
  Programación de camiones.

## Slide 4: Procesos en Línea
Pregunta:
  Si se tienen diversos productos, ¿qué se produce en cada momento?
Punto clave:
  Tiempos de preparación:
    En producción clásica los altos tiempos de preparación determinan mayores lotes de producción.
    En los sistemas de manufactura flexible (FMS) los menores tiempos de preparación se traducen en lotes más chicos.

## Slide 5: Procesos en Línea
¿Cómo secuenciar producciones?
  Por medio del tiempo de agotamiento (ri):
  Se programan primero los productos con menor tiempo de agotamiento (menor ri).

## Slide 6: Procesos Intermitentes
Características:
  Abarca talleres, imprentas, garages....
  Los proyectos o clientes esperan en una línea conforme cada unidad se transfiere de un centro de trabajo hasta el siguiente.
  Se forma una cola de inventario de producto en proceso en cada centro de trabajo existiendo tiempos de espera para conseguir la disponibilidad de las instalaciones.
  Por lo tanto, puede pensarse en el problema de programación intermitente como una red de colas.

## Slide 7: Control de Entradas - Salidas
Propósito:
  Administrar la relación que existe entre las entradas y salidas de un centro de trabajo.
Definiciones:
  Entrada: cantidad de trabajos que llegan a un centro por unidad de tiempo.
  Carga: número de trabajos en proceso que hay en el sistema.
  Producción: velocidad con que se terminan los trabajos en un centro.

## Slide 8: Control de Entradas - Salidas
  Capacidad: velocidad de producción máxima.
Para tener en cuenta:
  Estaciones que presentan cuellos de botella.
  Trabajos críticos.
  La capacidad no es clara para sistemas complejos.

## Slide 9: Control de Entradas - Salidas
Cálculos de Entradas - Salidas
Producto en proceso =
$2 millones
Entrada
$100.000/semana
Salida
$100.000/semana
Tiempo de procesamiento del producto = $2.000.000/$100.000 = 20 semanas.

## Slide 10: Control de Entradas - Salidas
Inventario de Producto vs Uso de Mano de Obra
70%
80%
90%
100%
500
400
300
200
100
Nivel de producto en proceso
(cientos de horas hombre)

## Slide 11: Control de Entradas - Salidas
Ejemplo:
  Suponga que es posible reducir el inventario de producto en proceso en un 10% mientras que el uso de la mano de obra disminuye sólo en un 1%, ¿vale la pena la compensación?
  Datos:
    El inventario de producto en proceso es 2 millones de dólares.
    Se utilizan 200 personas que cuestan 5 dólares la hora.
    Cuesta 20 centavos mantener 1 dólar de inventario durante un año.

## Slide 12: Control de Entradas - Salidas
  Respuesta:
    Costo anual de disminuir el uso de la mano de obra = 0.01·200·40·52·$5 = $20,800.
    Ahorro anual de inventario = 0.1·20·$2,000,000 = $40,000.
    Como el ahorro de inventario es mayor que el costo debido a la reducción de mano de obra, vale la pena reducir inventario.

## Slide 13: Control de Entradas - Salidas
Relación entre Entradas - Salidas
Nivel de inventarios de producto en proceso
Tiempo de procesamiento
o velocidad de producción
Velocidad de producción
Tiempo de procesamiento
promedio
Variación en el
tiempo de
procesamiento

## Slide 14: Carga de Máquinas
Problema:
  Dado un conjunto de trabajos que pasan por distintas máquinas, ¿cómo cargar el sistema?
Casos:
  Estático:
    Todos los trabajos enviados al comienzo del día.
    Ejemplo: fábrica textil.
  Dinámico:
    Los trabajos siguen llegando durante el día.
    Ejemplos: garage, imprenta.

## Slide 15: Carga de Máquinas
Consideraciones:
  Capacidades de operación de cada máquina.
  Tiempos prometidos de entrega.
  Prioridades de los clientes.
Enfoques:
  Carga a futuro:
    Se van cargando hacia delante los trabajos y se ve si se cumplen los plazos.
    Se puede usar capacidad infinita para ver la capacidad necesaria o imponer la capacidad existente.
    Ventaja: se carga bien al comienzo.
    Desventaja: no asegura bien cumplir los plazos.

## Slide 16: Carga de Máquinas
  Carga retrospectiva:
    Partir con las fechas de vencimiento y retroceder hasta el tiempo actual.
    Ventaja: asegura el cumplimiento de los plazos.
    Desventaja: puede cargar mal al comienzo.
    Presenta problemas sobre todo en el caso dinámico.
Ejemplo:
  4 proyectos y 3 máquinas.
  Supuestos:
    Días de 8 horas.
    Tiempos movimiento/espera de 8 horas.

## Slide 17: Carga de Máquinas
  Se deben cargar las máquinas con trabajos de manera de cumplir los plazos de entrega.
Datos de Proyectos para Carga:

## Slide 18: Carga de Máquinas
Líneas de Tiempo para la Carga a Futuro:
Fecha de
vencimiento
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 1
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 2
0
2
10
13
21
25
0
6
14
18
Fecha de
vencimiento

## Slide 19: Carga de Máquinas
Indicación: Partir en A con proyecto 5 en vez de proyecto 1.
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 5
13
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 3
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 4
Fecha de
vencimiento
Fecha de
vencimiento
Fecha de
vencimiento
0
3
11
21
22
6
10
18
21
29
2
7
15
18
32

## Slide 20: Carga de Máquinas
Gráficas de Carga a Futuro

## Slide 21: Carga de Máquinas
Ejemplo de Nivelación de Carga

## Slide 22: Carga de Máquinas
Líneas de Tiempo para la Carga Retrospectiva
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 2
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Línea de tiempo para el proyecto 1
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento

## Slide 23: Carga de Máquinas
Gráficas de Carga Retrospectiva

## Slide 24: Secuenciamiento
Gráfica de Gantt
Secuencia 1, 4, 5, 2, 3.
Nota: Los tiempos de movimiento se han eliminado.

## Slide 25: Secuenciamiento
Caso de 1 Máquina:
  Notación:
    N: número de trabajos.
    ti: tiempo requerido por el trabajo i.
  El tiempo total corresponde a la suma de los tiempos requeridos por los trabajos, independiente del orden de éstos.
  Si se quiere minimizar el tiempo medio de espera conviene ordenar los trabajos de menor a mayor tiempo de proceso.

## Slide 26: Secuenciamiento
  Demostración:

## Slide 27: Secuenciamiento
Caso de 2 Máquinas:
  Los trabajos pasan por las dos máquinas en la misma secuencia.
  Para su secuenciamiento se utiliza la regla de la mano izquierda - mano derecha.
    Tomar los proyectos más cortos en la máquina 1 y ubicarlos primero.
    Tomar los proyectos más cortos en la máquina 2 y ubicarlos al final.

## Slide 28: Secuenciamiento
  Ejemplo:
Secuenciamiento de Dos Máquinas

## Slide 29: Secuenciamiento
    Tiempo menor es para la tarea A en la máquina 2  A al final.
    Luego el menor tiempo es para C en la máquina 2  C al final, antes de A.
    Luego el menor tiempo es para B en la máquina 1  B al principio.
    Luego el menor tiempo es para E en la máquina 1  C al comienzo, después de B.
    Finalmente D se ubica entre E y C.

## Slide 30: Secuenciamiento
Caso General:
  Es muy complejo.
  Se utilizan modelos matemáticos y heurísticas.
  Combina:
    Tiempos de ejecución.
    Prioridades.
    Costos de operación.
    Capacidad de las máquinas.

## Slide 31: Simulación
Problema:
  ¿Cuántas cajas de peaje son necesarias en un día de demanda alta?
Datos:
  Cada auto demora en caja 30 segundos.
  Se tiene una estadística de la llegada de autos por minuto.

## Slide 32: Simulación
Llegadas por minuto:

## Slide 33: Simulación
  Se prueba con un número de cajas (n) igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6...
  Se busca el número de cajas mínimo tal que no más del 3% de los autos espere más de 2 minutos.
Simulación por incrementos de tiempo:
  En la hora cero las cajas (3 por ejemplo) se suponen vacías.
  Para saber cuántas llegadas ocurren en el primer minuto se saca un número aleatorio proporcional a la frecuencia.

## Slide 34: Simulación
22
0
1
2
3
4
21
Proporciones Asociadas a las Frecuencias
etc.

## Slide 35: Simulación
Histograma:

## Slide 36: Simulación
  Se puede verificar cuánto espera cada auto utilizando regla FIFO.
  Una vez hecha la simulación para n, se repite para n+1, n+2,..., etc. Se ven las estadísticas para cada valor y se elige el número de cajas más adecuado.
  Ahora la pregunta que surge es:
    ¿Cuántos minutos se debe experimentar según la confiabilidad del resultado?

## Slide 37: Simulación
Obtención de números aleatorios de una distribución F(x).
  y  U[0,1]
x
y
1.0
Fc(x)
xo

## Slide 38: Simulación
Simulación próximo evento:
  Tengo tres equipos en serie (falla uno y se para la producción).
  Datos:
    Probabilidades de falla fi(t), i = 1..3.
    Tiempos de reparación Ti, i = 1..3.
  Pregunta:
    ¿Qué porcentaje del tiempo está parado el sistema?
  Procedimiento:
    En t = 0 se parte generando tiempos de falla de cada máquina (independientes): f1(t) = t1, f2(t) = t2 y f3(t) = t3.

## Slide 39: Simulación
    En A1, A2 y A3 el sistema esta sin funcionar.
    En (t1+T1) se generan próximas fallas del equipo 1. De igual manera para (t2+T2) y (t3+T3).
    En (0, t3+T3) la proporción del tiempo con el sistema sin funcionar es:
A1
A2
A3
0
t3 + T3
t2 + T2
t1 + T1
t1
t2
t3

## Slide 40: Simulación
Simulación determinística:
  Sistema de programación de camiones forestales ASICAM.
  Datos:
    Existen 10 orígenes en el bosque y 5 destinos (plantas de celulosa, puertos, aserraderos, etc.).
    Tiempo de carga y descarga de 20 minutos.
    Tiempo de viaje entre el origen i y el destino j es tij .
    50 camiones.

## Slide 41: Simulación
    A las 6 AM, llegan 10 camiones a los 10 orígenes y cargan.
    A las 6:20 AM parten a sus destinos.
    Otros 10 camiones empiezan a ser cargados en los orígenes a las 6:20
    Camión 1 parte a las 6:20 AM y llega a las 8:45 AM a la planta de celulosa.
    A las 9:45 AM está descargado y parte en un nuevo viaje (reglas heurísticas para ver qué viaje le conviene).
    Así se le sigue la pista a cada camión.
    Si al llegar a un origen o destino hay algún camión siendo atendido, se hace cola.

## Slide 42: Simulación
    Simulación avanza en el día a través de los viajes.
    Se lleva estadística de:
      Madera que se transporta.
      Camiones usados y tiempo de trabajo.
      Tiempos de espera en cola.
      Tiempos de viaje cargado y descargado.
  Desafío:
    Buenas reglas de asignación de viajes que permitan programar viajes y diseñar flota.