## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo : Planeación de Requerimiento de Materiales

## Slide 2: Introducción
Características:
  Se utiliza para productos dependientes:
    Partes.
    Componentes intermedias.
  Corresponde a un Sistema Pull en que la demanda final gatilla la demanda por partes y componentes intermedias.
  Existe un programa maestro que guía las órdenes de compra de materia prima y la producción de componentes.

## Slide 3: Introducción
    Ejemplo: Para contar con 100 refrigeradores en la semana 8, necesito de 100 motores en la semana 6 y 100 componentes en la semana 5.
  Generalmente las entregas y compras se hacen por lotes.
    Ejemplo: Se requieren 40 unidades en la semana 3, 30 en la semana 4 y 35 en la 5.
  Se debe ver como ir produciendo, y considerar:
    Costos de producción, incluyendo costo fijo.
    Costo de inventario.
    Capacidad: considerar producción de otros productos.
    Para las compras ver la relación con el vendedor y el transporte.

## Slide 4: Clasificación
Tipo 1:
  Sistema de Control de Inventarios.
  Programa las compras y la producción en el tiempo, pero no considera capacidades.
Tipo 2:
  Sistema de Control de la producción e Inventarios.
  Se considera la capacidad y se utilizan reglas heurísticas para mover la producción.

## Slide 5: Clasificación
Tipo 3:
  Sistema de Planeación de Recursos de Manufactura.
  Planea y controla todos los recursos de manufactura:
    Inventario.
    Capacidad.
    Recursos monetarios.
    Mano de obra.
    Equipos.

## Slide 6: Clasificación
Plan de
producción
agregada
Pedidos en firme
de clientes o del
inventario de
producto
terminado
Pronósticos
o
demanda
Transacciones
del inventario
Cambios en
el diseño de
ingeniería
Registros
del
inventario
Lista
de
materiales
Planeación de
capacidad de
corte rudo
Programa
maestro de
producción
Detalle
de partes
Órdenes
de compra
Órdenes
de taller
Planeación de
la capacidad
Control de piso
del taller
Operaciones
Producto
Producto
Materias
primas
Proveedores
Sistema MRP de
circuito cerrado
(Tipo II)

## Slide 7: MRP vs Punto de Reorden
Cuadro Comparativo:

## Slide 8: Ejemplo
Ejemplo de la Mesa

## Slide 9: Ejemplo
Lista de Materiales
Nota: La cantidad de cada componente se indica entre paréntesis.

## Slide 10: Ejemplo
Tiempos Planeados de Espera:
* Se asume que están disponibles la cubierta de la mesa y el ensamble completo
de la patas.
** Se asume que están disponibles las patas, travesaños cortos y travesaños largos.

## Slide 11: Ejemplo
Plan de Materiales – Detalle de Partes:

## Slide 12: Ejemplo

## Slide 13: Ejemplo
Comentarios:
  El inventario en cada etapa es la diferencia neta entre la producción y la demanda.
  Se pueden considerar colchones de seguridad.

## Slide 14: Componentes
1.- Programa Maestro:
  Conduce al proceso completo de planeación de materiales.
  Horizonte hasta de un año.
2.- Lista de Materiales (BOM):
  Listado detallado de todos los materiales y partes necesarias para la confección de los productos finales.

## Slide 15: Componentes
3.- Registro de Inventarios:
  Identifica, para cada parte, datos básicos:
    Costo estándar.
    Cuánto hay de cada parte.
    Qué órdenes están pendientes.
    Demandas históricas.
4.- Planeación de Capacidad:
  Determina la validez del programa maestro.

## Slide 16: Componentes
  Enfoques:
    Planeación de la capacidad directa (planeación de recursos):
      Calcular horas aproximadas de mano de obra y de máquinas a usar en el programa maestro.
      Si la capacidad no alcanza se cambia el plan maestro o se cambia la capacidad.
      Al tener un programa factible se corre el detalle de partes.
    Carga de taller:
      Se hace detalle completo de partes antes de ver la capacidad.
      Si no es factible se cambia el plan maestro a la capacidad.

## Slide 17: Componentes
5.- Compras:
  La función de compras es fuertemente reforzada por el uso de un sistema MRP.
  Requiere de confianza con los proveedores al generar fechas más exactas.
  Se pueden mecanizar las compras.
6.- Control de Piso de Taller:
  Asegura que las órdenes de producción se cumplan.

## Slide 18: Componentes
  Maneja las prioridades.
  Realiza ajuste ante cambios en las condiciones de operación.

## Slide 19: Operación del Sistema
Es mejor llevar bien el sistema que tener mucho stock de seguridad para cada parte.
Ejemplo:
  Si se necesitan 10 partes para un producto, cada una de las cuales tiene un nivel de servicio del 90%. La probabilidad de tener todas las partes a mano cuando se necesitan es de únicamente 35% (0.910).
  Por lo tanto es mucho mejor planear y controlar el tiempo de las 10 partes que cubrir todas las contingencias con stock de seguridad.
Necesidad de respetar MRP.

## Slide 20: Elementos de Éxito
1.- Planear la Puesta en Marcha:
  Es vital la preparación.
  Educación sobre el sistema.
  Se deben establecer objetivos, costos y beneficios.
  Plan detallado de acción.
2.- Soporte Computacional.
3.- Datos Exactos:
  Lista de materiales.
  Demandas finales.

## Slide 21: Elementos de Éxito
4.- Apoyo Gerencial.
5.- Conocimiento del Usuario en Todos los Niveles.

## Slide 22: Beneficios
Mayor rotación de inventario.
Ordenamiento del tiempo de entrega.
Uso de capacidades.
Reducción de 20-30% en los inventarios.
Costo de instalación: 200 mil a 1 millón de dólares.
Nota: difícil éxito.