## Slide 1: Desafíos
¿Hacia dónde vamos?
ENERGÍA
Presentación Vivianne Blanlot Soza
Septiembre 2008

## Slide 2: Temario
I. Panorama Energético Mundial
II. Panorama Energético Nacional
III. Opciones
IV. Desafíos
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 3: I. Panorama Energético Mundial:
Las proyecciones para el consumo mundial de energía apuntan a un incremento del 57% hacia el 2030. La demanda energética de las economías emergentes aumentará en 95%, comparado con un 24% de los países desarrollados. Gran parte de este incremento será producido por:
  Alto crecimiento económico sostenido de las economías emergentes;
  La incorporación de China e India a los mercados internacionales; y,
  Actividad principales economías (USA, Unión Europea) mantienen un moderado ritmo de expansión.
Este escenario se acompaña con alzas sostenidas en precios de petróleo, carbón, gas natural.
  Mismos proveedores y limitada innovación tecnológica en la producción
  Estructuras de precio monopólicas.
  Bajo nivel de capacidad de producción ociosa.
  Factores climáticos o geopolíticos de incertidumbre; como la posibilidad de disrupciones en la oferta por huracanes o por crisis políticas.
  Informe del International Energy Agency, IEA, añade en su edición de junio de 2006, el posible comportamiento especulativo de los mercados de papel o de futuros.
Es interesante notar, sin embargo, que no se proyectan grandes cambios en la estructura de la matriz energética global. Escenario de los próximas décadas no prevé incorporación relevante de opciones alternativas energéticas.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 4: I. Panorama Energético Mundial:
Las importaciones de gas y petróleo seguirán creciendo:
  Estudios predicen que, al año 2050, los combustibles fósiles representarán cerca de un 50% del consumo de energía por que la introducción de energías sostenibles y comercialmente viables será relativamente lenta en relación al crecimiento de la demanda mundial de energía.
  Las demanda de petróleo y gas de los principales países consumidores (USA; UE; China, India, etc) seguirán en aumento.
  La produccion doméstica de petróleo y gas en USA y UE está en declive.
Dependencia: Riesgo y Vulnerabilidad
  Las naciones importadoras tendrán cada vez mayor preocupación por la creciente dependencia de las importaciones de combustibles fósiles
  Hace que las economías sean mas vulnerables a riesgo de precios e interrupciones.
    Cuando los países productores se tornen politica o econonómicamente inestables.
  La energía es de vital interés para los países productores y consumidores, y por tanto una fuente de potenciales conflitos entre ellos mismos.
  Tema de alta relevancia para la agenda política internacional.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 5: I. Panorama Energético Mundial:
En resumen, el escenario mundial se presenta con:
  Demanda sostenida de combustibles fósiles. seguirán siendo los más utilizados en todo el mundo, básicamente por su importancia en el transporte y en el sector industrial. Precios seguirán en alza.
  Altos niveles de importaciones de energéticos relevantes que provienen de países con economías y sistemas políticos inestables.
  Capacidad de diversificación reducida y producción ambientalmente sostenible de energías limitada (cambio climático)
  Abastecimiento energético como precupación real para todos los países, independiente de sus niveles de desarrollo económico, dotacion de reservas o situación geopolítica. Se instala como herramienta de relaciones internacionales entre los países
  Energía nuclear y energías renovables, también se espera que experimenten un aumento durante el mismo periodo, aunque mucho más suave. El empleo de estos dos recursos energéticos puede verse alterado por cambios en las políticas o leyes que limiten la producción de gases de combustión que, de acuerdo con los trabajos de muchos científicos, están siendo los responsables directos del cambio climático.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 6: II. Panorama Energético Nacional:
Chile posee fuentes de energía propias limitadas. Para satisfacer la demanda de energéticos, debe importar la mayor parte de la energía consumida. Nuestra principal fuente propia de generación, hidroelectricidad, tiene riesgos de seguridad en años secos.
La diversificación de la matriz, impulsada mediante la introducción de gas natural desde Argentina, resultó en una disminución del % de petróleo, carbón y leña, que ha sido sustancialmente revertida
Aún con fuentes contaminantes (leña).
Las fuentes de generación son, en su mayoría, importadas. Lo anterior genera dos vulnerabilidades al sector:
  Alta volatilidad de precios.
  Impredictibilidad de los costos.
  Costos ambientales crecientes.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 7
La crisis del gas y los altos precios de combustibles fósiles revitalizaron los proyectos hidroeléctricos.
Las fuentes térmicas convencionales (carbón) han ganado mayor importancia para el abastecimiento eléctrico, como una manera de reducir la vulnerabilidad de las fluctuaciones hídricas. Hay varios proyectos de gran escala en desarrollo.
La modificación legal para incentivar el uso de ERNC, ha impulsado proyectos modestos. Ha habido interés en geotermia (Geotérmica del Norte/ENAP) en El Tatio. Wireless Energy Chile ha anunciado el desarrollo de tres aerogeneradores de 5MW.
II. Panorama Energético Nacional:
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 8
Hay crisis energética?
El escenario energético nacional es estrecho, y está en un punto de redefiniciones.
Es evidente la preocupación política, empresarial y de los consumidores acerca de la situación energética de Chile.
Preocupación no sólo coyuntural… llegó para quedarse.
II. Panorama Energético Nacional:
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 9: III. Evaluación y Opciones
La reacción a la crisis del Gas Natural Argentino induce a una vuelta hacia las fuentes más tradicionales usadas en Chile (hidroelectricidad, carbón, diesel), a las que se suman GNL.
Adicionalmente, se plantea por primera vez un objetivo de introducción de ERNC, que se plasman en el estudio de proyectos eólicos, geotérmicos, minicentrales hidroeléctricas de pasada en el sector eléctrico, y algunas iniciativas para la producción de biocombustibles.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 10: III. Evaluación y Opciones
La posición predominante, es una que supone una modesta incorporación de ERNC (10% aproximadamente), con un desarrollo basado en GNL, carbón, grandes centrales hidroeléctricas y hacia fines de la próxima década, energía nuclear, en lo que respecta al desarrollo eléctrico.
En materia de combustibles para el transporte, se ha abierto la posibilidad de introducir mezclas de hasta un 5% de biocombustible asociado a derivados del petróleo.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 11: III. Evaluación y Opciones
La persistencia de costos altos de las fuentes tradicionales está estimulando, en el mundo, la investigación y desarrollo en la búsqueda de nuevas fuentes y tecnologías para su uso.
La mayor prioridad política asignada a reducir las emisiones identificadas como incidentes en el cambio climático, acentúa la tendencia a una mayor inversión en investigación.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 12: III. Evaluación y Opciones
A los actuales precios, y a los precios esperados de la energía, son competitivas la energía eólica (aunque los costos son específicos a la localización y escala); la energía geotérmica; y la producción de biocombustibles.
En un estado más incipiente de desarrollo se encuentran tres fuentes que pueden modificar la matriz global en forma sustantiva: el hidrógeno, la fuerza mareomotriz, y las soluciones solares a gran escala.

## Slide 13: III. Evaluación y Opciones
La evolución de la competitividad de las nuevas fuentes es incierta. Esto puede inducir a una postura conservadora de que las ERNC son “de participación posible pero limitada”. No obstante, la historia muestra que el desarrollo tecnológico evoluciona en “saltos” asociados a situaciones y períodos de alta necesidad de sustitutos.
Por lo anterior, una política país debe combinar:
  El adecuado resguardo de la seguridad energética a través del aprovechamiento de las fuentes y opciones tradicionales, y
  El impulso al conocimiento y adaptación de tecnologías no convencionales a las condiciones locales.

## Slide 14: III. Evaluación y Opciones
La pregunta es: ¿Cómo se logra esa política país?
  El sector privado del sector energía tradicional avanzará por el camino marcado por las señales económicas. Hasta el momento, han predominado las señales y precios de corto y mediano plazo.
  El Estado debe establecer señales que reflejen costos directos y externalidades; y fomentar la adaptación y evaluación de nuevas tecnologías de ERNC por parte del sector privado no tradicionalmente en el sector.

## Slide 15: III. Evaluación y Opciones
  -Fomento (a través de instrumentos financieros) a la innovación en tecnologias no convencionales
  -Fomento a través de subsidios equivalentes a la diferencial de costo ambiental respecto a fuentes y tecnologias convencionales.
  -Estructuración de un órgano mixto (patrocinio público y privado) dedicado a la identificación de oportunidades de adaptación tecnológica.
  -Combinaciones de todas las anteriores.

## Slide 16: IV. Desafios
Institucionalidad diseñada para regular pero no para establecer líneas de desarrollo, no fomentar
Creacion de Ministerio busca llenar vacío en proposición y desarrollo de políticas de LP.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 17: IV. Desafios
Desarrollo de instrumentos económicos que garanticen eficiencia de LP.
Cómo evitar tentaciones y costos de planificación centralizada (errores de proyección en escenarios económicos)
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 18: IV. Desafios
Instrumentos económicos pueden incluir impuestos que reflejen costos ambientales relativos.
Fomento a proyectos innovadores en tecnología requiere un reordenamiento de institucionalidad de fomento (alta dispersión, alta dificultad de acceso, baja capacidad de selección por méritos de eficiencia)
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 19: IV. Desafios
Alta conflictividad ambiental requiere una mirada global del problema; hoy existe sólo el manejo caso a caso.
Necesidad de normas de emisión
Necesidad de permisos de emisión transables.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 20: IV. Desafios
Consideración de creación de Fundación Público-Privada para la investigación y desarrollo de opciones energéticas.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 21: CHILE
¿Hacia dónde vamos?
ENERGÍA
Septiembre 2008
blanlot@vbsconsultores.cl

## Slide 22
Consumo Mundial de Energías Primarias
1980 - 2030
Fuente: EIA WEO 2006-2007; elaboración propia.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 23: Matriz Energética Mundo 1980 - 2000
Fuente: IEA WEO 2007
1980
1990
2000
Petróleo
Gas Natural
Carbón
Hidroelectricidad
Nuclear
Renovables
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 24: Matriz Energética Mundo: Proyecciones al 2030
Fuente: IEA WEO 2007
2010
2020
2030
Petróleo
Carbón
Gas Natural
Hidroelectricidad
Nuclear
Renovables
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 25
Fuente: www.oilnergy.com; www.inflationdata.com
Precios Diarios Crudo WTI Últimos 12 meses
Precio Mensual Petróleo Corregido
1946 - 2006
(en US$ de Ene-2007)
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 26
Fuente: Presentación PPT SYNEX , enero 2006
Presentación PPT SYSTEP, abril 2006
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 27
NYMEX Henry Hub Gas Natural Últimos 12 meses
(US$/Millón BTU)
Precios Gas Natural USA 1930 - 2007
(dólares/miles M3 a boca de pozo)
US$/ Miles M3
Fuente: www.oilnergy.com
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 28
6,8%
3,1%
1,3%
0,4%
3,0%
1,0%
Venezuela
Argelia
Libia
Indonesia
Nigeria
11,4%
Iran
Qatar
22,9%
Arabia Saudita
8,4%
Kuwait
8,5%
Emiratos Árabes Unidos
10,0%
Irak
Geopolítica del Crudo:
62,5% de las Reservas se ubican en zonas en conflicto (Medio Oriente). El resto….
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 29: Principales Cuellos de Botella en las rutas de comercio internacional del Petróleo.
Panama Canal 0,6 mbbl/d
Suez Canal
1,3 mbbl/d
Estrecho de Malacca
10,3 mbbld
Bab el Mandab
3,3 mbbl/d
Estrecho de Hormuz
13 mbbl/d
Bosporus 2,0 mbbl/d
VBS Consultores
vbs@manquehue.net
Notes: Energy supply routes face some serious geophysical constraints.
A chokepoint is a strategic strait or canal which could be closed or blocked to stop sea traffic. Of all oil traded internationally each day, more than three-fifths moves by sea, the rest by pipeline.
Transport by tanker can be seriously interrupted when accidents happenin one of the world’s major chokepoints. The most important two of these, the Strait of Hormuz and the Strait of Malacca, are located on the main transport route of Middle Eastern oil heading fro East Asia and the Pacific. [explain]
A large amount of Caspian, Central Asian and Russian oil passes through Turkey’s Bosporus. Only half a mile wide at one point, very busy and hard-to-navigate waterway. At the moment the only maritime export route for crude oil made available at Black Sea ports, i.e. the majority of all current Caspian oil production. More stringent Turkish rules on tanker transits have reportedly added a few days to the transit time. A very congested sea-lane, accidents occur quite often. A major accident could cause significant environmental damage and shipping could be suspended for a prolongued period of time. [Etc.]

## Slide 30
Fuente: IEA
Gas Flujos de Comercio Gas Natural al 2030, bcm
Notes: Proven gas reserves have doubled since 1980.
The number of countries with significant gas reserves has risen from 50 in 1970 to 90 in 2002.
Gas allowed the EU countries to diversify away from oil.
North Sea gas production promoted gas demand.
Russian gas exports became available with the construction of gas export infrastructure. Convenience and competitiveness in the heating market, once infrastructure was in place,made gas attractive.
Since the late 1980s, when environmental concerns with regard to greenhouse gasses increased, gas has become an attractive option for the power sector.
As we will see on the next slide, imports of gas will increase in North America and Europe.
And Russia and the Middle East will be the biggest exporters of gas.

## Slide 31: Chile: Evolución tendencia 1990-2005 de la Matriz Energías Primarias
Fuente: Balance Energético 1995 y 2006, CNE.
Llegada Gas Natural

## Slide 32: Interrupciones Suministro GN 2004-2007
Fuente: CNE
Restricciones de Gas desde Argentina
(% respecto a requerimientos normales)
2007
VBS Consultores
vbs@manquehue.net
Notes: Abril 2004: Argentina empezó a limitar exportaciones de GN a Chile.
Sin restricciones, Chile importaría 22 millones de m3/día de GN desde Argentina para generación eléctrica (41%), producción de metanol (27%), consumo industrial (23%) y consumo residencial-comercial (9%).
Junio 2006 (mes más malo 2006): importaciones alcanzaron sólo un promedio de 12,0 millones de m3/día (el más bajo del año). Por lo tanto, los cortes llegaron a:
  100% para clientes industriales.
  80% para generadoras de electricidad.
  6% para Methanex (productor de metanol).
Mayo 2007: importaciones alcanzaron sólo un promedio de 8,0 millones de m3/día. Los cortes, en el día “peak” del mes, llegaron a:
  100% para clientes industriales.
  100% para generadoras de electricidad.
  42% para Methanex (productor de metanol).
Sin embargo, el sector residencial-comercial jamás ha sufrido restricciones.
En los últimos 2 años, las empresas importadoras de gas han hecho las inversiones necesarias para operar en un escenario de restricciones totales de gas: sistemas de generación duales (gas/diesel) y plantas de respaldo.
Por lo mismo, Chile no enfrenta riesgos previsibles en la seguridad de su sistema: el gas natural argentino tiene sustitutos para todos sus usos, aunque son más caros.
Para las generadoras termoeléctricas, las restricciones han significado sobre-costos debido a la necesidad de usar diesel y comprar electricidad en el mercado spot, mientras que los usuarios industriales han tenido que usar fuel oil y diesel.

## Slide 33
Fuente: www.fiel.org.ar
ARGENTINA:
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 34: Capacidad Instalada de Generación Eléctrica por Sistema (2006)
30,01%
69,17%
0,28%
0,54%
3.595,8 MW
33,5 MW
64,7 MW
Clientes Regulados 10%
Clientes Regulados 55%
Clientes Libres 90%
Clientes Libres 45%
Clientes Regulados 100%
Clientes Regulados 100%
8,632.0 MW
SIC:
Capacidad Instalada Total: 8.632 MW
55% de ésta es Hidroeléctrica. (40% embalses y 15% pasada).
45% Termoeléctrica.
SING:
Capacidad Instalada Total: 3.600 MW
Capacidad a gas (59%): 2.100 MW (1.120 MW pueden operar con diesel).
34% Carbón y 7% Diesel – Fuel Oil
Panorama Nacional:
Fuente y Elaboración: CNE
VBS Consultores
vbs@manquehue.net
Notes: SING:
Los cerca de 1000 MW que no tienen capacidad de ser dual en el SING corresponden a las centrales Salta y U16, de las que se puede decir lo siguiente:
a) Salta: De 640MW de propiedad de AES Gener, filial de Termoandes (Argentina). Actualmente ya tiene capacidad dual, pero no se considera porque además de estar ubicada en Argentina, puede operar sólo un par de días en forma continua, y con potencia reducida, por problemas logísticos y de almacenamiento.
b) La unidad 16 (U16): De 400 MW de propiedad de Electroandina. No está convertida a capacidad dual, y requeriría inversiones de alrededor de los US$10 millones para reconvertirla. Sin embargo, no está proyectado hacerlo en el corto plazo ya que existen informalmente posibles problemas ambientales con Tocopilla.

## Slide 35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año
(MW)
Capacidad Instalada
Demanda Máxima Real
Demanda Máxima Estimada
Capacidad Instalada v/s Demanda Máxima: SIC
Fuente: CNE
Proyección
Panorama Nacional:
VBS Consultores
vbs@manquehue.net
Notes: Ley Corta II
En materia eléctrica, se había producido un rezago en las inversiones producto de la incertidumbre relativa al futuro suministro de GN desde Argentina, el riesgo de reducciones tarifarias debido a innovaciones tecnológicas y de la falta de señales regulatorias.
Esta situación fue subsanada con la “Ley Corta II” de 2005. Esta reforma clave generó los incentivos necesarios para que los privados inviertan en proyectos de generación y estableció las bases para el desarrollo energético del país, a través de:
1. Contratos de largo plazo entre generadoras y distribuidoras a precios conocidos e indexados a los costos de los combustibles, lo que implica:
    Mayor certidumbre para las generadoras en cuanto a sus ventas y rentabilidad.
    Un suministro más seguro para las distribuidoras.
    Licitación para contratos de suministro de largo plazo con generadoras.
2. Ampliar la banda de ajuste de precios regulados con respecto a precios libres.
3. Incentivo a generación con fuentes renovables.
4. Precio clientes regulados también se determina vía licitación.
El primer proceso de licitación (octubre 2006) resultó exitoso en términos de cobertura y precios alcanzados, asegurando suministro a partir de enero del 2010.
Para los clientes regulados, el precio de la oferta ganadora se mantendrá durante la vigencia del contrato, a diferencia de la situación actual (en la cual los precios de los contratos dependen del precio nudo calculado cada seis meses por la CNE).

## Slide 36
Fuente: CNE
Capacidad Instalada v/s Demanda Máxima: SING
Panorama Nacional:
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 37
Fecha Entrada |  | NOMBRE | TIPO DE | POTENCIA
Mes | Año | CENTRAL | COMBUSTIBLE | (MW)
Septiembre | 2006 | Ancud | Diesel | 3,3
Septiembre | 2006 | Quellón | Diesel | 5,4
Septiembre | 2006 | Nueva Aldea III | Desechos | 20,0
Noviembre | 2006 | Los Vientos | Diesel | 120,8
Diciembre | 2006 | Campanario | Gas Natural | 120,0
Marzo | 2007 | San Isidro II | Gas Natural | 240,0
Marzo | 2007 | Curauma | Diesel | 2,5
Marzo | 2007 | Casablanca | Diesel | 1,6
Marzo | 2007 | Las Vegas | Diesel | 2,3
Marzo | 2007 | Eyzaguirre | Pasada | 2,1
Abril | 2007 | Quilleco | Pasada | 70,0
Abril | 2007 | ConCon | Diesel | 2,7
Abril | 2007 | FPC | Desechos | 12,0
Mayo | 2007 | Constitución 2 | Diesel | 15,0
Mayo | 2007 | Montepatria | Diesel | 9,0
Mayo | 2007 | Punitaqui | Diesel | 9,0
 |  |  | Total | 635,7
Fuente: Plan de Obras CNE, abril 2007
Proyectos en Operación SIC (2006 - 2007)

## Slide 38
Fecha de entrada |  | Obras en Construcción de Generación | Potencia
Mes | Año |  | 
Junio | 2007 | Central Hidroeléctrica Chiburgo | 19.4 MW
Septiembre | 2007 | Central Eolica Canela | 18.15 MW
Agosto | 2007 | Central Hidroeléctrica Hornitos | 55 MW
Octubre | 2007 | Central Hidroeléctrica Palmucho | 32 MW
Marzo | 2008 | Cierre Ciclo Combinado GNL San Isidro II (Ope. Diesel capacidad final) ** | 118 MW
Abril | 2008 | Central Hidroeléctrica Ojos de Agua | 9 MW
Octubre | 2008 | Central Hidroeléctrica La Higuera | 155 MW
Marzo | 2009 | Cierre Ciclo Combinado GNL San Isidro II (Ope. GNL capacidad final) | 358 MW
Abril | 2009 | Ciclo Combinado GNL San Isidro II Fuego Adicional (cap. final) *** | 377 MW
Octubre | 2009 | Central Carbón Guacolda III | 135 MW
Enero | 2010 | Central Carbón Nueva Ventanas | 242 MW
Obras en Construcción SIC (2007 – 2010)
Fuente: Plan de Obras CNE, abril 2007
VBS Consultores
vbs@manquehue.net

## Slide 39
Proyectos a Carbón ingresados al SEIA durante el año 2006:
  Andino / Suez Energy Andina :
  400 MW, US$ 450 MM, a partir del año 2011.
  Angamos / Norgener :
  600 MW, US$ 1.000 MM, a partir de fines de 2010.
  Kelar / Newcoal Generación :
  500 MW, US$ 800 MM, a partir del año 2011.
VBS Consultores
vbs@manquehue.net