## Slide 1: Asignación a la red
Equilibrio Oferta-Demanda
Pregunta: ¿qué ruta elegir?
Preguntas previas:
  ¿qué es una ruta?
  ¿qué es una red?
Red:
G
D
PM
A
representación esquemática de una estructura física o conceptual --> se compone de arcos y nodos.
Definición matemática de red:
conjunto de nodos y conjunto de arcos que los conectan.

## Slide 2: Asignación a la red
Ejemplo
Arcos direccionales
que tienen asociada una dirección
Transporte:
red <--> oferta
Transporte privado (auto):
red vial (calles e intersecciones) --> red de arcos y nodos
arcos: tienen asociada una impedancia
Transporte público:
1
2
3
4
5
--> red servicios ofrecidos

## Slide 3: Asignación a la red
Ruta =
Ejemplo: cómo representar una intersección como la de Blanco Encalada-Beauchef?
Representación agregada
Representación detallada
1
2
3
4
5
camino que une i y j y no contiene circuitos (ciclos)
¿rutas entre 1 y 5?

## Slide 4: Asignación a la red
Distintos niveles de equilibrio
Equilibrio en red, dadas matrices O/D por modo
--> usuarios satisfechos con ruta usada
Equilibrio multimodal
--> congestión afecta usuarios otros modos
Equilibrio del sistema
--> patrones de flujo afectan decisiones de modo, destino y frecuencia
Equilibrio

## Slide 5: Asignación a la red
Foco: transporte privado, equilibrio en la red, demanda inelástica.
¿Costos en la red de auto?
--> principalmente tiempo

## Slide 6
Redes: notación y conceptos básicos
a
r
q
p
o
n
m
l
j
i
h
g
f
e
d
c
b
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
: nodos ruteadores
: centroides
¿rutas par AC?

## Slide 7
Redes: notación y conceptos básicos
Rutas par AC:
(1) -> a-b-c-m ->
(2) -> a-b-l-f ->
(3) -> a-k-e-f ->
(4) -> j-d-e-f ->
…
Definiciones:
hr: flujo en la ruta r
Oi: flujo producido por el nodo i
Dj: flujo atraído por el nodo j
A(i): conjunto de nodos posteriores a i
b
k
2
3
6
B(i): conjunto de nodos anteriores a i
a
1
{f} : flujo en arcos
{h} : flujo en rutas
Ejemplo: flujo en todas las rutas = 10 veh/hora

## Slide 8
Flujo en redes y leyes de conservación
Si i es ruteador
flujo que sale = flujo que entra
Si i es centroide
Obs: esta notación sólo se puede usar si ! arco entre cada par de nodos.

## Slide 9: La demanda es asignada <==> dado {rij}: conjunto de rutas que unen el par de centroides ij -->
{ap}: matriz de incidencia arco-ruta
ap=
1 si arco a pertenece a la ruta p 0 si no
Si conocemos los flujos en rutas, siempre podremos calcular los flujos en arcos.
¿viceversa?
La suma de los flujos de todas las rutas que cubren el par ij, debe ser igual a la demanda en ese par.
Flujo en redes y leyes de conservación

## Slide 10
Asignación con demanda fija
Dada la oferta (ca(fa)) y la demanda (Vij) necesitamos conocer,
{fa} --> {ca} ==> Costo total del sistema =
{hr} --> {cr} ==> Costo entre i y j = ¿ ?
crij
Supuestos:
Individuos razonables, eligen ruta de menor costo.
Tiempo es la variable dominante.
Si no hay congestión (costo constante) ==> el problema es separable por par origen-destino.

## Slide 11
Asignación con demanda fija
ASIGNACIÓN TODO O NADA
Para un determinado par O/D, TODO el flujo se asigna a la ruta de mínimo costo.
Algoritmos de asignación a rutas mínimas:
Dijkstra
D’Esopo
Ejemplo-->

## Slide 12
Asignación: TODO O NADA
a:5
r:3
q:2
p:8
o:4
n:3
m:4
l:8
j:10
i:2
h:5
g:10
f :4
e :6
d :8
c:2
b:6
k:4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
Demanda:
AC: 400
BC: 300
BD: 100
400
400
400
400
300
300
300
+ 100
100
100

## Slide 13
¿Qué pasa cuando existe congestión?
Ejemplo:
O=10
D=10
¿Ruta de menor costo?
Inicialmente: C1=10, C2=5
h1=0 h2=10 ==>
f1=0 f2=10 ==>
C1=10, C2=25
c1=10
c2=5+2f2
<-- ya no es de costo mínimo

## Slide 14
Asignación con demanda fija
J. Wardrop (1952)
Primer principio de Wardrop
En el equilibrio, ningún usuario puede reducir unilateralmente sus costos mediante un cambio de ruta.
Si todos los usuarios perciben los costos de la misma manera, i.e. No hay efecto estocástico ==>
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.

## Slide 15
Asignación con demanda fija
Teorema
Un conjunto de flujos en rutas H (que implica F) constituye un estado de equilibrio de usuarios, si existe un ordenamiento 1,2,... r, r+1, ... s de las rutas que unen cada par O/D tal que
c1(H)=c2(H)=...cr(H)cr+1(H)
hr>0 (p=1,2,3,... r)
hr=0 (p=r+1,r+2,... s)
Las condiciones de equilibrio pueden expresarse como:
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0

## Slide 16
Asignación con demanda fija
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0
cij*: costo observado de equilibrio
Pij: conjunto de todas las rutas que conectan el par ij
Análogamente:
hp(cp(H)-cij*)=0  par ij, ruta p en Pij
En el ejemplo:

## Slide 17
Asignación con demanda fija
f1=7,5 f2=2,5 ; c1=10 c2=10 OK
Flujo mucho menor: O=D=1 ==>
c1=c2
h1+h2=1
10=5+2f2
f1+f2=1
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
f1=-1,5
f2=2,5
La ruta 1 no se usa
f1=0 f2=1
c1=10 c2=7
OK

## Slide 18
Asignación con demanda fija
Para el caso (a)
Costo total del sistema:
CT= 10*7.5+10* 2.5= 100
¿Qué pasa si f1=8 y f2=2?
C1=10
c2=9
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
No hay equilibrio
CT= 8*10+2*9=98
menor!
==> existen situaciones que no son de equilibrio y que tienen un costo total menor.

## Slide 19
Asignación con demanda fija
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.

## Slide 20
CT1= 10f1
CT2= 5+2f2
Cmg1 = 10
Cmg2 = 5+4f2
--> 10=5+4f2
f2=1,25
f1=8,75
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
Cmg1=Cmg2=10
CT=10*8,75+(5+2*1,25)*1,25
=96,875
.

## Slide 21
Asignación con demanda fija
Para encontrar el Optimo del Sistema
cmga =
ca·fa
fa
Igualar los costos marginales por ruta

## Slide 22
Asignación con demanda fija
Ejemplo: Demanda
A-C =700
B-C=500
t1=10+0,2f1
t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
Encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema
A
B
C
1
2
3
4
5

## Slide 23
¿Cómo encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema?
...
Algoritmo sencillo de asignación:
Asignación Incremental
Dividir demanda T en fracciones pequeñas, e ir asignando a la red.
1. fa=0 a ca=ca (0) Definir {pn} tal que nPn=1 n=1
2. Construir el conjunto de árboles de mínimo costo para cada origen.
3. Asignar Tn=PnT usando TODO o NADA ==> Fa
fan= fan-1 + Fa
4. Calcular can=ca (fan)
--Si todas las fracciones de T se han asignado, fin. Si no, volver a 2.
¿Precisión del método?
Permite encontrar el equilibrio y el óptimo

## Slide 24
A
B
C
T: A-C =700 t1=10+0,2f1
B-C=500 t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
1
2
3
4
5
{pn}={0,2;0,2;0,2;0,2;0,2}
...

## Slide 25
“Secretos para huir del embotellamiento”
...
discutir

## Slide 26
Primer principio de Wardrop
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.
.

## Slide 27
Paradoja de Braess
Equilibrio en la red
O=6
D=6
1
2
3
4
t1=50+f1
t2=10f2
t3=10f3
t4=50+f4
Equilibrio inicial:
ta=tb=83
Tiempo total=6*83=498
Se agrega un nuevo arco
t5=10+f5
5
Nuevo equilibrio
las tres rutas se usan
ta=tb=tc=92
Tiempo total=6*92=552
Todos se demoran más!!!

## Slide 28: Paradoja de Braess
Discutir qué implica
¿Qué pasa en el óptimo del sistema?

## Slide 29: Tarificación por congestión
Volvamos al ejemplo más simple
O=10
t1=10
t2=5+2f2
D=10
tme1=10
tme2=5+2f2
tmg1=10
tmg2=5+4f2
Equilibrio: t1=t2=10
f1=7,5 f2=2,5
Optimo del sistema: tmg1=tmg2=10
f1=8,75 f2=1,25
¿Cuánto se debe cobrar para lograr el óptimo del sistema?
TARIFA=VST(tmg*-tme*)

## Slide 30
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tme1
tme2
tmg1
tmg2

## Slide 31
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tmg1=tmg2
tmg1*
t1*
tarifa1
VST
t2*
tarifa2
VST

## Slide 32
Resolver para el ejemplo ...
Resolver para caso paradoja de Braess ...

## Slide 33
Las condiciones de equilibrio pueden expresarse como:
 par ij cp=cij* p en Pij / hp>0
cpcij* p en Pij / hp=0
cij*: costo observado de equilibrio
Pij: conjunto de todas las rutas que conectan el par ij
Análogamente:
hp(cp(H)-cij*)=0  par ij, ruta p en Pij
Problemas de Optimización Equivalente

## Slide 34
Transformada de Beckman
Problemas de Optimización Equivalente
ca: costo percibido por el usuario del arco a --> depende sólo del flujo en ese arco
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0 para todo b distinto de a

## Slide 35
Problemas de Optimización Equivalente
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0
Si logro demostrar que la solución de este problema cumple las condiciones de Wardrop, habré encontrado una forma de encontrar el equilibrio.
Gráficamente ...
Analíticamente ...

## Slide 36
Problema de Optimización Equivalente para Equilibrio
ca
fa
≥ 0
ca
fb
= 0
La solución de este problema coincide con las condiciones de Wardrop. ==> al resolver este P.O.E. se encuentra el equilibrio.
Si en todos los arcos existe algún nivel de congestión, entonces el problema tiene solución única en términos de flujos en arcos.
No se puede demostrar lo mismo para el caso de flujos en rutas
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte .

## Slide 37
Problema de Optimización Equivalente
para el Optimo del Sistema
Demostración análoga a la anterior

## Slide 38
¿Qué pasa si la demanda es elástica?
D depende de cij*
Simultáneamente con encontrar el equilibrio en la red, hay que encontrar el equilibrio de mercado.
Gráficamente

## Slide 39
t
f
Ruta 1
Ruta 2
Oferta
Demanda
f1
f2
f1+f2
Curva de Oferta
Sumar horizontalmente
Ejemplo.

## Slide 40: Ejemplo asignación con demanda variable
A
C
B
5
4
3
2
1
Demanda: AC=700
BC=f(t)
t1=10+0,2·f1
t2=7+0,05·f2
t3=10+0,2·f3
t4=7+0,1·f4
t5=5+0,4·f5
 Construir la curva de oferta
f1 = 700
f2 = 700 + ha
f3 = ha + hb = T
f4 = hb
f5 = ha
ta= t3 + t5 + t2
tb= t3 + t4
¿Qué ruta se usa inicialmente?
T=0 
f1 = 700 = f2
f3 = f4 = f5 = 0
t1=150
t2=42
t3=10
t4=7
t5=5
ta= 10 + 5 + 42
tb= 10 + 7
 inicialmente se usa b
Oferta:
t=tb  t=10+0,2T+7+0,1T
=17+0,3T

## Slide 41: Ejemplo asignación con demanda variable
¿Hasta qué punto pasa eso?
0<T<?
Hasta que ta=tb, ha=0
ha=0 
ta= 10+0,2T +5 + 42
tb= 10+0,2T +7+0,1T
...

## Slide 42
Equilibrio multimodal
Paradoja de Mogridge
Costo del auto:
tiempo de los usuarios
costo de operación
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte:
c
f
¿Transporte público?
$/Yauto

## Slide 43
¿Costo transporte público?
Tiempo de los usuarios
Costo operación del bus
--> Creciente con número de usuarios (si la oferta es fija)
--> Costo medio decreciente (Allport, 1981)
Costo generalizado de transporte público CGTP
tarifa+tesp+tvia
<0
Cmg=
=C+
<C

## Slide 44
Equilibrio Multimodal
Supuesto: Demanda fija ==>
equilibrio entre bus y auto
(transporte público - transporte privado)
$/YTP
$/Yauto
YTP
Yauto
Y

## Slide 45
Equilibrio Multimodal
¿Qué pasa si se realiza un proyecto que mejora la infraestructura para el auto?
$/YTP
$/Yauto
¿Pasa esto en Santiago?

## Slide 46
Equilibrio Multimodal
¿Qué pasa si los usuarios de TP son cautivos?
$/YTP
$/Yauto
YTP
Yauto
Y
max
¿Y en el largo plazo?

## Slide 47
Paradoja de Mogridge
¿Qué dicen los datos?
Encuesta de Transporte Público 1997
  71% de los usuarios de bus no tiene auto
  24% tiene un auto en el hogar
  4% tiene dos autos en el hogar
  1% tiene 3 o más autos en el hogar

## Slide 48
Paradoja de Mogridge
¿Qué pasa si los usuarios perciben el costo marginal?
E
T
S

## Slide 49
Paradoja de Mogridge
¿Qué pasa si hay congestión en el sistema de Transporte Público?
CTP
CA

## Slide 50
Paradoja de Mogridge
Analizar
Vías exclusivas
Vías reversibles
Restricción vehicular
...