## Slide 1: UNIDAD 1: TRANSFERENCIA DE CALOR
Fenómeno de Radiación: Fundamentos
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ46B - Operaciones de Transferencia I
Profesor: Tomás Vargas Valero

## Slide 2: ¿Qué es la radiación?
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
Depende de la naturaleza de los materiales
Depende del movimiento de los fluidos
RADIACIÓN
Primera característica
No requiere de un medio material para llevarse a efecto
Segunda característica
Puede ocurrir entre dos cuerpos separados por un medio más frío que ellos

## Slide 3: ¿Qué es la radiación?
CONDUCCIÓN
RADIACION
Planck: E = h∙
Onda electromagnética
CONVECCIÓN
Longitud de onda: c = ∙
h = 6,6256 x 10-34 J-s
c0 = 3 x 108 m/s

## Slide 4: ¿Qué es la radiación?

## Slide 5: ¿Qué es la radiación?
Persona
30 °C
Hoguera
900 °C
Aire
5 °C
Radiación
Discusión:
¿Cuál cree usted que es el mecanismo
de transferencia de calor predominante?
CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE AIRE
CONVECCIÓN A TRAVÉS DEL AIRE
RADIACIÓN PERSONA – HOGUERA
CONVECCION
CONVECCIONN
CONDUCCION
RADIACION
QR
QC
QCOND
QC
QR
RADIACION
I
¿Y qué hay con una estufa eléctrica?

## Slide 6: ¿Qué es la radiación?
CALEFACTOR ELECTRICO DE BARRA
QRAD
Q RAD
QCONV.
W
Calor disipado debe ser igual al calor generado sin y con ventilador
Si la convección es baja, T del tubo sube al rojo, QR es importante, hasta que QD=QGEN.
Si la convección es alta (ventilador),T baja, ya que QCONV. Es más importante.

## Slide 7: ¿Qué es la radiación?
Quemadores (2.000˚C)
Radiación
Pantallas de radiación (minimizan pérdida por radiación)
DISEÑO DE HORNOS
FUSION DE CONCENTRADO DE COBRE

## Slide 8: ¿Qué es la radiación?
SOL
Pantalla de aluminio
MINIMIZACION DEL EFECTO DE RADIACIÓN SOLAR EN CASAS

## Slide 9: El Cuerpo Negro
¿Cuál es la máxima cantidad de energía que puede ser emitida por un cuerpo
a una temperatura T dada?
Cuerpo negro
absorbedor – emisor perfecto de radiación
Eb(T) = ∙T4
 = 5,67 x 10-8 W/m2-K4
Constante de Stefan - Boltzmann
Poder emisor de cuerpo negro

## Slide 10: La Ley de Radiación de Planck
La energía total emitida (Eb) corresponde a la suma de las energías emitidas en todas
las longitudes de onda posibles
k = 1,38 x 10-23 J/K
Constante de Boltzmann
Al integrar la expresión anterior en el campo de las longitudes desde 0 a  obtenemos:
Eb(T) = ∙T4
, donde:

## Slide 11: La Ley de Radiación de Planck
La emisión para una longitud de onda dada aumenta
con la temperatura
Hay una longitud de onda para la cual la emisión es
máxima
El valor de ese máximo disminuye con la temperatura
máx∙T = 2.897,8 m-K
Ley de desplazamiento de Wien
Gráfico para cuerpo negro
¿Cuál es la temperatura del sol
si su radiación tiene una longitud
de onda en el máximo igual a 0,5 m?

## Slide 12: Problema Ejemplo
20 cm
800 K
Considere una pieza esférica de 20 cm de diámetro a 800 °K, suspendida en el aire como se
muestra en la figura. Suponiendo que la esfera se asimila mucho a un cuerpo negro, determine:
El poder total de emisión de cuerpo negro
La cantidad total de radiación emitida por la bola en 5 min
El poder de emisión espectral de cuerpo negro a la longitud de onda de 3 m