## Slide 1: UNIDAD 1: TRANSFERENCIA DE CALOR
Fenómeno de Radiación: Propiedades
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ46B - Operaciones de Transferencia I
Profesor: Tomás Vargas Valero

## Slide 2: La Emisividad
CUERPO REAL
Emite menos que cuerpo negro a la misma temperatura T
Entonces definimos un nuevo concepto:
EMISIVIDAD
También definible para cada longitud de onda
Depende de las características físicas y químicas del cuerpo
La cantidad total de calor emitido será:
E (T) = ∙∙T4

## Slide 3: ¿Cómo se transfiere la energía por radiación?
La energía térmica de un cuerpo caliente (fuente a T2) es convertida en radiación electromagnética
y emitida por el cuerpo.
Las ondas viajan a través del medio (fluido o vacío) en línea recta e impactan sobre la superficie de
un cuerpo frío.
Las ondas incidentes son absorbidas, transmitidas y/o reflejadas. La fracción de energía absorbida
por el cuerpo se convierte en calor.
: fracción absorbida
: fracción reflejada
: fracción transmitida
 +  +  = 1

## Slide 4: Absorbancia, Reflectancia y Transmitancia
En general solamente consideraremos: absorción y reflexión (cuerpos opacos)
Entonces,
 +  = 1
Importante:
la absorción y la reflexión dependen de las temperaturas de los cuerpos que interactúan
(longitud de onda más específicamente)
T1: temperatura del cuerpo que absorbe
T2: temperatura del cuerpo que emite
A partir de estas propiedades: ¿cómo definiría usted un cuerpo negro?

## Slide 5: Absorbancia, Reflectancia y Transmitancia
100 (energía incidente)
40 (energía reflejada)
60 (energía absorbida/emitida)
Notes: <number>

## Slide 6: Ley de Kirchhoff
E (T) = ∙∙T4
Teníamos que la expresión general para calcular el calor radiativo en cualquier cuerpo es:
Y además establecimos que:
 +  = 1
Entonces establezcamos lo siguiente: supongamos que tenemos dos cuerpos pequeños
C1 y C2 de áreas A1 y A2, a temperaturas T1 y T2, en un medio caliente T3 aislado.
C1
C2
E1
E2
I
I
Notes: <number>

## Slide 7: Ley de Kirchhoff
Entonces tenemos que:
Radiación absorbida por C1: A1∙13∙I
Radiación absorbida por C2: A2∙23∙I
Radiación emitida por C1: E1∙A1
Radiación emitida por C2: E2∙A2
Consideremos T3 > T1, T2, entonces:
Calor neto recibido = Calor absorbido – Calor emitido
Q1 = A1∙13∙I – E1∙A1
Q2 = A2∙23∙I – E2∙A2
En estado estacionario (isotérmico): T = T3, Q1 = Q2 = 0
E1 = 33∙I
E2 = 33’∙I
Notes: <number>

## Slide 8: Ley de Kirchhoff
Si ahora incorporamos un cuerpo negro al sistema:
Q1 = A1∙13∙I – E1∙A1
Q2 = A2∙23∙I – E2∙A2
Q3 = A3∙1∙I – E3∙A3
EMISIVIDAD
En situación isotérmica la emisividad es igual a la absorbancia
Notes: <number>

## Slide 9: Radiación de Calor
Consideremos ahora el siguiente sistema:
A1,
T2
T1
, donde: T2 > T1
(Importante que sea un cuerpo muy pequeño para que no afecte el medio)
Calor recibido por el cuerpo 1:
Q = calor irradiado desde el medio que es absorbido – calor emitido por cuerpo 1
Notes: <number>

## Slide 10: Radiación de Calor
Q = Q21 – Q12
Entonces tenemos que:
Q = (∙T24)∙12∙A1 – (∙T14)∙1∙A1
Resolución de la ecuación:
CASO 1: cuerpos grises
12 = (T1, T2) = (T1) = 11
Por Ley de Kirchhoff
11 = 1
Calor neto:
Q = A1∙∙1∙(T24 - T14)
CASO 2: cuerpos emisores selectivos
12 = (T1, T2) = (T2) = 22
Por Ley de Kirchhoff
22 = 2
Calor neto:
Q = A1∙∙ (2∙T24 - 1∙T14)

## Slide 11: Radiación de Calor
Q = Q21 – Q12
Entonces tenemos que:
Q = (∙T24)∙12∙A1 – (∙T14)∙1∙A1
Resolución de la ecuación:
CASO 3: planos negros infinitos
Q1→2 = ∙T14
Toda la radiación absorbida por el plano opuesto
Q2→1 = ∙T24
Luego, si T1 > T2:
Q12 = Q1→2 – Q2→1 = ∙(T14 - T24)

## Slide 12: Radiación de Calor
CASO 4: planos grises infinitos
Como son grises no toda la energía
radiante es absorbida
A1
A2
Consideramos que se cumple la ley
de Kirchhoff:
1 = 1
2 = 2
Supongamos que T1 > T2:
entonces el calor es emitido de izquierda a derecha
Calor de partida
(T1)
(T2)

## Slide 13: Radiación de Calor
CASO 4: planos grises infinitos
SUPERFICIE 1 (a T1) |  | SUPERFICIE 2 (a T2) | 
Emite: Є1A T14  |  |  |  Absorbe Є2Є1A T14
Absorbe:  Є1(1- Є2) Є1A T14 |  | Refleja:  (1- Є2) Є1A T14 | 
 | Refleja  (1-Є1) (1- Є2)Є1A T14 |  |  Absorbe: Є2 (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14
Absorbe:  Є1(1- Є2) (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14 |  | Refleja:  (1- Є2) (1-Є1) (1- Є2) Є1A T14 | 
 | Refleja  (1-Є1)2(1- Є2)2 Є1A T14 |  | 
 |  |  |  Absorbe: Є2 (1-Є1)2(1- Є2)2 Є1A T14
Etc. |  | Refleja:  (1-Є1)2(1- Є2)3 Є1A T14 | 
 | Etc. |  | Etc.

## Slide 14: Radiación de Calor
CASO 4: planos grises infinitos
Radiación emitida por A1 y absorbida A2 es:
Q1→2 = Є1Є2A T14[1 + (1- Є1) (1- Є2) + (1-Є1)2 (1- Є2)2 + .......
Suma de la serie geométrica:
Radiación emitida por A2 y absorbida A1 es:

## Slide 15: Radiación de Calor
CASO 4: planos grises infinitos
Radiación neta desde la superficie A1 a la superficie A2 es:
Para cuerpo negro:
Resultado obtenido anteriormente.

## Slide 16: Radiación de Calor
CASO 5: escudos de radiación
A1
A2
(T1)
(T3)
(T2)
Escudo de radiación
(opaco a la radiación)
Lo consideramos muy delgado
k infinita
Flujo sin escudo
Flujo con escudo
q13 = q12 = q23
Entonces,
Consideraremos que: 1  3
Notes: <number>

## Slide 17: Radiación de Calor
CASO 5: escudos de radiación
A1
A2
(T1)
(T3)
(T2)
Escudo de radiación
(opaco a la radiación)
Lo consideramos muy delgado
k infinita
Flujo con escudo
q13 = q12 = q23
Luego,
Consideraremos que: 1  2  3
Consideraremos n escudos de radiación en
estas condiciones obtenemos:
Notes: <number>

## Slide 18: Pérdida de Calor de una Persona
Considere una persona que está parada en un cuarto con brisa a 20 °C. Determine la
velocidad total de transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial
expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior de ella son 1,6 m2 y 29 °C,
respectivamente, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 W/m2-°C.
Habitación
(Aire)
Emisividad de la persona: 0,95
Qconv = 86,4 W
Qrad= 81,7 W
Qtotal= 168,1 W

## Slide 19: Temperatura de la Superficie de una Alambre
Considere un alambre a través del cual circula una corriente tal que la potencia generada
es igual a 10 W (dimensiones del alambre: 5 cm de largo y 0,5 cm de diámetro).
Sabiendo que se encuentra en un ambiente cuya temperatura es igual a 20 °C, siendo el
coeficiente de convección del aire igual a 10 W/m2-°C, determine la temperatura superficial
del alambre.
Emisividad del cable: 0,95
Qconv = 2,8 W
Qrad= 7,2 W
Tcable= 377 °C