## Slide 1: UNIDAD 1: TRANSFERENCIA DE CALOR
Fenómeno de Radiación: Radiación y Convección
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología
IQ46B - Operaciones de Transferencia I
Profesor: Tomás Vargas Valero

## Slide 2: Radiación y Convección
Se tiene una pared caliente, a temperatura T1, inmersa en un fluido a temperatura T3.
Pared (T1)
Fluido (T2)
Recinto (T3)
Q
Q: calor disipado por
convección y radiación.
T1 > T2 > T3
Calor disipado por radiación
Calor disipado por convección
Gráfico…

## Slide 3: Radiación y Convección
Gráfico para determinar hr en función de T1 y T3.
Temperatura del cuerpo frío
Temperatura del cuerpo caliente
hr

## Slide 4: Medición de la Temperatura de un Recinto
Experimento:
medimos la temperatura de un recinto con una termocupla o termómetro.
Problema:
la lectura se puede ver afectada por efecto de la radiación (presencia de una pared
o cuerpo caliente a temperatura diferente a la del fluido).
IMPORTANTE! Medir temperatura a la sombra.
Cuerpo
caliente (Ts)
Fluido (Tg)
Termocupla (Tc)
Q
- La situación se representa como sigue:
Tg < Tc < Ts
Notes: <number>

## Slide 5: Medición de la Temperatura de un Recinto
Entonces, en el equilibrio del sistema:
El cuerpo caliente irradia hacia la termocupla.
La termocupla disipa calor a través del fluido.
Termocupla se estabiliza a temperatura mayor que la
temperatura que tiene realmente el fluido.
Necesario proteger el instrumento contra la radiación.
(Material de baja emisividad, escudo de radiación)
Notes: <number>

## Slide 6: Medición de la Temperatura de un Recinto
Problema
Un termómetro de vidrio ( = 0.96) se inserta en el centro de un ducto circular. Por el ducto
fluye aire con una velocidad tal que el coeficiente de película entre el termómetro y el aire
es 17.7 BTU/hr – ft2 – ºF.
Si las paredes del ducto están a 800 ºF y el termómetro lee 300 ºF, calcular la temperatura del aire en el ducto.
Si el termómetro se rodea con papel plateado ( = 0.03), determinar la nueva lectura
del termómetro.
Notes: <number>

## Slide 7: Medición de la Temperatura de un Recinto
300 ºF
7.6
a) Se tiene que:
Notes: <number>

## Slide 8: Medición de la Temperatura de un Recinto
b) En este caso la temperatura del papel será intermedia entre la temperatura de la pared y
la temperatura del aire. En el caso extremo se considera:
Tpared = Tpapel
“No existe conducción ni convección entre el papel y el flujo de aire”.
Entonces:
hr = f(Tpapel,Tc)
Iterar! Con respecto a Tc
Tc = 101 ºF
Notes: <number>