## Slide 1: Electro-obtención (EW)
Laboratorio de Ingeniería Química II
IQ-53D
2008

## Slide 2: Proceso para minerales sulfurados de Cobre
La finalidad de la electro-obtención es producir cátodos de cobre de alta pureza (comercializables) a partir de una solución cargada de Cu+2

## Slide 8: Fundamentos de la operación EW
La operación se basa en la deposición electroquímica del cobre sobre la superficie catódica.
Se presentan dos reacciones, una catódica y otra anódica.
La reacción catódica produce deposición del cobre mientras que la reacción anódica produce electrólisis del agua, con la consiguiente generación de protones y oxígeno gaseoso.

## Slide 9: Reacciones en EW
Para que la reacción catódica pueda proceder se necesita que exista una reacción anódica:

## Slide 10
Ecuación de Faraday:

## Slide 11
La velocidad de deposición sobre el cátodo depende de la intensidad de corriente.
En el caso de existir otro par redox en la celda, se verá afectada la velocidad de deposición del metal de interés, i.e. la eficiencia.

## Slide 12: Equipo de Laboratorio
El laboratorio cuenta con una celda de EW, fuente de poder y multimetro. Se cuanta además con bombas peristálticas y baño termostático para recircular electrolito a la temperatura deseada

## Slide 13: Pruebas experimentales
Dentro de las pruebas experimentales que se realizan se puede mencionar:
Determinación de la eficiencia de la operación, en función de la concentración de otros iones en solución.
Determinar la curva de corriente-potencial para la electro-deposición del cobre, determinando regiones con distintos tipos de control.
Estudiar el efecto de variables como la temperatura y acidez en la eficiencia de operación.

## Slide 14: ¿Preguntas?