## Slide 1: SECADOR DE BANDEJA

## Slide 2
El proceso

## Slide 3: El proceso de secado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, involucrando los fenómenos de transferencia de calor y masa, en forma simultanea.

## Slide 4: La transferencia de masa ocurre cuando el sólido pierde humedad, y
La transferencia de masa ocurre cuando el sólido pierde humedad, y

## Slide 5
la transferencia de calor se
verifica cuando el medio
ambiente (aire) entrega calor
al sólido.

## Slide 6: Una de las formas usuales de secado consiste en hacer circular una corriente de aire caliente por sobre el material a secar.

## Slide 7: El nivel de agua deseado lo determina el tipo de producto final que buscamos.

## Slide 8: Por ejemplo, el secado de granos y cereales se realiza hasta obtener alrededor de 12% de agua en el producto.

## Slide 9: En el caso de las frutas secas, los niveles son más bajos (8-10%), en el caso de nueces y semillas los niveles son todavía más bajos (3-5%).

## Slide 10
El Equipo

## Slide 11: El equipo es un secador dispuesto en 4 bandejas, el que permite controlar la velocidad y la temperatura del flujo de aire, el cual es impulsado por un termoventilador.

## Slide 12: Además se cuenta con una balanza digital que permite registrar en el tiempo la masa del sólido, y por lo tanto la pérdida de humedad.

## Slide 13: La velocidad del aire se determina con velocímetro digital de paletas y,

## Slide 14: Con un Psicrómetro se determinan las temperaturas del flujo de aire (temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo).

## Slide 15: Por lo tanto es posible obtener la velocidad de secado, la cantidad de agua evaporada y la humedad relativa del aire.

## Slide 16
El secado de un material se puede verificar haciendo uso
de gráficos de perfiles de secado v/s Tiempo de secado hallado experimentalmente.

## Slide 17
La velocidad del secado de una muestra se puede determinar haciendo uso de las siguientes metodologías:

## Slide 18: 1. Por medio de una curva de contenido de humedad y tiempo de secado.

## Slide 19
2. Haciendo una curva de Velocidad (sacada por la diferencia del contenido de humedad de dos medidas dividido por el periodo
de tiempo entre las éstas) v/s contenido de humedad.

## Slide 21
1. Periodo de inducción inicial:
Cuando un sólido se coloca en una
estufa de secado, comienza a absorber calor e incrementa su temperatura hasta la fijada para el secado. A medida que la temperatura aumenta, la humedad se evapora y se empieza a enfriar el sólido.

## Slide 22: Posteriormente la velocidad de enfriamiento y calentamiento se igualan y la temperatura se estabiliza, la Tbh del aire secante será igual a la temperatura alcanzada.

## Slide 23
2. Periodo de velocidad constante:
En el punto B la temperatura se estabilizará y permanecerá constante siempre y cuando haya una capa de humedad remanente en la superficie del sólido.

## Slide 24: Entre los puntos B y C la humedad de evaporación de la superficie se reemplaza por el agua de difusión del interior del sólido a una velocidad igual a la de evaporación, aquí la velocidad de secado/unidad de superficie es constante.

## Slide 25
3. Periodo de decaimiento de velocidad:
En el punto C, el agua de la superficie no se reemplazará más para mantener la capa. Pequeñas manchas empiezan a parecer y la velocidad del secado comienza a decaer.

## Slide 26: A esto se le llama contenido de humedad crítica. Entre los puntos C y D el contenido y número de manchas del secado crece y cae la velocidad de secado.

## Slide 27
4. Contenido de humedad crítica:
En el punto D es donde finaliza el periodo de velocidad constante. Aquí, el agua de superficie del sólido esta totalmente evaporada y la velocidad de secado dependerá de la difusión de humedad a la superficie del sólido.

## Slide 28: Por lo anterior, este punto depende de la porosidad y del tamaño de partícula del sólido que se esta secando.

## Slide 29
En el punto E, la velocidad del
secado es cero y comienza la humedad de equilibrio poniéndose
el sólido en equilibrio con su
ambiente externo