## Slide 1: Torre de Enfriamiento 2008
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Civil Química y Biotecnología
IQ53D Laboratorio de Ingeniería Química II

## Slide 2: Las operaciones más sencillas en las que se presenta una transferencia simultánea de masa y calor son la humidificación y la deshumidificación.

## Slide 3
OBJETIVOS
Verificar los balances de masa y de energía en una torre de enfriamiento.
Identificar las variables que afectan su operación.
Comprender el proceso de enfriamiento como una transferencia simultánea de masa y de calor.

## Slide 4
En estas operaciones están involucradas dos fases y dos componentes: una fase líquida (agua generalmente) y una fase gaseosa compuesta por un gas (aire)

## Slide 5: Esto se logra mediante el contacto directo con aire, el cual se encuentra a una temperatura menor que el agua.

## Slide 6
El equipo corresponde a un set de 4 columnas, 3 de ellas rellenas, con diferentes densidades de empaquetaduras.

## Slide 7: Circuito de agua El agua que se debe enfriar es tomada de un depósito de agua con calefactor por una bomba centrífuga y transportada al circuito.

## Slide 8: Una vez que se ha medido la temperatura del agua y que se ha rociado homogéneamente sobre la primera fase de la columna mediante una tobera de pulverización, fluye por las superficies hasta la parte inferior de la columna.

## Slide 9: Cuando el agua sale de la columna se mide su temperatura y, finalmente, se alimenta de nuevo en el depósito de agua. Durante este proceso se genera, mediante un ventilador, una corriente de aire que fluye en la dirección opuesta a la corriente de agua. En el proceso entran en contacto ambos fluidos.

## Slide 10: El tiempo de paso del agua y del aire se prolonga debido a la gran superficie de la columna, para apoyar así la transferencia de calor mediante un intercambio de materia. Las cantidades de agua absorbidas por el aire deben compensarse rellenado con agua del depósito de reserva.

## Slide 11: Circuito de aire El aire ambiente es aspirado mediante un ventilador e introducido en la columna través de una cámara de aire. Aquí se miden la temperatura y la humedad relativa del aire. La corriente volumétrica del aire se puede variar mediante una válvula mariposa en la salida del ventilador.

## Slide 12: Las gotas de agua arrastradas por la corriente de aire son separadas mediante un segregador de gotas ubicado delante de la apertura de salida en la parte superior de la columna y conducidas de vuelta a la columna. De esa forma se reduce la pérdida de agua.

## Slide 13: Sensores de medición en la salida de aire de la columna miden la humedad y la temperatura. además se dispone de termocuplas a la entrada y a la salida de la columna para medir la temperatura del agua.

## Slide 15: Base teórica: Balances de Masa y Energía
Balance
de
Masa
Balance
de
Energía

## Slide 16: TAREA
Calcular el calor retirado del agua
Calcular el agua retirada por el aire
Calcular el coeficiente gliobal de transferencia de calor

## Slide 22
BIBLIOGRAFÍA.
Treybal, R.E. Operaciones de Transferencia de Masa. 2ª edición. Mc Graw Hill. México, 1988.
McKetta, R. Encyclopedia of Chemical Processing & Design. Marcel Dekker Inc.
Vol. 11. New York, 1980
Foust, A. Principios de Operaciones Unitarias. 2ª edición. C.E.C.S.A. México, 1964.
Perry, R. & Green, D. Perry’s ChemicalEngineer’sHandbook. 6ª edición.
Mc Graw Hill. NewYork, 1984.