## Slide 1: Separación y Procesos Biotecnológicos BT56A- IQ742 Primavera 2008

## Slide 2: Clases
CATEDRA
LUNES 12:00-13:30
VIERNES 12:00-13:30
AUXILIAR
Miércoles 14:30-16:00 (Habrán excepciones)
Ejercicios todas las clases
FECHA DE CONTROLES:
CONTROL 1: Miércoles 29 de agosto
CONTROL 2: Miércoles 3 de Octubre
CONTROL 3: Miércoles 7 de Noviembre

## Slide 3: Programa
Recuperación de Proteínas
Separación Sólido-Líquido:
    Centrifugación
    Filtración
      Coagulación
      Floculación
    Procesos de Membrana
      Micro filtración
      Ultra filtración
      Diálisis

## Slide 4
Rompimiento de Células
  Métodos Mecánicos
    Homogenizadores
    Molinos de Bolas
  Métodos No Mecánicos
    Solventes
    Álcalis
    Enzimáticos
Concentración de Proteínas
  Precipitación
    Selectiva
    No selectiva
  Extracción Líquido-Líquido

## Slide 5
Purificación de Proteínas
Técnicas Cromatográficas
  Adsorción, Adsorción en Columnas
  Teoría de Cromatografía de Proteínas
    Cromatografía de Filtración por Geles
    Cromatografía de Intercambio Iónico
    Cromatofocusing
    Cromatografía de Interacción Hidrofóbica
    Cromatografía de Fase reversa
    Cromatografía de Afinidad
Cromatografía de lecho expandido
Técnicas Electroforéticas
Electroforesis
Isoelectroenfoque

## Slide 6
Diseño de Procesos de Separación
Cultivo de Células Animales y Vegetales
Procesos Biotecnológicos
Industria Biotecnológica de Proteínas
Material del Curso
En U_ Cursos

## Slide 7
Evaluación
3 Controles y Examen (Nc)
Ejercicios y Tareas (Ne)
Trabajo de Investigación (Ntrabajo)
NFPregrado = 0.75 Nc+ 0.25 Ne
NFPostgrado = 0.75 Nc+ 0.15 Ne+0.10 Ntrabajo

## Slide 8
Bibliografía
1. Scope R.K "Protein Purification: Principles and Practice" 3er Edición, Spingerm 1994
2. Harris E.L. and Angal S. "Protein purification methods: A practical approach" 1ª Edición, IRL Press, 1989
3. Belter P., Cussler E.L. and Hu Wei Shou "Bioseparations : Dowstream Processing for Biotechnology":, John Wiley and Sons , 1988.
4. Doran M." Bioprocess Engineering Principles", Academic Press, 1995.
5. Asenjo J.A. "Separation processes in Biotechnology", Marcel Dekker, 1990
6. Tejeda, R.M.Montesinos, R.Guzman "Bioseparaciones", Editorial Unison, 1995.
7. Ahuja S “Handbook of Bioseparations”, Academic Press, 2000.

## Slide 9
Clases
Material
En U Cursos
DEBEN TRAER EL MATERIAL

## Slide 10: Introducción

## Slide 11
INTRODUCCION
La biotecnología ha avanzado en los últimos años.
La oferta de empresas en el área de ingeniería genética son generalmente reportados en las páginas financieras,
    => Esto implica un futuro promisorio para el área.

## Slide 14
Nutricional
Soya
Harina de soya
> 2·107
130
Funcional
Soya
Aislado soya
> 105
1500
Suero de Leche
Proteína de suero de leche
500
3000 - 6000
Reactivo
Almidón
Amilasas
600
15000-30000
Tejido Animal
Renina
60
108
Salud
Azúcar
Hormona de crecimiento humano
20 kg
1010
Suero Bovino
Anticuerpos monoclonales
10 kg
3·109
Categoría
Fuente de proteína
Proteína
Producción Anual (t)
Precio Aproximado (£/t)
Producción Mundial y Valores de Mercado de Productos Proteínicos Típicos

## Slide 16
Principales Productos Biotecnológicos
$0.250/gr
Etanol
$ 500/gr
Cuajo recombinante
$ 2.500/gr
Insulina
$ 50.000.000/gr
Factor de Coagulacion
$ 9.000/gr

## Slide 17
La biotecnología se refiere a cultivos:
        Microbianos
        Células animales
        Plantas
        Virus
  Para producir productos útiles para los humanos y que generen ganancias a los inversionistas

## Slide 18
ANTECEDENTES
Los primeros productos “biotecnológicos” se conocen desde 4000 a.C. cuando se producían pan, queso y yogurt.
La definición de biotecnología proviene de aproximadamente 100 años atrás. Se orienta principalmente a productos orgánicos generados por fermentaciones.
Acetona (Industria de municiones I Guerra Mundial).
Ácido cítrico y glutámico.
        Antibióticos acaparó toda la atención, resultando el producto más importante de la biotecnología, este metabolito secundario produjo grandes beneficios.

## Slide 19: Esquema general de la producción de productos biotecnológicos
Downstream processing (DSP)

## Slide 20
Características de la bioseparación
La separación de los productos biotecnológicos resulta relativamente más difícil que las separaciones en la ingeniería química convencional, ya que las moléculas que se separar resultan ser extremadamente frágiles y de propiedades fisicoquímicas y bioquímicas muy similares entre ellas.
Cualquier empresa que trabaje en la producción de bioproductos, trabaja con alrededor de 200 compuestos diferentes, mientras que la empresa petroquímica sólo trabaja con alrededor de 10 compuestos.

## Slide 21
Concentración en el medio (g/l)
100 - 120
10 - 40
1 - 5
0.1 - 5
Contaminación
Baja
Baja
Baja
Alta
Tiempo de procesamiento (h)
12 - 24
10 - 24
6 - 12
1+
Purificación
Alta
Alta
Baja
Muy alta
Producción/lote (kg)
Hasta 24000
Hasta 8000
Hasta 400
Hasta 3+
DSP por lote
Continua
Continua
Continua
Usualmente
Número de etapas DSP
5 - 10
5 - 7
3 - 6
8 - 14
Productos Químicos
Antibiótico
Enzima
Proteínas Terapeúticas
Parámetros típicos relacionados con DSP

## Slide 22
Agua
900 + g/l
Mayor costo de separación para productos de bajo valor
Materia celular
20 - 100 g/l
Desecho, reciclado o producto
Producto
Hasta 120 g/l
Sales inorgánicas
Trazas hasta 10 g/l
Usualmente removidas con el medio
Proteínas (no producto)
Trazas hasta 3 g/l
Problema de remoción mayor con productos enzimáticos intracelulares
Acidos nucleicos
Trazas hasta 6 g/l (ICP)
Problema de remoción mayor para proteínas intracelulares o productos enzimáticos
Polisacáridos
1% + (ICP)
Usualmente removidos con el medio, medios residuales
Productos orgánicos (color)
Trazas en bajo contenido
De materias primas (por ejemplo, melaza) y los microorganismos mismos
Sólidos orgánicos
Bajo contenido
Del medio
Componente
Concentración
Comentario
Composición de una Corriente de Entrada a DSP

## Slide 23: Productos Biotecnológicos de Interés
  Biomasa
      Levadura Hongos
      Bacterias
  Virus
      Adenovirus Herpes virus
      Retrovirus Baculo virus
      Adenoasociados
  Metabolitos
      Alcoholes Antibióticos
      Ácidos
  Proteínas

## Slide 24
PProcesos de Producción de Bioproductos
¿ Qué se desea?
  Desde una suspensión diluída se desea un productos biotecnológico con:
  - Máximo rendimiento R = Pf/Pi
  Pf: Concentración Producto Final
  Pi : Concentración producto inicial
  - Máxima Pureza Pureza = Pf /  P
 P: Sumatoria de la concentración de todos los compuestos presentes
- - Producto con propiedades funcionales
  Cumpliendo las condiciones de: Costo Razonable, dado que los costos de proceso son muy caros, siendo un porcentaje bastante significativo los equipos.

## Slide 25
  Diseño del Proceso de recuperación y purificación
  (Downstream processing DSP)
  Para el diseño del DSP se debe conocer las respuestas a las siguientes preguntas:
    ¿ Cuál es el precio del producto?
    ¿ Cuál es el nivel de producción?
    ¿Dónde está el producto en cada etapa?
    ¿Cuáles son las propiedades fisicoquímicas y/o bioquímicas que diferencian al producto de sus contaminantes?
    ¿Cuál es el costo de las diferentes alternativas del DSP?
    ¿cuál es la eficiencia de cada etapa?

## Slide 26
Proceso de producción de Biomasa
Crecimiento de la Biomasa (Fermentación)
Separación de la biomasa del medio de cultivo.
Secado y post-tratamientos
Almacenamiento de la biomasa

## Slide 28
Proceso de producción de Virus
Crecimiento de Células empaquetadoras
Infección de Células empaquetadoras
Crecimiento de Células empaquetadoras infectadas
Recuperación de Células empaquetadoras
Rompimiento de las células (según virus)
Separación de los debris celulares
Purificación de los virus
Almacenamiento de los virus

## Slide 29
Proceso de producción de Metabolitos
Crecimiento de la Biomasa (Fermentación)
Separación del metabolito de la biomasa.
Tratamiento y purificación del metabolito
Almacenamiento del metabolito

## Slide 30
Producción de Ácido Cítrico

## Slide 31: Proceso de producción de proteínas

## Slide 32
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 33: Efecto de la eficiencia de cada etapa

## Slide 34
Capacidad
Resolución
Velocidad
Recuperación
Cuan fácil es separar
Cuanto se procesa
Cuanto se recupera
Cuan rápido se procesa

## Slide 35: REGLAS HEURISTICAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE SEPARACION
Seleccionar la separación basándose en diferentes propiedades.
Separar el compuesto más abundante primero.
Usar etapas de purificación lo antes posible.
Seleccionar procesos que exploten las diferencias en las propiedades fisicoquímicas en la forma más eficiente.
Hacer el trabajo más difícil al final.