## Slide 1: Clasificación de macizo rocoso

## Slide 2: Geomecánica – Clasificación de macizo rocoso
El comportamiento de probetas en laboratorio es muy distinto al comportamiento del macizo rocoso, producto de las discontinuidades y planos de debilidad.
Es necesario medir el comportamiento del macizo rocoso
Sistemas de clasificación de macizos rocosos

## Slide 3: RQD: Rock Quality Designation Index (Deere et al., 1967)
RQD: % del testigo intacto de más de dos veces el diámetro del testigo.
  A partir de testigos de sondajes de al menos 54.7 mm de diámetro.
  RQD es un parámetro direccional.
  Fracturas por manejo deben ser ignoradas.

## Slide 4: RSR: Rock Structure Rating (Wickham et al., 1972)
El RSR es un método cuantitativo para seleccionar el soporte apropiado y describir calidad del macizo rocoso. Su valor máximo es 100. Se calcula como la suma de tres valores, que miden respectivamente parámetros geológicos, geométricos y de presencia de agua.
RSR = A + B + C
A: Geología
  Origen del tipo de roca (ígneo, sedimentario o metamórfico)
  Dureza de la roca (dura, media, blanda, descompuesta)
  Estructura geológica (masiva, levemente, moderadamente, intensamente plegada o fallada)
B: Geometría  Patrones de discontinuidad con respecto a la dirección del tunel
  Espaciamiento de fracturas
  Orientación de fracturas (manteo e inclinación)
  Dirección del túnel
C: Aguas subterráneas y condición de fisuras
  Calidad del macizo rocoso basado en A y B
  Condición de fisura (buena, mediana, mala)
  Cantidad de flujo de agua

## Slide 5: RSR
En base al valor de RSR se recomiendan elementos de fortificación, mediante el gráfico siguiente. Estas recomendaciones son puramente empíricas. El cálculo de los parámetros se presenta en las tres tablas siguientes.

## Slide 6: RSR
Parámetro A

## Slide 7: RSR
Parámetro B

## Slide 8: RSR
Parámetro C

## Slide 9: RMR: Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 – 1989)
Combina 6 factores asignándoles puntajes:
Resistencia a la compresión uniaxial
  Laboratorio
  Ensayo de carga puntual en terreno
RQD: % de recuperación de testigo de largo > 2 veces el diámetro
Espaciamiento de discontinuidades (se mide en testigos)
  Se asume que la roca tiene 3 conjuntos de fracturas
  Se utiliza el sistema más relevante

## Slide 10: RMR
Condición de discontinuidades
  Descripción de “aspereza” de la superficie
  Material de relleno
  Usar el más liso y desfavorable
Aguas subterráneas
  Flujo de agua en excavación subterránea (si está disponible)
  Presión de agua en discontinuidades
  Se puede usar también el testigo
Orientación de discontinuidades
  Depende de aplicación
  No es fácil de determinar
    Cámaras en sondajes
    Mapeo de piques

## Slide 11: RMR: Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 – 1989)

## Slide 12: RMR: Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 – 1989)

## Slide 13: RMR: Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 – 1989)

## Slide 14: Ejemplo
Túnel en granito levemente meteorizado con un set de discontinuidad principal con inclinación 60º contra la dirección del túnel.
Ensayo de carga puntual entrega valores de 8 MPa y un RQD promedio de 70%. Discontinuidades son levemente ásperas y levemente alteradas con una separación de menos de 1 mm. Están espaciadas cada 300 mm. Se anticipa la presencia de agua durante la construcción del túnel.

## Slide 15: MRMR: Modified Rock Mass Rating (Laubsher, 1977, 1984)
Ajusta el RMR para considerar:
  Esfuerzos in situ e inducidos
  Efectos de tronadura y alteración por exposición de la roca fresca al ambiente
Modificaciones fueron hechas inicialmente para condiciones en minas de block caving

## Slide 16: Q: Rock Tunneling Quality Index (Barton et al., 1974)
Con el fin de entregar recomendaciones en la construcción de túneles (principalmente, en obras civiles), se desarrolló este índice. Q varía en escala logarítmica de 0.001-1000
Q = (RQD / Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF)
Donde:
  RQD  Rock Quality Designation
  Jn  Número de sistemas de discontinuidad
  Jr  Número de rugosidad de discontinuidades
  Ja  Número de alteración de discontinuidades
  Jw  Factor de reducción por agua en discontinuidades
  SRF  Stress reduction factor

## Slide 17: Q
Además, las razones que participan en la expresión de Q, pueden también interpretarse:
  (RQD / Jn)  mide tamaño de bloques
  (Jr / Ja)  rugosidad y fricción de discontinuidades (resistencia al cizalle entre bloques)
  (Jw / SRF)  parámetros de esfuerzos
Existe una fórmula empírica que correlaciona Q con el RMR. Ésta relación fue propuesta por Bieniawski:
RMR = 9 log Q + 44
Todos estos métodos pueden usarse para determinar la estabilidad de las excavaciones y definir la fortificación necesaria

## Slide 18: Q

## Slide 19: Q

## Slide 20: Q

## Slide 21: Q

## Slide 22: Q

## Slide 23: Q

## Slide 24: Q

## Slide 25: Q

## Slide 26: Q
Q puede usarse para definir requerimientos de fortificación: Para ello, es necesario conocer adicionalmente:
  La luz, diámetro o altura de la excavación
  El ESR (Excavation Support Ratio)
El valor de ESR puede obtenerse de la tabla siguiente y depende de la vida y uso que se le dará a la excavación. Una vez determinado el ESR y la luz de la excavación, se puede, con la ayuda del valor de Q, determinar el requerimiento de soporte.

## Slide 27: Q - ESR

## Slide 28: Q – ESR (Fortificación)