## Slide 1: Ejemplos de diseño: SLS – R&P
MI58B
Septiembre 2008
Víctor Rivero A.

## Slide 2: Sub Level Stoping
El Soldado
Olimpic Dam

## Slide 3: El Soldado
Producción: 6000 tpd
RMRL= 60- 70
Esfuerzos In situ = 15 – 30 Mpa
Método explotación : Sub Level Stoping con perforación de gran diámetro sin relleno de caserones/ recuperación de pilares post minería

## Slide 4: El Soldado - criterios de diseño
Dividir el cuerpo en un conjunto de caserones y pilares paralelos a la dirección de máximo esfuerzo (ancho mínimo perpendicular al máximo esfuerzo).
Pilares orientados perpendiculares a fallas importantes.
Avance explotación en una dirección paralelo a las fallas cuando sea posible.
Niveles ubicados donde la mineralización sea más extensa.
Alturas de caserones individuales > 80 m.
Elevación de niveles cercano a infraestructuras próximas.

## Slide 5: El Soldado - Geotecnia y diseño
Roca competente: 200 MPa
Esfuerzos in situ: 15 – 30 MPa
Dimensiones caserones: 30-60 m ancho; 50-100 m largo; hasta 100 m altura
Pilares entre caserones: 30-50 m
Crown pilar (placa): 30-50 m
Refuerzo (perno-malla)
  1,9 x 1,7 split sets, 2,05 m largo
  Cables en intercepciones y otras singularidades.

## Slide 6: Diseño minero
Accesos
  5,1 x 4,2 m
Nivel producción y traspaso:
  5 x 3,7 m
  Piques de traspaso cada 100 – 150 m
  Buzón
  Largo estocadas= 17-22 m
Nivel perforación:
  5,5 x 3,7 m
Undercut (zanja)
  4,5 x 3,7 m

## Slide 7
EQUIPOS
Perf. Caserones
Diámetro perforación= LBH 165 mm
Equipo=3 DTH Atlas Copco H264
Perf. Undercut
Diámetro perforación= 65-75 mm
2 Simba Atlas Copco H221-H252
Red. Secundaria
1 Jumbo Tamrock Monomatic
Perf. Desarrollos
3 Boomer Atlas Copco H127, =45 mm
Soporte
Boltec 335 – H Atlas Copco
Acuñadura
1 Scammer 1000 Normet
Producción
5 Scoop Wagner ST813 - 10 yd3
2 Scoops Schopf L-272

## Slide 8: El Soldado

## Slide 9: El Soldado – Índices de diseño
Desarrollos
  Aceptable: > 250 ton/metro preparado
Perforación LBH
  85% - 90% producción
  Diámetro perforación= 165 mm
  Índice perforación > 27 Ton/mb (aceptable)
  Factor de carga = 210 gr/ton
  Iniciación= Amongel 60%
  Retardos= 25 ms/tiros; 50 ms/corridas
Perforación Undercut (zanja)
  10-15% producción
  Diámetro perforación= 65-75 mm
  Índice perforación > 7 ton/mb (aceptable)
  Factor de carga= 240 gr/ton

## Slide 10: Olympic Dam
Cuerpo masivo, de alta ley: 3.810 Mtons @ 1.1% Cu y 0.4 Kg/Ton Uranio, además de Au y Ag.
Método explotación: Sub Level Stoping con relleno de caserones.
Producción: 30.000 tpd
Tamaño caserón promedio: 300.000 Tons
Duración promedio por caserón: 10 meses.

## Slide 11: Olympic Dam

## Slide 12: Olympic Dam
Secuencia de extracción y relleno de caserones

## Slide 13: Room and Pillar
Polkowice-Sieroszowice
Dalen limestone
Waterval
Falconbridge
El Toqui (Chile)

## Slide 14: Polkowice-Sieroszowice Mine, Polonia
Aplicación de Room and Pillar con utilización de rellenos de material estéril mezclados con cemento

## Slide 15: Dalen limestone Mine, Noruega
Alta potencia, de 40 m promedio
Elevado buzamiento

## Slide 16: Waterval Mine, Sudáfrica
Cuerpo de baja potencia, del orden 0.6 m. La extracción por Room and Pillar se hace operativa a una altura de 2m.
Se excavan caserones de 12 m de ancho, dejando pilares cuadrados de 6X6.
Equipo de perforación de bajo perfil
(AtlasCopco, Underground Mining Methods, Case Studies - Flat Orebodies )

## Slide 17: Falconbridge Niquel Mines, and Elliot Lake Uranium mines
Método de explotación: Post Pillar Cut and Fill
Cuerpos de una mediana calidad de roca, y se encuentran con un buzamiento mayor a 8%.
Se desarrolla un room and pillar en la base y se comienza a excavar el techo de los caserones, luego se inyecta relleno hidráulico para poder acceder al siguiente corte
Los pilares son cuadrados de 6.1 m
Los caserones tienen una dimensión de 13.4x 9.1 m lo cual produce una recuperación minera de 87%.
Se dejan muros para separar las unidades de explotación y proveer soporte a los accesos principales.

## Slide 18: Resumen: Minas explotadas por Room & Pillar

## Slide 19: EL Toqui – Chile
    Diseño:
        Caserón: 11 [m] de ancho
        Pilar: sección cuadrada de 8 [m] x 8 [m].
      Producción: 60.000 tma concentrado de Zinc,
    Extracción: Realizada en 2 fases
        Fase I: Extracción primaria – 3 etapas:
        Etapa 1: Generación de galerías (denominadas calles y cruzadas) separados sus ejes por 19 [m]. Sección cuadrada de 6,0 [m] x 5,5 [m].
        Etapa 2: Desquinchado de galerías (ensanche hasta alcanzar los 11 [m] del caserón).
        Etapa 3: Banqueo del caserón, consistente en la explotación del suelo del caserón para explotar toda la potencia del manto.
        Fase II: Extracción Final, consiste en la recuperación de los pilares bajo restricción de que el radio hidráulico se menor a 8.

## Slide 20: EL Toqui – Chile

## Slide 21: EL Toqui – Chile

## Slide 22: EL Toqui – Chile
EQUIPOS
  Desarrollos: Rampas con pendiente máxima del 15% y sección 33 [m2]. Perforación mediante Jumbo Electrohidráulico.
  Carguío: Desde punto de extracción hasta stock por medio de equipos LHD TORO 500d y TORO 400 de 8 y 5 [yd3] respectivamente.
    Desde stock hasta equipos de transporte se utiliza un Cargador Frontal Volvo de 3,5 [yd3].
  Transporte: Desde interior mina hasta planta de procesamiento de mineral se utiliza Camión Dumper CD40 BELL de 40 toneladas.
  Ventilación: Ventilador SERMITEC de 125 HP.
    Mangas de diámetro 1,5 [m] para llevar aire fresco a sectores críticos.