## Slide 1: Diseño método de explotación Block-Panel Caving
MI58B – Diseño de minas subterráneas
Diciembre 2008/2
Víctor Rivero A.

## Slide 2: Nivel de producción / diseño de mallas de extracción

## Slide 3: Diseño de mallas en BC
Diseño de mallas de extracción en block y panel caving: metodología de D. Laubscher (1994) como la de uso más reconocido.
Laubscher (1994, 2000) propone, en base a observaciones del modelo de arena y a la interpretación de esfuerzos alrededor de las excavaciones, la relación entre el diámetro de tiraje aislado, el cual es el diámetro máximo que alcanza la zona de flujo de un punto cuando se realiza tiraje aislado, y el espaciamiento (E) entre puntos que define si se produce tiraje interactivo.
Si: E < 1,5 veces el diámetro de tiraje asilado, existe interacción, y las llamadas zonas de flujo se traslapan, existiendo tiraje interactivo.

## Slide 4: Diseño de mallas en BC
Laubscher postula una expansión de las zonas de flujo cuando se realiza extracción de varios puntos, fenómeno que sin embargo no ha sido observado en otros experimentos en materiales más gruesos (Trueman et al., 2007).
Del mismo modo, en base a observaciones de su modelo físico y de materiales de fragmentación fina, propone que las zonas de flujo alcanzan un diámetro finito (Laubscher, 2000).
En la metodología de diseño, el diámetro de tiraje aislado y el espaciamiento mínimo y máximo permisibles son relacionados con la calidad del macizo rocoso a través de su valor de RMR y la frecuencia de fracturas por metro (ff/m) de la roca.

## Slide 5: Diseño de mallas en BC
Para determinar el espaciamiento entre puntos de extracción, se establece un rango de valores sin indicar claramente el espaciamiento para el pilar menor; en esta metodología sólo se considera el espaciamiento (E) a lo largo del pilar mayor.
E, RMR o ff/m sirven de entrada para determinar la altura de interacción (HIZ), esto es, la altura a la cual las zonas de flujo se encuentran, ocurriendo tiraje interactivo.

## Slide 6: Espaciamiento entre puntos de extracción (Laubscher, 1994)

## Slide 7: Determinación de la altura de interacción (Laubscher, 1994)

## Slide 8: Espaciamiento de puntos en mallas LHD Herringbone
A = distancia entre zonas de flujo en la zanja e.j. = 8 m
B = distancia entre zonas de flujo en el pilar menor e.j. = 15 m
C = distancia entre zonas de flujo en el pilar mayor e.j. = 22 m
Procedimiento:
Determinar el ancho de la zona de flujo a una altura determinada
Ubicar el centroide del elipsoide a 1 – 3 metros de la visera (hacia el punto)
A
B
C
Centro de la zona de tiraje aislado
(1 m de la visera)
Pilar mayor
Punto de extracción
Pilar menor entre zanjas
Zanja

## Slide 9
Espaciamiento puntos en el pilar mayor
(Laubscher, 2000)
Los espaciamientos se han aumentado a medida que la experiencia ha indicado que se obtienen buenas recuperaciones
Grafico de diseño a partir de observaciones de mallas

## Slide 10: Factor de control de tiraje (dcf)
El factor de control de tiraje es un factor de ajuste al PED debido al tiraje con buen o mal control
La dilución será adelantada o pospuesta de acuerdo a la forma que se realiza el tiraje
Punto extracción
Puntos vecinos
Factor control tiraje
Desviación tonelaje mensual

## Slide 11: Porcentaje de entrada de la dilución
El porcentaje de entrada de la dilución es el porcentaje respecto a recursos in-situ (Hc) al cual se reportara dilución en un punto de extracción.
HIZ es un indicador de la cantidad de mezcla y entonces influencia el PED
PED depende del tiraje
HIZ
Dilución
Hc
Notes: <number>

## Slide 12: Estimación del PED
El porcentaje de entrada de la dilución se calcula como:
Donde:
  Hc es la altura de la columna insitu
  HIZ es la altura de la zona de interacción
  dcf es el factor de control de tiraje
  Sf es el factor de esponjamiento
    1,16 fragmentación fina
    1,12 fragmentación mediana
    1,08 gruesa
Ejemplo:
Altura columna = 120 m
Fragmentación mediana -> sf=1,12
Hc * sf= 134 m
HIZ= 90 m
Dcf= 0,6
PED= 20%

## Slide 13: Algoritmo de mezcla (Heslop and Laubscher 1982)
PDE
Diluyente
Mineral
Hc
Hc
Mineral
Diluyente
Caso PED = 40%
Porcentaje columna
Composicion (%)
50%
Re-escalar

## Slide 14: Metodología determinación mallas El Teniente
Metodología propuesta en interacción de elipsoides de extraccion combinando Laubscher con Kvapil
Ref. Caviedes et al (2005)

## Slide 15
Kvapil, 1992
Ancho punto mínimo
Laubscher, 2004
Corrección por ancho punto extracción
Altura interacción

## Slide 16: Malla en base a diametros de extracción
Teniente
Espina de pescado

## Slide 17: Operativización mallas
Determinar el largo de zanja en función del tamaño del equipo LHD
Estimar la distorsión de la malla y posibles problemas con equipos de distinta capacidad.
Reducir/aumentar tamaño del equipo de acuerdo a mallas basadas en recuperación.
Le= largo equipo
a= altura galería zanja
d= ancho calle
a= angulo calle-zanja
F= angulo reposo mineral

## Slide 18: Parámetros típicos usados en minas por hundimiento (Flores et al 2004)

## Slide 19: Parámetros típicos en minas por hundimiento (Flores et al 2004)

## Slide 20: Disposición tipo Herringbone - LHD
Layout empleado en Mina King y Shabanie (Laubscher, 2000)

## Slide 21: Malla tipo Herringbone desfasada - LHD
Metodo empleado en diferentes minas:
Henderson
Bell
Northparkes
Palabora
Premier
Freeport

## Slide 22: Malla tipo Henderson
Layout inicialmente usado en Henderson.
Puntos se oponen pero el pilar menor esta en 90° respecto al mayor.
Ya no se usa en Henderson

## Slide 23: Malla Tipo Teniente
(a)
(b)
Esmeralda
4 Sur

## Slide 24: Malla Tipo Teniente
Malla Teniente tiene tres espaciamientos
Dc: distancia entre calles
De: distancia entre estocadas
Lz: Largo zanja

## Slide 25: Caracterización de mallas de extracción
Los objetivos del nivel productivo son :
    Asegurar la recuperación de mineral en un ambiente seguro de trabajo.
    Asegurar la producción de la mina mediante un sistema de manejo de minerales.
Se han propuestos índices para evaluar una u otra malla en términos de su recuperación, operatividad y estabilidad (Chacón, 1980)
Se han modelado estas mallas desde el punto de vista de estabilidad

## Slide 26: Caracterización geométrica de mallas de extracción
Área de influencia de un punto de extracción (m2): se define el área de influencia de un punto de extracción como el polígono que se forma al interceptar las bisectrices de los triángulos elementales formado por los puntos contiguos al punto (Chacón, 1980).
Para el caso de una malla regular tipo Teniente el area de influencia se calcula como
Donde:
De = largo entre puntos de extracción
Dc= distancia entre calles

## Slide 27: Caracterización de mallas de tiraje
Distorsión de la malla: es la relación que existe entre la máxima distancia entre puntos de extracción contiguos.
Geométricamente una malla equilátera resultaría en un valor de distorsión=1
Holgura de la malla= longitud disponible de la estocada
largo del equipo LHD
Holgura, es la proporción entre el largo efectivo de la estocada utilizable, descontando la pila y el largo del equipo de carguío. La holgura mide la facilidad que tendria el equipo LHD de operar alineado a la estocada de carguío dada la configuración de los puntos de extracción.
Sustentación de la malla= área ocupada del pilar
área total de la unidad
Sustentación de la malla, es una medida de la infraestructura en el nivel de producción, lo que se puede asociar a su estabilidad. Corresponde a la proporción de area de pilares y el area total del nivel.

## Slide 28: Altura de columna

## Slide 29: Criterios de selección
Económicos
  Retorno sobre la inversión
  Tiempo de conexión
  Costo reparación puntos de extracción
Geomecánicos
  Conexión de caving
  Estabilidad de labores
  Colgaduras
Recuperación
  Porcentaje de entrada de la dilución
  Desgaste de viseras
  Forma de propagación

## Slide 30: Alturas de columna (Flores & Karzulovic 2002)

## Slide 31: Relación entre la altura de extracción H y ancho mínimo de footprint B en block y panel caving (Flores et al 2004a)