## Slide 1: Modelación 2D vs 3D

## Slide 2: Definiciones del Modelo
Material Elástico con propiedades constante sobre el macizo rocoso
Se realiza una excavación a 688 m bajo la topografía
Se modela un gradiente constante de esfuerzo con una constante teutónica de 2.5
La densidad media del macizo rocoso es 3 t/m3

## Slide 3: Distribución de Esfuerzos
Se requiere analizar la distribución de esfuerzos en el pilar entre las dos galerias que se han construidas en forma paralela
Los niveles de esfuerso pre minería entre las galerias es de
  S1=52 MPa
  S3=20 MPa
  Tmax=15.6 MPa

## Slide 4: Dos galerias Paralelas
La distribución de esfuerzos entre las galerias es de:
  S1: 76 MPa
  S3: 20 MPa
  Tmax: 28 MPa
Distribución de Esfuerzos de Corte
Distribución de Esfuerzos Compresivos

## Slide 5: Galerias Ortogonales
La distribución de esfuerzos entre las galerias es de:
  S1: 68.4 MPa
  S3: 17.7 MPa
  Tmax: 26.3 MPa
Distribución de Esfuerzos de Corte
Distribución de Esfuerzos Compresivos

## Slide 6: Conclusión
Es claro que la distribución de esfuerzos cambia
Los esfuerzos de corte máximo disminuyen en un 8% al realizar una intersección perpendicular
Las conclusiones anteriores se pueden sacar a partir de un modelo 3D