## Slide 1: Diseño de Bio-reactores Introducción
Fermentación e Ingeniería Metabólica
Notes: 29/07/26
Fermentación
<number>

## Slide 2: Cultivo Continuo Perfectamente Agitado

## Slide 3: Cultivo Continuo
Los bio-reactores operan en forma continua en algunas industrias son:
  Producción de levaduras para panaderías
  Tratamiento de RILes
  Conversiones con enzimas (cuando la enzima es barata).
  Producción de catabolitos y metabolitos
Notes: 29/07/26
Fermentación
<number>

## Slide 4: Cultivo Continuo
Existen diferentes modos de operar fermentadores continuo:
    Quimostato (Perfectamente agitado, CSTR, RPA)
      Si el biorreactor está bien mezclado, la corriente de producto que sale del bio-reactor posee la misma composición que el líquido presente en el interior del reactor.
    Flujo Pistón
      Hay un frente de reacción que avanza a lo largo del reactor.
Notes: 29/07/26
Fermentación
<number>

## Slide 5: Características del Quimostato
Se le llamó Quimostato dado que la composición química y biológica del medio se mantiene constante, para ello se debe controlar:
El volumen del líquido en el reactor se mantiene constante, ajustando los flujos de entrada y salida al mismo valor.
El pH del medio mediante la adición de ácido o base. Generalmente se adiciona ácido.
El suministro continuo de O2 ( o aire), en el caso de sistemas aeróbicos.
Un nivel de agitación adecuado que garantice la homogeneidad del sistema.

## Slide 6: Características del Quimostato (cont..)
La temperatura, para que se produzca el crecimiento óptimo de los m.o. deseados ( y la producción de producto deseado).
El nivel de espuma.
Un cultivo continuo puede durar días hasta meses.
El primer experimento se llevó a cabo en 1949 por Monod.

## Slide 8: Los principales componentes de un cultivo continuo son:
Reactor de volumen constante
Sistema de alimentación de medio y salida de producto.
Tanque estéril de medio (entrada y salida)
Control de pH, T, OD (Oxígeno disuelto)
Sistema de aireación y agitación.

## Slide 9
Fig. 1 Típico Fermentador
Alimentación
Salida

## Slide 10: Ventajas del cultivo continuo
Se pueden producir grandes cantidades de producto.
Incremento de la productividad
Dependiendo del producto se pueden llegar a cientos de metros cúbicos, sobretodo si el proceso es anaeróbico.
Hay una constante salida de productos que se pueden recuperar desde el sistema.
Se puede minimizar lo que es represión catabólica por medio de crecimiento bajo condiciones de carbono limitantes.

## Slide 11: Desventajas del cultivo continuo
Hay peligro de contaminación
Hay peligro de pérdida de estabilidad de la cepa, sobretodo en recombinantes.

## Slide 12: Cuando se utiliza:
1. Catabolitos directos producidos desde la fuente de carbono
Muchos productos industriales son de este tipo.
Productos terminales de oxidación
  Etanol* Ácido Láctico*
  Ácido Acético Acido Cítrico
  Metano Ácido Glutámica
  Acetona Butanol
  2. Enzimas y otros productos

## Slide 13: Cuando se utiliza (cont..):
3.- Metabolitos secundarios
En cultivos batch hay productos tales como antibióticos y toxinas, que no se encuentran relacionadas con el crecimiento, y que frecuentemente no se producen hasta después que el crecimiento ha cesado o ha sido restringido.
En cultivo continuo muchos metabolitos secundarios son producidos en forma paralela con el crecimiento y con velocidades mayores o iguales a las observadas en cultivo batch.
Cuando el crecimiento ha sido restringido las células son capaces de iniciar las síntesis de producción de este tipo de metabolitos. A su vez, el estudio de estos metabolitos sirve para evaluar que sucede bajo condiciones de medioambiente controlado.

## Slide 14: Dimensionamiento del bio-reactor
El dimensionamiento de un biorreactor no sólo implica el volumen del bioreactor, sino que la potencia que se le debe entregar a los agitadores y sopladores.
Para determinar el volumen del bioreactor es necesario plantear los balances de masa:
      Balance de masa total o global
      Balance de Biomasa, x
      Balance de sustrato, s
      Balance de producto de interés, p

## Slide 15
Fe
So
Xo
Po
e
Fs
S
X
P
s
S
X
P
V
Fe y Fs: Flujos Volumétricos de entrada y salida
so,xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la entrada.
s,x y p: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida y al interior del fermentador o bioreactor.
Dimensionamiento del biorreactor
El dimensionamiento de un biorreactor no sólo implica el volumen del bioreactor, sino que la potencia que se le debe entregar a los agitadores y sopladores.
Para determinar el volumen del bioreactor es necesario plantear los balances de masa:
1. Balance de masa total o global
2. Balance de Biomasa, x
3. Balance de sustrato, s
4. Balance de producto de interés, p (PROPUESTO)
De estos balance solo 3 son independientes.
Balance de masa global
Masa de Entrada – Masa de Salida = Acumulación de Masa
(1)
Fe y Fs: Flujos Volumétricos de entrada y salida
so,xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la entrada.
s,x y p: Concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida y al interior del fermentador o bioreactor.
Fe
so
xo
po
Fs
s
x
p
donde e y s: Densidad de entrada y salida
Supuestos
Las densidades se mantienen constantes: e = s
 El sistema opera en estado estacionario, entonces
No hay acumulación.
Con esto
Fe = Fs = F (2)
Notes: 29/07/26
Fermentación
<number>

## Slide 16
BBalance de Biomasa
CCélulas entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación (3)

Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1] : Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
Supuestos:
- Alimentación estéril, xo =0
- Volumen constante, V = cte, entonces
- Estado estacionario, no hay acumulación.
-
Con esto

## Slide 17
Supuestos adicionales
 Tasa de muerte inferior a la de crecimiento, 
Reordenando

## Slide 18
Se define:
Velocidad de Dilución, Volúmenes de reactor que pasan por hora [t-1]
D = F/V
Donde “D” es el inverso al tiempo de residencia, luego
La velocidad de crecimiento se puede controlar según el flujo de alimentación.

## Slide 19
Balance de Nutriente limitante
Sustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación
ms[g/g hr-1]: Coeficiente de mantención
yx/s [gr célula/gr sustrato] : Conversión (yield) de células referidas a nutriente consumido.
Yyp/s [gr producto /gr sustrato] : Conversión de producto producido referidos a nutriente consumido.
qp [gr producto/gr célula hr-1] : Velocidad específica de formación de producto.

## Slide 20
Supuestos:
Requerimientos para mantención es relativamente menor que los requerimientos en crecimiento, m x <<  x/ Yx/s
La formación de productos es bastante baja y se puede despreciar qP/Yp/s x <<  x/ Yx/s
Estado estacionario,


## Slide 21
Dividiendo por V
Reagrupando
Reemplazando
Aplicando que D = 

## Slide 22
Modelo de crecimiento
Modelo de Monod
Donde
Ks es la constate de saturación.
max: Velocidad Máxima de crecimiento de los m.o [hr-1]
Análogamente se puede plantear para sistemas continuos,
si D, entonces
Dc : Velocidad de dilución crítica. Es la velocidad máxima a la cual se puede operar, siempre se debe trabajar bajo este valor. DC = max
En cultivo continuo la concentración de sustrato a la salida del fermentador es:
!! Ecuación muy importante que siempre se olvida !!

## Slide 23
Balance de Producto
Producto entran – Producto salen + Producto producido = Acumulación
Supuesto que no hay consumo de producto
.
qp [gr producto/gr célula hora] : Velocidad específica de formación de producto.
mp [hr-1]: : Velocidad específica o Coeficiente de formación de producto debido a la mantención.
Yp/x [gr producto /gr sustrato] : Rendimiento o Conversión de producto producido referidos a biomasa.

## Slide 24
Productividad
Tanto la productividad como el yield son parámetros clásicos para evaluar fermentaciones.
La productividad refleja la cantidad de biomasa que se produce por unidad de tiempo.
Productividad = D* x [ gr/lt hr]
El máximo de productividad se obtiene cuando
D = Dóptimo

## Slide 26: Ejemplo 1
Se tiene un fermentador para producir biomasa. El volumen del reactor es de 0.5m3. El sistema está siendo operado de tal modo que el fermentador sólo se produce el crecimiento de biomasa.
La concentración de sustrato en la alimentación es de 10 kg/m3.
Los parámetros cinéticos y de recuperación son:
Yx/s = 0.5 kg/kg Ks = 1.0 kg/m3
max = 0.12 hr-1 ms = 0.025 kg/kg hr
Asumiendo que la síntesis de producto es despreciable. Determine:
Concentración de biomasa a la salida del fermentador, si se sabe que la conversión de sustrato en este fermentador es del 40%.
¿ Es significativo el término de mantención y por qué?

## Slide 27: Determinación de las condiciones de máxima productividad

## Slide 28
X,S, Productividad (P) en función de D
P = D * x
PRODUCTIVIDAD DE UN QUIMOSTATO

## Slide 29
X,S, Productividad (P) en función de D
P = D * x
Las líneas rectas tienen que tienen igual pendiente tienen igual Productividad
X,S, Productividad en función del Tiempo de Retención, 1/D
PRODUCTIVIDAD DE UN QUIMOSTATO (cont..)
P = x / 

## Slide 30
Punto A y Punto B tienen igual productividad
Si el Volumen es constante
FA > FB, pero xA < xB
 En B se tiene mayor concentración pero bajo flujo.
A es un punto Inestable dado que se encuentra muy cerca de critico, pequeñas variaciones en el tiempo pueden producir variaciones en la concentración

## Slide 31
Se tiene un punto óptimo en el cual la productividad es máxima, luego dicho punto tiene la máxima pendiente posible  es tangencial al la curva de Biomasa, x y se puede calcular despejando D, desde la ecuación:
sc
Resolviendo se tiene:

## Slide 32
Si se define:
Las coordenadas del punto C
sc
Concentraciones en las condiciones óptimas:

## Slide 33: Ejemplo 2
Se tiene un microorganismo que sigue una
cinética del tipo Monod, donde la velocidad
de crecimiento se describe como:
Con los siguientes parámetros
max = 0,7 hr-1 Ks = 5 g/l Y x/s = 0,65
El flujo de alimentación es de 500 l/hr con 85 g/l de sustrato.
Si se utilizan un fermentador que opera en forma continua y perfectamente agitada,
¿Qué tamaño debe se este reactor si opera en forma óptima?
¿Cuál es la conversión de sustrato?
¿Cuál es la concentración de biomasa a la salida?