## Slide 1: Cómo está operando este fermentador?
Volumen de caldo en el fermentador

## Slide 2
FERMENTADOR FEDBATCH
Es un modo de operación donde uno a más (en algunos casos todos) nutrientes son adicionados al reactor durante el cultivo, la alimentación puede ser función del tiempo, pero el medio que contiene los metabolitos es retirado una vez finalizada cada corrida (no hay salida continua).

## Slide 3: Procedimiento:

## Slide 4: Procedimiento:

## Slide 5
FERMENTADOR FEDBATCH
Debido a esto el volumen de caldo aumenta VR =f(t) y todas las variables se ven afectadas en el tiempo x,s,p.
to , Vo tf, Vf
F(t)
F(t)
Definición de variable Cantidad de:
X = x*V
S = s*V
P = p*V

## Slide 6: Perfiles

## Slide 7: Comparación Perfiles Batch y Fed-batch

## Slide 8
Ventajas
Las ventajas frente a los otros modos se operación son:
Se puede controlar, voluntariamente, la velocidad y concentración de la alimentación.
Utilidad
Inhibición del crecimiento por sustrato: Al existir una alta concentración de sustrato se puede producir inhibición del crecimiento, Efecto de la glucosa, metanol, ac.acético, comp. Aromáticos.
Alta concentración: Si se desea una alto concentración de células se necesita una alta concentración de de sustrato, se puede producir inhibición por sustrato. Se necesita una forma de alimentación que no genere inhibición.

## Slide 9
Utilidad (cont..)
Represión catabólica: Los m.o tienden a metabolizar las fuentes de carbono más rápida y no generan otras enzimas que se utilizaría para degradar otras fuentes, entonces con este tipo de alimentación se mantiene la tasa de crecimiento pero con la producción de la enzima de interés.
Mutantes auxotróficos: m.o que requieren de un nutriente que no son capaces de sintetizar, si tienen exceso de este nutriente se tiene un abundante crecimiento sin acumulación del metabolito deseado, luego se requiere alimentar este nutriente a bajas tasas.

## Slide 10
Utilidad (cont..)
Productos no-asociados al crecimiento: Los m.o. Rápidamente utilizan fuentes de carbono para su crecimiento y luego sintetizan otros metabolitos, generalmente en la etapa declinatoria o estacionaria, esta etapas son muy cortas, para prolongarlas y mantener una alta actividad se síntesis y a los m.o semi-hambrientos, la fuente de carbono y/o precursores son alimentados a velocidades controladas.
Control On-Off de expresión de algún gen: cuando un promotor de un gen foráneo es encadenado en un plasmidio regulable se expresión puede ser controlada por la adición de algún compuesto (gen inducido) o puede deprimirse. Se pueden adicionar algun compuesto como clorafenicol en pequeñas dosis o mantener el nivel de nutrientes muy bajo.

## Slide 11
Modificaciones
Unas modificaciones son:
Los repetitivos fedbatch, donde una parte es utilizada como inóculo.
El número de repeticiones no es ilimitada, debido a contaminación microbiana yo reducción de la actividad biosintética.

## Slide 12
Comparación de los modos de operación.

## Slide 13: Formas de operarlos
to tf
F(t)
si
F(t)
si
Vo
Vf
Primera Etapa Batch que finaliza con V = Vo y x = x0
Segunda Etapa donde se comienza una alimentación F(t) hasta V = Vf
Hay 2 etapas
Tipos de alimentación
Demanda de nutrientes está dada por el sistema
Alimentación del Sustrato = F*si
Si Alimentación  Demanda max
Si Alimentación < Demanda max

## Slide 14: Balances de Masa
Balance de Masa Global
Masa entra – Masa Sale = acumulación
Supuestos:
  No hay flujo de salida, Fs = 0
  Flujo entrada Fe = F(t)
  Densidad es constante e = s
Entonces
F(t)
Si
xi

## Slide 15
Balance de Biomasa
Supuestos:
  No hay flujos de salida, Fs = 0, Fe = F(t)
Finalmente
Dividiendo V

## Slide 16
Balance de sustrato
Supuestos:
  No hay flujos de salida, Fs = 0, Fe = F(t)
Finalmente
Dividiendo por V

## Slide 17
Balance de producto
Supuestos:
  No hay flujos de salida, Fs = 0, po =0 Fe = F(t)
En forma análoga a los anteriores

## Slide 18: Resumiendo

## Slide 20
Fed-batch Retroalimentación
Se tienen dos tipos:
Control directo
Control indirecto.
Control directo
La concentración de substrato en el cultivo controla directamente la velocidad de alimentación de medio fresco.
Control indirecto,
Se utilizan otros parámetros tales como:
Oxígeno disuelto (DO)
pH, llamado Fed-Batch pH-Stat.
La medición de estas variables modifica la alimentación de medio fresco

## Slide 21
Tipos de alimentación
Exponencial F=  *Kv *et
Lineal F= Fo+ g*t
Pseudo –estacionario F = Fo
Retroalimentación pH-Stat
1
2
3

## Slide 22
F x s Xg 
Exponencial
*Kv*et
Lineal
Fo+ g*t
Fo(Pseudo)
D
Constante
Complete la Tabla

## Slide 23
Estado Pseudo o Cuasi-estacionario
Se produce cuando se tiene una alta concentración de biomasa y se mantiene el sustrato en un nivel muy bajo.
Esta situación se obtiene cuando se tiene un batch con alta densidad de biomasa, con lo cual se tendrá el sustrato casi completamente agotado, en ese momento se comienza a alimentar el medio con un flujo constante
F = Fo
La concentración de Biomasa se mantiene alta y casi constante

## Slide 24
Balance de Biomasa
Considerando todos los supuestos antes mencionados
Si

## Slide 25
Balance de Sustrato
Considerando todos los supuestos antes mencionados

## Slide 26
Suponiendo
consumo cuasi-instantáneo
s cte => ds/dt  0
si >> s
La variación total de Biomasa
Si
Si
Integrando

## Slide 27
Flujo


## Slide 28
Problemas
Lactobacillus casei son cultivadas en un fermentador que opera forma fed-batch, en estado cuasi-estacionario, con un flujo de alimentación de 4 m3/hr y una concentración de sustrato en la alimentación de 80 kg/ m3. Las características de esta cepa son:
max = 0.35 1/hr Yx/s = 0.23 kg biomasa/kg sustrato
Ks = 0.15 kg/ m3 ms = 0.135 kg/kg hr
Al cabo de 6 horas de operación el volumen de líquido en el bio-reactor es de 40 m3.
Determine la cantidad de biomasa y sustrato en el bio-reactor al cabo de 6 horas de operación.
Nota: Considere que la concentración inicial de biomasa es despreciable.
Indique todos los supuestos aplicados

## Slide 29
Alimentación Exponencial
Si se desea mantener la velocidad de crecimiento específica constante
No es constante
Balance de Biomasa
Supuestos:
  alimentación es estéril, xi = 0
  
Cantidad de Biomasa inicial
Cantidad de Biomasa Creció
(1)

## Slide 30
Por otra parte, se supone todo lo que se alimenta al fermentador es consumido para la producción de biomasa
(2)
Volumen adicionado
Calculando F
Flujo Exponencial
Igualando (1) y (2)
Si Kv es la Constante de Volumen

## Slide 31
Alimentación Lineal
Si se supone un flujo del tipo F = Fo+g*t
Del Balance Global
Integrando
Cantidad de Biomasa
Reemplazando
(3)

## Slide 32
Balance de Biomasa
Supuestos:
  la alimentación es estéril, xi = 0
  
Derivando (3)
Cinética Decreciente

## Slide 33
Flujo
