## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
Costos Indirectos

## Slide 2: PRESUPUESTOS
Estructura de un presupuesto
  Costo directo
  Costos indirectos
  Utilidad
  Impuestos
Costo de construcción

## Slide 3: PRESUPUESTOS
Concepto clásico del Work Breakdown Structure, Top Down.
Paso del qué al cómo
Estructura tipo árbol del costo directo:
  Capítulos
  Subcapítulos
  Partidas (Análisis de Precios Unitarios)
  Insumos (materiales, mano de obra, maquinarias y subcontratos)

## Slide 4: COSTOS INDIRECTOS
También conocidos como “Gastos Generales”.
Comprenden todos aquellos costos que NO se pueden asociar a alguna partida de obra en particular.
Suelen incorporarse al presupuesto como un porcentaje sobre el costo directo.
Generalmente se pagan en forma proporcional al avance de la obra, aunque en realidad tienen otra distribución en el tiempo.

## Slide 5: COSTOS INDIRECTOS
Distribución temporal
Aproximadamente constante
Personal y consumos mayoritariamente
$
tiempo

## Slide 6: COSTOS INDIRECTOS
Personal de dirección, supervisión y otros fijos.
  Ingenieros, jefe de obra, capataces, bodeguero, alistador (administrativo), portero, mecánico, operadores, ayudantes varios, etc.
  Además en caso de obras apartadas hay que incluir viáticos
  Constituyen la mayor parte de los Gastos Generales, hasta el 80% en algunos casos.

## Slide 7: COSTOS INDIRECTOS
Instalaciones provisorias
  Empalmes e instalaciones provisorias de agua, alcantarillado, electricidad, comunicaciones y gas.
  Construcciones provisorias (oficinas, bodegas, talleres, etc.)
  Consumos (agua, electricidad, teléfono, petróleo, gas, …)
  Algunas son reutilizables, por lo que suele cobrarse sólo un porcentajes de las construcciones e instalaciones provisorias.

## Slide 8: COSTOS INDIRECTOS
Maquinarias y equipos (NO asociados a ninguna partida en particular).
  Grúa, elevadores de plataforma, tractores, bomba de hormigón.
  Andamios y tablones.
  Herramientas menores: esmeriles, taladros, fragua, etc.
Costos financieros y legales
  Notaría, intereses de la boletas de garantía, primas de los seguros, intereses del financiamiento

## Slide 9: COSTOS INDIRECTOS
Fletes
  Fletes para transporte de instalación de faenas, equipos principales, retiro de escombros (a veces se cotiza explícitamente en el costo directo).
Materiales, consumos y equipamiento de oficinas
  Copias y ploteo de planos, fotocopias, papelería
  Computadores, fax, impresoras, plotter
  Caja chica

## Slide 10: COSTOS INDIRECTOS
Elementos de seguridad
  Elementos de protección personal (casco, zapatos, arnés, máscara facial, gafas, etc.)
  Aunque debieran ir en las Leyes Sociales suelen incluirse en los Gastos Generales
Vehículos y pasajes
  Camionetas y camiones, con combustible y mantención.
  Pasajes para descanso del personal superior y obreros

## Slide 11: COSTOS INDIRECTOS
Laboratorio y ensayes
  Densidad de suelos, radiografías de soldaduras, resistencia de hormigones, etc.
Permisos
  De construcción, instalación de grúa, uso de veredas, etc.

## Slide 12: COSTOS INDIRECTOS

## Slide 13: COSTOS INDIRECTOS
Dependiendo de la naturaleza de las obras los gastos generales pueden representar diversos porcentajes respecto del costo directo
  Obras habitacionales, educacionales 12% - 20%
  Obras civiles 15% - 40%
  Obras especiales 50% o más

## Slide 14: COSTO DE LA MANO DE OBRA
Composición del sueldo de un trabajador:
  Sueldo Bruto
  Descuentos previsión (Salud, AFP, AFC) Aproximadamente un 20% del sueldo bruto.
  Sueldo líquido (el remanente después de hacer los descuentos)
Desde el punto de vista de la empresa hay otros costos adicionales, llamados Leyes Sociales

## Slide 15: COSTO DE LA MANO DE OBRA
Leyes Sociales
  Obligatorias (exigidas por la legislación laboral)
  Voluntarias, en gran medida dictadas por la tradición
  Se representan como un porcentaje sobre el Sueldo Bruto (promedio) de los trabajadores.

## Slide 16: Leyes Sociales

## Slide 17: Leyes Sociales

## Slide 18: Leyes Sociales

## Slide 19: Leyes Sociales

## Slide 20: Leyes Sociales