## Slide 1: CI53I/CI73A Demanda de Transporte Clases generación
Modelos de Generación de viajes
  Total: 5 clases
  Modelar generación de viajes:
  entender la necesidad de viajar basada en la localización de actividades

## Slide 2
Enfoque Manheim
T
A
F
3
1
2
==> Oi, Dj dependen de A y T.
Considerar desagregación por:
Dimensión espacial
Dimensión temporal
Tipo de usuario
Propósito de viaje

## Slide 3
Definiciones:
viaje:
Movimiento entre un origen y un destino, con un cierto propósito, en un cierto periodo.
viaje basado en el hogar:
(BH) aquel en que el origen o el destino del viaje es el hogar
viaje NO basado en el hogar:
(NBH) aquel en que ningún extremo es el hogar

## Slide 4
Hogar
Trabajo
Trabajo
Comercio
Producción:
extremo hogar de un viaje BH, origen de un viaje NBH
P
P
P
Atracción:
extremo NO hogar de un viaje BH, destino de un viaje NBH
A
A
A
A
P
Oi:
total de viajes que tienen origen en la zona i
Dj:
total de viajes que tienen destino en la zona j

## Slide 5
Propósitos de viaje:
trabajo
estudio
compras y trámites
social-recreacional
otros
Agregación temporal:
punta - fuera de punta
semana - fin de semana
vacaciones - laboral
¿Variables que afectan la generación de viajes?
  Aquellas que representan la localización de actividades (necesidad de viajar).
  Alguna medida de costo o impedancia (si hay mucha congestión, trataré de viajar menos).

## Slide 6
--> viajes personales
Variables que representan actividades
  Localización de los hogares y características de esos hogares
  .....
  Localización de actividades que se realizan fuera del hogar
  .....

## Slide 7
Variables que representan el costo o dificultad de viajar
  .........
  ¿a todos les afecta igual?
Viajes de carga
  ......

## Slide 8
Modelos de generación de viajes: cuatro tipos de modelos que se basan en distintos paradigmas
  Factor de crecimiento (visto en CI43A)
  Análisis de regresión
  Análisis de Clasificación Múltiple
  Modelos “activity based”

## Slide 9
Análisis de regresión
  Regresión lineal:
  Recordemos (Pindych y Rubinfeld, 1980):
  * Yi = 1 + 2Xi2 + 3Xi3 + . . . + kXik + i
  i: observación
  Y: variable dependiente
  X: variables explicativas
  : error
  : coeficientes de regresión parcial
<==> y=X+
y,,: vectores X: matriz

## Slide 10
Supuestos del modelo de regresión
  1. El modelo se especifica por * (recta de regresión verdadera).
  2. Los X no son v.a. y no están correlacionados
  3. a) E()=0 ei2=e2 para todo i
  b) corr(i, j)=0
  c) i~ N(0, 2 )
  Mínimos cuadrados
  Minimizar una función de dispersión entre la recta estimada y las observaciones.

## Slide 11
Notación matricial:
Imponiendo
se llega a
kmide un cambio en Y asociado a una variación en Xk de una unidad (ceteris paribus)

## Slide 12
Propiedades
  El estimador de distribuye Normal (c.l. de variables Normales).
  El estimador MCO (de cada uno de los k) es el mejor (más eficiente) estimador lineal insesgado. (graficar)
  Cuando  distribuye Normal, el estimador es equivalente al de máxima verosimilitud.
  Una estimación insesgada y consistente de 2 viene dada por

## Slide 13
Propiedades (cont)
  Cuando  distribuye Normal, se puede aplicar pruebas para contrastar los coeficientes de regresión.
  Se puede demostrar que
: error estándar = Raíz cuadrada del k-ésimo elemento de estimado.

## Slide 14
H0: = x (por ejemplo 0)
t>tc ==> se rechaza H0
 estimado es significativamente distinto de x (0)
Percentiles de la distribución t:
95% confianza
60 g. de l. 2,0
120 1,98
infinitos 1,96

## Slide 15
Bondad de ajuste
es fácil demostrar que
Suma total de los cuadrados
Variación total
Suma del cuadrado de los residuos
Variación residual
Variación explicada por la regresión
R2=
Variación total - variación residual
Variación total
Variación explicada
Variación total
=

## Slide 16
Estadígrafo F
Prueba la hipótesis nula de que un conjunto de parámetros es igual a cero.
H0: ninguna de las variables explicativas contribuye a explicar la variación de Y con respecto a su media.
F=
Variación explicada / (k-1)
Variación residual / (N-k)
k: parámetros
N: observaciones
Relación entre F y R2

## Slide 17
Test F para modelos anidados
general M1: Yi = 1 + 2Xi2 + 3Xi3 + 4Xi4 + 5Xi5 + 6Xi6
restringido M2: Yi = 1 + 2Xi2 + 3Xi3
F=
Variación explicada por los últimos r regresores / r
Variación residual / (N-k)
H0: los últimos r parámetros no contribuyen significativamente a explicar la varianza de Y.

## Slide 18
¿Cómo formular el modelo?
Ley de comportamiento ==> forma funcional
Aproximación lineal
Modelo cuadrático desviado en torno a la media.
Ejemplo 2 var:
Buena aproximación en el entorno del punto de aproximación.

## Slide 19
Modelo lineal
Cada una de estas variables influye en forma lineal en el problema modelado, y de la misma forma para toda la población en estudio.
¿¿ de la misma forma para toda la población ??
Segmentar
      Completamente
      Algunos parámetros
      Uso de variables dummy (mudas)

## Slide 20
Ejemplo:
Suponer que el término constante depende del ingreso.
(ilustrar gráficamente)
Suponer que el efecto de la variable Xi depende del ingreso.
Dummy aditiva
Dummy multiplicativa
(ilustrar gráficamente)
Se puede generar n grupos usando n-1 dummies.

## Slide 21
Tratamiento de no linealidades
Aplicar una transformación a la variable.
Modelo lineal por tramos (usando dummies)
(ilustrar gráficamente - aditivas - multiplicativas)

## Slide 22
Modelación de generación de viajes por RLM
Regresión a nivel zonal
Regresión a nivel de hogar
Intercepto
Las ecuaciones deben pasar por el origen
Si el intercepto es grande, las ecuaciones debieran rechazarse
Interceptos no significativamente distintos de cero
Interceptos negativos
 Discusión abierta

## Slide 23
Modelación zonal
Variable dependiente:
¿Totales zonales?
¿Medias zonales?
Total viajes=f(población total, total autos,...)
Viajes por hogar=f(personas por hogar, autos por hogar,...)
(a)
(b)
(a)
(b)
¿son equivalentes?

## Slide 24
El supuesto de homoscedasticidad no puede ser válido para ambos casos, salvo que Hi=H.
Utilizar multiplicadores como 1/ Hi puede permitir reducir heteroscedasticidad.
Otros problemas:
  variabilidad entre zonas está determinada por tamaño y naturaleza de las zonas.
  Ejemplo real:
  # zonas
  75
  23
  Promedio viajes/hogar
8,13
7,96
5,85
1,11
  Varianza interzonal

## Slide 25
Regresión a nivel de hogar
¿y porqué no a nivel de persona?
Variables: las ya discutidas
Estilo de vida
  Diferencias en el tipo de actividades que realiza la gente dependen de: edad, género, estado civil, raza,...
Quiebres en la vida:
llegada de hijos pre-escolares
El hijo mayor alcanza edad escolar
Un joven se va a vivir solo, con otros jóvenes o se casa
Todos los hijos de la pareja se han ido
Todos los miembros del hogar están retirados

## Slide 26
Modelos Puerto Montt - zonales
Modelos de atracción de viajes (Dj) con destino distinto del hogar. Propósito trabajo, periodo punta mañana
Superficie oficinas [m2]
Superficie educación [m2]
Superficie comercio [m2]
Superficie industria [m2]
Número de atenciones médicas anuales
R2
0,0791
(6,6)
0,187
(2,5)
0,034
(3,6)
0,0041
(3,9)
0,92
0,0798
(6,6)
0,0428
(4,8)
0,0188
(1,8)
0,00521
(4,8)
0,91
(1)
(2)

## Slide 27
Modelos Puerto Montt- zonales
Modelos de atracción de viajes (Dj) con destino distinto del hogar. Propósito estudio, periodo punta mañana
(3)
Matrícula media colegio municipal
Matrícula media colegio particular subvencionado
Matrícula básica jornada mañana
R2
0,595
(5,1)
0,86
(2,4)
0,952
(11,1)
0,87
¿valores?

## Slide 28
Modelos Puerto Montt- zonales
Modelos de atracción de viajes (Dj) con destino distinto del hogar. Propósito otro, periodo punta mañana
(4)
Superficie oficinas
Número de atenciones médicas anuales
Matrícula básica jornada mañana
R2
0,0262
(15,6)
0,00412
(10,7)
0,154
(5,8)
0,93

## Slide 29
Modelos Puerto Montt- Hogar
(1)
0
Número de empleados
Número de estu-diantes
Número de resi-dentes
Hogares con un auto
Hogares
2 ó + autos
R2
0,15
(2,91)
1,95
(8,02)
-0,14
(-1,06)
2,35
(2,46)
2,57
(2,09)
0,996
-0,54
(-0,61)
0,97
(4,01)
0,32
(4,18)
1,82
(3,79)
2,14
(1,97)
0,941
-0,09
(-1,36)
0,82
(2,00)
0,48
(1,84)
0,75
(1,91)
3,19
(2,37)
0,875
(2)
(3)

## Slide 30: Recomendaciones para la modelación de la generación de viajes mediante regresión lineal
Evitar usar modelos zonales en la medida de lo posible.
Si se usa modelos zonales, hacerlo para medias zonales y no para totales zonales.
El modelo será tan bueno como la validez de los test estadísticos realizados.
Hacer un chequeo para analizar la lógica del modelo ¿capacidad predictiva?
Si dos variables están correlacionadas, incluir aquella que tiene relación causal más directa con Y.

## Slide 31: Recomendaciones para la modelación de la generación de viajes mediante regresión lineal
El modelo debe incluir todas las variables que estén sujetas a cambio en el periodo de análisis.
Considerar la posible existencia de efectos no lineales.
Estabilidad temporal de los parámetros de regresión.
Supuesto: los coeficientes del modelo se mantienen constantes (o estables) con el tiempo (al menos durante el periodo de análisis)

## Slide 32
Estabilidad espacial (transferabilidad).
Se ha testeado muy pocas veces, en general con resultado negativo, pero hay excepciones.
Obtención de totales zonales
Regresión zonal: directo
Regresión hogar: trivial (lineal)
Vars. continuas
Vars. mudas
Hk: Cantidad de hogares en que la variable muda k toma el valor 1

## Slide 33
Modelos Oi, Dj
¿Qué pasa si iOi es distinto de jDj ?
Corregir
multiplicar Dj por

## Slide 34
Otro paradigma de modelación
Análisis por categorías (Category analysis)
Supuesto: las tasas de generación de viajes son constantes para determinados tipos de hogares.
Tasas estimadas empíricamente
Estimar el número de hogares en cada categoría a futuro

## Slide 35
Análisis por categorías (Category analysis)
T(h): promedio de viajes (dado el propósito y periodo) realizados por miembros de hogares tipo h.
ai(h): número de hogares tipo h en la zona i (categorías excluyentes)
Oi=hai(h)T(h)
Elegir las categorías de modo que la varianza de las distribuciones de frecuencia de T(h) sea mínima.
No es posible incluir variables que no están asociadas a los hogares, como accesibilidad, costo generalizado de transporte, etc.

## Slide 36
Análisis por categorías (Category analysis)
Ejemplo original
Tres grupos de tasa de motorización: (0, 1, 2 o + autos)
Seis grupos de ingreso
Seis grupos de estructura del hogar: (1 adulto y 0 empleados, 2 o + adultos y 0 empleados, 1 empleado y 1 o – otros adultos, 1 empleado y 2 o + otros adultos, 2 o + empleados y 1 o – otros adultos, 2 o + empleados y 2 o + otros adultos)
Para predecir necesitamos distribución f(I,TM,EH)

## Slide 37
Análisis por categorías (Category analysis)
Ventajas Desventajas
Los grupos son independientes de la zonificación.
No requiere suponer forma funcional.
Relaciones entre VD y VI pueden ser distintas en las distintas clases.
No permite extrapolación.
No hay estadígrafos.
No existe forma razonable de elegir entre variables o agrupaciones.
Se requiere muchos datos.
Ej. original: 108 categorías, 4000 observaciones

## Slide 38
Análisis por categorías (Category analysis)
Ej. original: 108 categorías, 4000 observaciones
Categorías
Hogares encuestados
21
0
69
1-49
2
200+
9
50-99
7
100-199
Sofisticación de la misma idea básica: Análisis de clasificación múltiple (ACM) Stopher y McDonald (1983) Trip generation by cross classification: an alternative methodology. Transportation Research Record 944.
Basado en ANOVA.

## Slide 39
Análisis de clasificación múltiple (ACM) Peter Stopher y Kathie McDonald (1983) Trip generation by cross classification: an alternative methodology. Transportation Research Record 944.
Basado en ANOVA
50 – 60s – generación principalmente por regresión
Inicialmente datos zonales
 a nivel de hogar
70s – apareció cross classification (USA) o category analysis (UK)

## Slide 40
Críticas de Stopher y McDonald a cross class.:
No hay indicador de bondad de ajuste
Los valores de las celdas son de distinta confiabilidad
Los menos confiables son los de las celdas en los extremos
No hay forma efectiva de elegir entre variables y agrupaciones
La información sobre varianza intrazonal es suprimida

## Slide 41
Método propuesto:
Posee un poderoso procedimiento de selección de variables y categorías
Se deriva en forma simple a partir de ANOVA
Disponible en algunos paquetes estadísticos

## Slide 42
Two way ANOVA
Variable dependiente continua (por ejemplo, tasa de generación de viajes)
Calcular la media sobre toda la población
Calcular la media para cada grupo sobre cada variable independiente
Cada media grupal puede ser expresada como una desviación de la media global
El valor de cada celda se estima como la media global más las desviaciones de la fila y columna correspondiente.

## Slide 43
Ejemplo
Tamaño hogar
1 p
2 ó 3
4
5
Tasa motorización
0 1 2+
Número de hogares
28 21 0
150 201 93
61 90 75
37 142 90
Total
49
444
226
269
Total 276 454 258 988
Tasa
0,47
1,28
1,86
1,90
Desviación
-1,07
-0,26
0,32
0,36
Tasa viajes 0,73 1,53 2,44 1,54
Desviación
-0,81
=0,73-1,54
-0,01 0,90

## Slide 44
Ejemplo
Tamaño hogar
1 p
2 ó 3
4
5
Tasa motorización
0 1 2+
= 1,54-1,07-0,81
Total
49
444
226
269
Total 276 454 258 988
Tasa
0,47
1,28
1,86
1,90
Desviación
-1,07
-0,26
0,32
0,36
Tasa viajes 0,73 1,53 2,44 1,54
Desviación -0,81 -0,01 0,90
0,00 0,46 1,37
0,46 1,27 2,18
1,05 1,85 2,76
1,09 1,89 2,80

## Slide 45
Supuesto implícito: el efecto de ambas variables es independiente. Si existe interacciones :
se debe ajustar las desviaciones para considerar interacciones.
tomar una media ponderada de las medias grupales de una v.i. sobre los grupos de las otras.
Estadígrafos:
F, R2 para el modelo general, para las interacciones.
 para la contribución de cada variable.

## Slide 46
Ventajas sobre el método anterior:
Estadígrafos
Los valores por celda contienen más información
Permite modelar casos extremos
Antes de aplicar MCA
Aplicar ANOVA entre VD y cada una de las VI potenciales
Evaluar qué variables tienen una fuerte relación con VD
Elegir la mejor forma de agrupar

## Slide 47
Tasas calculadas por análisis por categorías para los mismos datos anteriores.
Tamaño hogar
1 p
2 ó 3
4
5
Tasa motorización
0 1 2+
0,12 0,94 --
0,60 1,38 2,16
1,14 1,74 2,60
1,02 1,69 2,60
Tasa motorización
0 1 2+
0,00 0,46 1,37
0,46 1,27 2,18
1,05 1,85 2,76
1,09 1,89 2,80