## Slide 1: Energía de las Olas

## Slide 2: Motivación
La energía de las olas es limpia, renovable y eficiente. Pero no se explota, a pesar, que Chile es uno de los países que podría producir la mayor cantidad de esta energía.

## Slide 3: Como se aprovecha la energia de las olas
Hay distintos tipos, los mas usados y conocidos son:
1.- Columna de agua oscilante (OWC)
2.- Dragon de la onda (Wave Dragon)
3.- TAPCHAN
4.- The Pendulor
Y muchos mas…..

## Slide 4: Columna de agua oscilante (OWC)
Tal como se ve en la figura, la ola acarrea masa de aire la cual gracias a una Turbina Wells, es posible que siempre gire en el mismo sentido, generando energia.

## Slide 5: Wave Dragon
Tal como sale en el dibujo, gracias al poder ascendente de la ola, esta sube a un tonel en el cual, en el fondo tiene una turbina que se hace girar mientras el agua va cayendo.

## Slide 6: Tappered Channel (TAPCHAN)
Gracias al movimiento de la ola, el agua puede subirse hasta una caja que en el fondo tiene un orificio, en el cual pasa a una turbina, generando electricidad, para después ser devuelta al agua

## Slide 7: The Pendulor
Consiste en una caja rectangular, la cual esta abierta hacia el mar en un costado. Una aleta se abisagra sobre la abertura y la acción de las ondas hace que la aleta pivotee hacia adelante y hacia atrás. El movimiento acciona una bomba hidráulica y un generador.

## Slide 8: Bibliografía
www.worldenergy.org
www.rise.org.au
www.eere.energy.gov