## Slide 1: Taller de Proyecto EI2001 Sección 24 “Valorización Económica”
Javier Santibáñez
Camilo Morales
31-03-2009

## Slide 2: Valorización económica
Ingresos:
  Tonelajes
  Leyes
  Recuperaciones
  Precio del producto
Costos:
  Costos de minería
  Costos de procesamiento
  Costos de metalurgia
  Costos generales
Beneficio
=
Ingresos - Costos

## Slide 3: Costos de extracción
Perforación
  0.05 – 0.08 US$/t

## Slide 4: Costos de extracción
Tronadura
  0.05 – 0.10 US$/t

## Slide 5: Costos de extracción
Carguío
  0.05 – 0.30 US$/t
Transporte
  0.07 – 0.25 US$/t/km

## Slide 6: Costos de extracción
Mantención de los caminos
Botaderos
Bombeo de aguas
Costos general de la mina
  0.04 -0.08 US$/t

## Slide 7: Costos de extracción
Cper + Ctro + Ccar + Ctra + Cser
=
0.4 – 2.0 US$/t

## Slide 8: Costos de concentración
Molienda

## Slide 9: Costos de concentración
Flotación

## Slide 10: Costos de concentración
Espesadores

## Slide 11: Costos de concentración
Filtración
Secadores
Movimiento desde stockpile
Costos generales de la planta de concentración
Amortización y depreciación
Cp ≈ 6 US$/t

## Slide 12: Costos de fundición y refinación
Transporte del concentrado
Costos generales de fundición y refinería

## Slide 13: Costos de fundición y refinación
Amortización y depreciación
Perdidas de la fundición y refinería
Transporte del cobre blister
Créditos y cargos de la fundición
Cfr ≈ 0.35 US$/lb

## Slide 14: Valorización de bloques
El valor debe ser calculado asumiendo que el bloque está descubierto.
El valor debe ser calculado suponiendo que será explotado.
Un bloque puede tener 2 valorizaciones:
  Destino planta (Cm + Cp)
  Destino botadero (Cm, analizar si B < 0)

## Slide 15: Valorización de bloques
El costo de mina es el costo de mover un bloque. Todo el resto de los costos involucrados en la extracción se deben asignar al costo de planta.
Nomenclatura
      Cm, costo mina [US$/t]
      Cp, costo planta [US$/t]
      Cfr, costo de refinación y fundición [US$/lb]
      R, recuperación del proceso minero y metalúrgico [%]
      Lm, ley media [%]
      P, precio [US$/lb]
      T, tonelaje [t]

## Slide 16: Valorización de bloques a planta
Formulación:
  Beneficio = Ingreso – Costos
  B = {(P – Cfr)* R * 2204.6 * Lm – (Cm + Cp)} * T [US$]
Ejemplo:
  Parámetros económicos:
    P = 1.7 US$/lb
    Cm = 1.86 + 0.07 * d US$/t
    Cp = 6 US$/t
    Cfr = 0.35 US$/lb
    R = 85 %

## Slide 17: Valorización de bloques a planta
  Valorizar los siguientes bloques (10 x 10 x 15 metros) de acuerdo a las leyes presentadas y los parámetros económicos señalados anteriormente. Considere que los bloques tienen una densidad promedio de 2.7 t/m3, y que la distancia a planta es de 2 Km y a botadero 3 Km.
Ley de cobre [%]

## Slide 18: Valorización de bloques a planta
Cálculo de Ingreso
  I = (P – Cfr) * R/100 * 2204.6 * Lm/100 * T
  I = (1.7 – 0.35) * 0.85 * 2204.6 * 0.0029 * 4050
  I = 29,712 [US$]
Cálculo de Costos
  C = (Cm + Cp) * T
  C = {(1.86 + 0.07 * 2) + 6} * 4050
  C = 32,400 [US$]
Beneficio = 29,712 – 32,400 = - 2,688 [US$]

## Slide 19: Valorización de bloques a botadero
Cálculo de Ingreso
  I = 0
Cálculo de Costos
  C = Cm * T
  C = (1.86 + 0.07 * 3) * 4050
  C = 8,884 [US$]
Beneficio = 0 – 8,884 = - 8,884 [US$]

## Slide 20: Valorización de bloques a planta
=
-
Ley de cobre [%]
Ingresos [US$]
Costos [US$]
Beneficio[US$]