## Slide 1: “Diseño e Implementación de un proceso de producción de biomasa en altas concentraciones para la producción de bio-etanol de segunda generación”
Prof. M.Elena Lienqueo
Prof. Auxiliar Francesca Mercado
Centro de Ing. Bioquímica y Biotecnología
Facultad de Ciencias. Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
Plaza Ercilla 847
mlienque@ing.uchile.cl

## Slide 2: Consultas mlienque@ing.uchile.cl

## Slide 3: Producción de Biomasa a escala Industrial

## Slide 4: ¿Qué es la fermentación?
Fermentación
1. f. Acción y efecto de fermentar.
Fermentar.(Del lat. fermentāre).1. intr. Dicho de los hidratos de carbono: Degradarse por acción enzimática, dando lugar a productos sencillos, como el alcohol etílico.

## Slide 5: ¿Cómo debemos entender la fermentación?
Fermentación Anaeróbica (ausencia de oxígeno): produce compuestos menos oxidados.
Fermentación Aeróbica (presencia de oxígeno): produce compuestos algo más oxidados.

## Slide 6: ¿Por qué en un microorganismo se produce la fermentación?
Respuesta:
Para producir energía
Ejemplo:
Levadura Saccharomyces cerevisiae en ausencia de oxígeno.
Glucosa  Etanol + CO2 + Energía

## Slide 7: Tipos de Fermentación…
Tipo de fermentación | Productos | Organismos
Alcohólica | Etanol + CO2 | Levadura (Saccharomyces)
Acido láctico | Acido láctico | Bacterias del ácido láctico (Streptococcus, lactobacillus, etc)
Acido mixto | Acido láctico, ácido acético, etanol, CO2, H2 | Bacterias entéricas (Escherichia, Salmonella)
Butanediol | Butanediol, ácido láctico, ácido acético, etanol, CO2, H2 | Bacterias entéricas (Aerobacter, Serratia)
Acido buritico | Acido burítico, ácido acético, CO2, H2 | Algunos clostridios (Clostridium butyricum)
Acetona – butanol | Acetona, butanol, etanol | Algunos clostridios (Clostridium acetobutylicum)
Acido propiónico | Acido propiónico | Propionibacterium

## Slide 8: Productos de la fermentación…
Ácidos Orgánicos
Aminoácidos
Vitaminas
Hormonas (esteroides)
Antibióticos
Pickles
chucrut

## Slide 9: Productos de la fermentación…
Aceite de oliva
Aceto balsámico
Salsa de soya

## Slide 10: Bebidas Alcohólicas
Vino y vinagre
Cerveza
Sake

## Slide 11
Criterios más importantes para el diseño de un fermentador:
El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente.
Se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y agitación para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos.
Bajo consumo energético.
Control de pH.
Toma de muestras.
Sistema para el control de la temperatura.
Las pérdidas por evaporación no deben ser excesivas.

## Slide 12
Mínimas operaciones laborales durante el funcionamiento, recolección, limpieza y mantenimiento.
El tanque debe ser versátil para la aplicación de diversas modalidades de procesos.
Las superficies internas del tanque deben ser lisas.
La geometría del fermentador debe ser similar a otros tanques más pequeños o mayores de la planta o a los de la planta piloto para poder reproducir procesos a diferentes escalas.
Es recomendable utilizar materiales baratos que proporcionen resultados satisfactorios.

## Slide 13
Factores fisicoquímicos que afectan al rendimiento de las fermentaciones industriales
-Oxígeno
-Temperatura
-pH

## Slide 14
En el crecimiento en suspensión, los organismos están sumergidos y dispersados en el medio nutritivo y su movimiento sigue al del medio.
En los sistemas con soporte, los organismos crecen como una monocapa o película sobre una superficie en contacto con un medio nutritivo.
Tipos de fermentador:

## Slide 15
Crecimiento en suspensión

## Slide 16
Formas de llevar a cabo un cultivo en suspensión
Batch

## Slide 17
Cultivo Batch
(Por Lotes o Tandas)
Estos bio-reactores operan en forma discontinua (carga, fermentación, descarga)

## Slide 18
Curva de Crecimiento en forma batch
Fase | Velocidad de crecimiento específica
Latencia | 
Aceleración | max
Exponencial | max
Declinación | max
Estacionaria | 
Muerte | 
Notes: <number>

## Slide 19
BBalance de Biomasa
CCélulas entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación

Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1]
: Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
SSupuestos
- Volumen constante, V = cte, entonces
- No hay entrada ni salida de células F =0
Muerte celular despreciable, 
-
so , xo y po: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo inicial, to
sf , xf y pf: Concentración de sustrato, biomasa y producto en el tiempo final, tf
.

## Slide 20
BBalance de Biomasa (cont..)
:
Simplicando
SSi es constante, entonces la expresión anterior es integrable, considerando que la concentración inicial de biomasa en t=0 es xo.
EEsta situación ocurre principalmente en las fase de crecimiento exponencial.
-
Experimento 31 de Marzo

## Slide 21
Puede producirse inhibición por sustrato que extiende la etapa de latencia
Laboratorio Experiencia "Cultivos Batch en Matraz de 500 ml"

## Slide 22: Cultivo Continuo
Existen diferentes modos
de operar fermentadores
continuo:
Quimostato
(Perfectamente agitado, CSTR, RPA)
  Si el biorreactor está bien mezclado, la corriente de producto que sale del bio-reactor posee la misma composición que el líquido presente en el interior del reactor.
Notes: <number>

## Slide 23: Características del Quimostato
Se le llamó Quimostato dado que la composición química y biológica del medio se mantiene constante, para ello se debe controlar:
El volumen del líquido en el reactor se mantiene constante, ajustando los flujos de entrada y salida al mismo valor.
El pH del medio mediante la adición de ácido o base. Generalmente se adiciona ácido.
El suministro continuo de O2 ( o aire), en el caso de sistemas aeróbicos.
Un nivel de agitación adecuado que garantice la homogeneidad del sistema.

## Slide 24: Los principales componentes de un cultivo continuo son:
Reactor de volumen constante
Sistema de alimentación de medio y salida de producto.
Tanque estéril de medio (entrada y salida)
Control de pH, T, OD (Oxígeno disuelto)
Sistema de aireación y agitación.

## Slide 25
Fig. 1 Típico Fermentador
Alimentación
Salida

## Slide 26
Balance de Biomasa
Células entran – Células salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación (3)

  Velocidad de Crecimiento de los m.o [hr-1]
  : Velocidad de muerte de los m.o [hr-1]
Supuestos:
- Alimentación estéril, xo =0
- Volumen constante, V = cte, entonces
- Estado estacionario, no hay acumulación.
-
Yyx/s [gr célula/gr sustrato] : Conversión (yield) de células referidas a nutriente consumido.

## Slide 28
BIOMASA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE BIOETANOL
ALMIDON
Maíz, Trigo, Papas
LIGNOCELULOSA
Residuos Forestales, Agrícolas
Plantaciones
AZUCAR
Caña de Azúcar
Remolacha
Jarabe
Molienda
Pretratamiento
Tratamiento de
Celulosa
Obtención
azúcares
Fermentar, Destilar,
Deshidratar
ETANOL
Azucares fermentables
Primera Generación
Segunda Generación
1-2 cent/galón
20 cent/galón
Presentación 1: 7 de Abril
Formas de fermentación
SHF, SSF, SSCF y CBP o DMC

## Slide 29: Calendario de Actividades
17-Marzo Formas de llevar a cabo una fermentación
24-Marzo Laboratorio Experiencia "Normas de Bioseguridad parte 1”
31-Marzo Laboratorio Experiencia "Cultivos Batch en Matraz de 500 ml"
07-Abril Presentaciones sobre producción de Bioetanol.
14-Abril Formas de llevar a cabo una fermentación
21-Abril Trabajo Grupal en el laboratorio para desarrollo de Propuesta de Optimización de una fermentación

## Slide 30
28-Abril Trabajo Grupal en el laboratorio desarrollo de Propuesta de Optimización de una fermentación
5-Mayo Presentación Informal y Entrega Informe II Propuesta de Optimización de una fermentación
12-Mayo Prueba del Prototipo en laboratorio.
26-Mayo Prueba Prototipo
2-Junio Prueba Prototipo
9-Junio Prueba Prototipo
16-Junio Discusión de Resultados
23-Junio Presentación y Entrega Informe III Informe Final de resultados del prototipo.