## Slide 1: Modificaciones
Prof. M.Elena Lienqueo
Prof. Auxiliar Francesca Mercado
Centro de Ing. Bioquímica y Biotecnología
Facultad de Ciencias. Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
Plaza Ercilla 847
mlienque@ing.uchile.cl

## Slide 2: Modificaciones
Cultivo continuo de células inmovilizadas
Fed-batch
Recirculación de Células (Cultivos Perfusión)
Reactores en Serie

## Slide 3: Células Inmovilizadas

## Slide 4: Definición (European Federation of Biotechnology, 1983)
Los biocatalizadores inmovilizados son enzimas, células u organelos (o combinación de ellos) confinados o localizados en cierta región definida del espacio, con retención de su actividad catalítica y, si es necesario, de su viabilidad, y que pueden ser usados de modo repetido y continuo.

## Slide 5
Células confinadas en un espacio físico:
Formar una fase sólida dispersa
Macroscópica
De alta densidad
Catalíticamente activa
En contacto con un medio reactivo líquido libre del
catalizador
Catalizador está compartimentalizado
Fase sólida:
El transporte de reactivos hacia y desde el biocatalizador debe estar gobernado por difusión.

## Slide 6
Retención de sus actividades catalíticas y viabilidad:
Tratamientos a los que son sometidos tanto células como enzimas libres, afectan en cierto grado su actividad.
Rentabilidad del proceso: debe alcanzarse un valor sobre el 25% de la actividad.
Para células: mantener la viabilidad.
Perdida de actividad reducida!!!

## Slide 7
Usadas en forma continua y repetida:
* Fácil separación del catalizador
del medio de reacción. Reutilización
* Sin perdida de actividad.
Células o enzimas inmovilizadas pueden ser separadas fácilmente.
Se debe conocer cómo afecta la inmovilización a la estabilidad del catalizador y por ello, la extensión de su uso repetido.

## Slide 8: Ventajas
Si se utiliza un soporte poroso, la densidad celular será tal que permitirá un buen rendimiento.
Se elimina una etapa de separación.

## Slide 9: Tipos de inmovilización
Adsorción superficial (células animales) Vidrio, virutas de madera, resinas de intercambio, celulosas, sílica activada
Adherencia de las células a la superficie del soporte inerte.
Las células permanente vivas y activas.
Es una adherencia débil y que está limitada por el área del soporte.
Puede ser natural o inducida
Autoagregación (Lodos Activados)
Las células se unen entre si sin la participación de un soporte sólido, formando agregados celulares.
Puede ser natural o inducida

## Slide 10
Confinamiento en barrera
Contención de las células por medio de una barrera semipermeable, que permite el paso selectivo de los nutrientes y productos de metabolismos celulares.
Microencapsulación, emulsificación, membranas de microfiltración, ultrafiltración y dialisis
Atrapamiento en matriz porosa Cerámicas, carbón activado, vidrio poroso, agar, alginato de calcio
Las células son atrapadas en una matriz porosa, polimérica que las retiene. En dichas matrices tanto los nutrientes como los productos pueden atravesarlas.

## Slide 11: Un posibilidad

## Slide 12: Fed-Batch

## Slide 13: Definición
Es un modo de operación donde uno a más (en algunos casos todos) nutrientes son adicionados al reactor durante el cultivo, la alimentación puede ser función del tiempo, pero el medio que contiene los metabolitos es retirado una vez finalizada cada corrida (no hay salida continua).

## Slide 14: Procedimiento:

## Slide 15: Procedimiento:

## Slide 17: Utilidad
Inhibición del crecimiento por sustrato
Alta concentración
Represión catabólica
Control de productos no-asociados al crecimiento

## Slide 18: Recirculación de Células
Cultivos de Perfusión
Uso : Cultivo de células animales

## Slide 19
Cultivo de perfusión
Modo continuo con recirculación celular.
Adición continua de nutrientes.
Remoción continua de metabolitos.
Retención de células en bioreactor
Supera las desventajas de un cultivo de células animales.
Lento crecimiento de células animales.
Sensibles a metabolitos producidos por ellas.
Obteniendo grandes densidades y alta productividad.

## Slide 20: Cultivo de Perfusión.

## Slide 21: Ventajas
Reactor de menor volumen es necesario para la misma producción que batch o fed batch. (reducción en costos).
Condiciones ambientales estables.
Productos tóxicos son removidos y el producto secretado es continuamente recuperado, disminuyendo el riesgo de la degradación del producto.(Buena calidad de producto)
Se pueden lograr mayores concentraciones celulares.( 10 7 células/mL, células animales).
Alta productividad ( sobre 10 veces mas que en batch).
Se puede realizar el primer paso de purificación como un proceso continuo.

## Slide 22: Desventajas.
Altas demandas técnicas ( operación compleja de operar).
Desafío en la obtención de un adecuado sistema de retención celular.(Sistemas que se bloquean o forman acumulaciones celulares).

## Slide 23
Comparación de los modos de operación.

## Slide 24: Cultivo en Serie

## Slide 25
La idea es colocar dos o más fermentadores en serie.
De esta manera se puede:
Producir productos formados después del crecimiento (Sólo hay crecimiento en el primer fermentador)
Estudiar problemas fisiológicos interesantes (se agrega algún tipo de agente)
Cultivo en Serie

## Slide 26
Pueden producirse 2 casos:
Caso 1
Sin alimentación al segundo reactor
En este caso F = F2

## Slide 27
Pueden producirse 2 casos:
Caso 2
Con alimentación al segundo reactor, F´
s`: el mismo sustrato
Inductor, permite estudiar casos de inducción.
Inhibidor, permite estudiar casos de represión.
= F + F`

## Slide 28: Ventajas
Se puede trabajar a mayores flujos en el segundo fermentador, sin que se produzca lavado de éste.
Permite estudiar algunos efectos sobre el metabolismo de los microorganismo en forma continua, evaluando diferentes cambios.

## Slide 29: Desventajas
Es un poco más complejo de implementar que un solo fermentador.

## Slide 30
Preguntas??