## Slide 2
ORIGEN DEL MATERIAL
Estado Natural: Oxido de Aluminio (Al2O3)
Se encuentra en la Bauxita
Para obtenerlo se siguen los siguientes procesos:
Proceso Bayer
Electrolisis

## Slide 3
PROPIEDADES
Metal Ligero y Dúctil
Conductividad Eléctrica entre 34 y 38 m/(Ω*mm2)
Conductividad Térmica (80 a 230 W/m*K)
Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie y al agua de mar, gracias a la capa de Al2O3 formada
Barato y Reciclable

## Slide 4
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Extracción
de la Bauxita
Alúmina
Proceso Bayer

## Slide 5
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Electrólisis
Alúmina
Aluminio

## Slide 6
PRODUCTO
Conductores para las lineas de Media y Alta Tensión

## Slide 7
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO
Conductores AAC ó ASC
Descripción: Conductor de Aluminio Cableado Concéntrico.
Alambres de aluminio 1350-H19 cableados de forma concéntrica.
Usos y Aplicaciones: Estos son utilizados el líneas aéreas de transmisión y de distribución de energía eléctrica en donde no se necesita una carga de rotura tan alta, se utiliza en vanos o tramos cortos, o como neutro en para cables de distribución tipo múltiplex con fases de aluminio aisladas y cableados alrededor del neutro en AAC.

## Slide 8
Conductores AAAC
Descripción: Conductor de Aleación de Aluminio All Aluminum Alloy Conductor.
Alambres de aleación de aluminio 6201-T81 cableados concéntricamente.
Usos y Aplicaciones: Los conductores AAAC se usan en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Como en el conductor anterior también se utilizan como neutro para cables de distribución tipo Múltiplex con fases de aluminio o aleación de aluminio aislado y cableado alrededor del neutro en AAAC.
Los conductores AAAC presentan una mayor capacidad de rotura además y una buena resistencia a la corrosión.
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO

## Slide 9
Conductores ACAR
Conductor de Aluminio Reforzado con Aleación de Aluminio (Aluminum Conductor Aluminum Alloy Reinforced)
Construidos con alambres de aluminio 1350-H19 cableados concéntricamente alrededor de un núcleo de aleación de aluminio. En algunos conductores los alambres de aleación de aluminio se encuentran distribuidos en capas, combinados con alambres de aluminio.
Usos y Aplicaciones: Los conductores eléctricos ACAR se usan en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica, la relación de carga de rotura a peso los hace excelentes para los sitios en donde se requieren buenas características de conducción de corriente.
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO

## Slide 10
Conductores ACSR/AW
Descripción: Conductor de Aluminio Reforzado con Acero recubierto con Aluminio.
Con un centro de acero y un recubrimiento de aluminio.
El núcleo puede ser un alambre de acero o puede ser un torón, conformado por 7 ó 19 alambres cableados en forma concéntrica.
En algunos cables ACSR/AW de 7 hilos, se encuentran alambres de acero distribuidos en la primera capa.
Usos y Aplicaciones: Los conductores ACSR/AW se usan en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Los cables ACSR/AW presentan muy buena carga de rotura,
Con diferentes cableados de núcleo de acero se pueden obtener diferentes cargas de rotura, sin sacrificar la capacidad de conducción de corriente.
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO

## Slide 11
CONECTORES DE ALUMINIO
Conector
Aluminio Normal
Conector
Aluminio Anticorona

## Slide 12
CATALOGO

## Slide 13
PROCESO DE VENTA
Se Exporta el Alumino como materia prima
Se fabrican:
Cables Conductores
Conectores
Clientes:
Empresas Distribuidoras
Empresas de Transmisión

## Slide 14
PROVEEDORES
INGELAT
PHELPS DODGE
MADECO
TOP CABLES
GENERAL CABLE (Chilecables)

## Slide 15
CONCLUSIÓN
La conductivida del Aluminio es del 60% del cobre.
Por ser más ligero aumenta la separación entre las torres.
Mejor opción al momento de lineas de trasmisión