## Slide 1
Carlos Juri
Felipe Morales

## Slide 2: Estructura
Origen del PVC
Materias primas
Propiedades físicas
Características del PVC
Procesos de producción
Productos
Fabricantes

## Slide 3: Origen del PVC
El Policloruro de vinilo fue descubierto accidentalmente en 2 ocasiones:
  1835 por Henri Victor Regnault
  1872 por Eugen Baumann en donde aparece como producto plástico
  1926, Waldo Semon y B.F Goodrich Co. desarrollaron un método para plastificar PVC (Mayor flexibilidad y facilidad de producción)

## Slide 4: Materias Primas
Sal Común
Petróleo o Gas Natural
Aditivos:
    Plastificantes
    Estabilizadores
    Lubricantes
    Pigmentos
    Espumantes
    Etc.

## Slide 5: Proceso de Producción
Sal Común Cloro
Soda Cáustica
Hidrógeno
Petróleo o Gas Natural
Etileno
Cloro + Etileno  Etileno Diclorado
Etileno Diclorado Cloruro de Vinilo (VCM)
VCM + Polimerización
 Policloruro de vinilo (PVC)

## Slide 6: Propiedades Físicas
Densidad 1380 [kg/m3]
Modulo de Young 2900-3400 [MPa]
Esfuerzo 50-80 [MPa]
Elongación Máxima 20-40 [%]
Temperatura Máxima 212 [C]
Coef. de Transf. Calor 0,16 [W/m]
Calor Especifico 0,9 [kJ/kg·K]
Resistividad Eléctrica 1017 [Ω/Cm]

## Slide 7: Características del PVC
Resistente y liviano
Versatilidad.
Estabilidad.
Longevidad.
Seguridad.
Reciclable.
Recuperación de energía (Alto valor energético)
Buen uso de los recursos.
Rentable (Costo nulo de mantenimiento)
Autoextinguible (productos antiflama)
Aislante eléctrico

## Slide 8: Productos
Construcción
Mobiliario
Packing
Aplicaciones Médicas
Automotriz
Varios
“Electricidad y Electrónica”

## Slide 9: Electricidad y Electrónica
Aislamiento y recubrimiento de cables de diferentes tipos (un tercio de los materiales usados en esta actividad)
  Buenas propiedades eléctricas en un amplio rango de temperaturas.
  Excelente durabilidad y larga expectativa de vida (40 años o más).
  Características de fácil procesado para alcanzar las especificaciones deseadas en el producto final, ya sean físicas, mecánicas o eléctricas.
  Resistente a ambientes agresivos.
  Cumple con severos requerimientos de seguridad.
  Tiene un buen precio competitivo comparado con otros materiales.
  De fácil instalación, lo que permite lograr sustanciales ahorros.
Ejemplos de utilización:
  Partes de artefactos eléctricos.
  Aislamiento de cables.
  Cajas de distribución.
  Enchufes.
  Carcazas y partes de computadoras.

## Slide 10: Fabricantes
Tigre Chile
      Tuberías MT y BT
        Conduit
        Tigreflex
      Cajas de Derivación
      Cajas, Coplas, Curvas
      Cintas Aislantes
Vinilit

## Slide 11: Estructura de la Empresa Tigre Chile
Jefatura División Minería- Jefatura Venta Constructoras Jimmy Peñailillo
Sub-Gerente Venta Regiones Luis Bustamante http://www.tigreonline.cl/la_eventas.php

## Slide 12: Catálogos
http://tigre2.tigre.cl/descargas/Catalogos/Electricidad_678.pdf
http://tigre2.tigre.cl/descargas/Catalogos/Accesorios_223.pdf