## Slide 1
Red Inteligente Avanzada
INDICE
1.- ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR RED INTELIGENTE ?
2. ¿QUÉ ES LA RED INTELIGENTE AVANZADA ?
3.- UN PROYECTO DE RED INTELIGENTE AVANZADA

## Slide 2
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (S.V.A.)
Son servicios, adicionales a las tradicionales comunicaciones telefónicas, que los carriers y empresas operadoras de la Red Pública Telefónica Conmutada ofrecen a los usuarios, agregando así valor al servicio telefónico tradicional.
Ejemplos de S.V.A.:
Llamadas que se pagan con tarjetas de crédito o tarjetas de débito
Llamadas que se facturan a un tercer número
Llamadas con descuentos según combinación de horario, destino, llamante
Llamadas de cobro revertido automático
Compras telefónicas que se cargan a la cuenta telefónica mensual
Nº 800 (facturación al abonado llamado)
Nº 700 (facturación con recargo por venta de contenido)
Nº especiales sin cargo (1XX)
Televotación
Servicio call center: operadoras remotas, telemarketing
Nº único con encaminamiento de la llamada según ubicación física del llamante
Desvío de las llamadas según diferentes criterios definidos por el usuario: followme, desvíos
Servicio centrex: PABX virtual

## Slide 3
Para ofrecer estos servicios de valor agregado se requiere adicionar INTELIGENCIA a la Red de Centrales Telefónicas.
Una forma de hacerlo es incorporar a la red los nuevos elementos en la medida que cada nuevo servicio los exige:
  A medida que se introducen nuevos servicios se modifica la red de centrales telefónicas para adaptarla a ellos: nuevas rutas directas, nuevos nodos de conmutación
  A medida que aumenta la cantidad de servicios, se agregan en la red nuevos elementos de hardware (plataformas y otros elementos) y se desarrolla el software que los nuevos servicios van requiriendo
  No es suficientemente eficiente: porque cada nuevo servicio significa muchos esfuerzos y coordinaciones y porque a medida que aumentan los servicios empeora la forma de utilización de la red
  Provoca desorden e interferencias entre servicios existentes y nuevos
  Obliga a constantes intervenciones en la red, que afectan la calidad del servicio
  No es una manera adecuada para la implementación de nuevos servicios. La forma eficiente, armónica y ordenada para agregar inteligencia a la Red de Centrales Telefónicas es implementando una arquitectura de Red Inteligente Avanzada

## Slide 4
FORMA POCO EFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (S.V.A.)
LAS COMUNICACIONES QUE REQUIEREN S.V.A. SE ENCAMINAN HASTA LAS PABX QUE SON PARTE DE LA PLATAFORMA
PLATAFORMA (Ubicada en Santiago)
Santiago 1
Santiago 2
ANTOF.
VALPO.
CONCEP.
NAP
TANDEM
PABX
SUMMA 4
SANTIAGO
TODO EL TRÁFICO S.V.A. DEBE SER ENCAMINADO A SANTIAGO
TEMUCO
CHILLAN

## Slide 5
Santiago 2
ANTOF.
VALPO.
CONCEP.
TEMUCO
CHILLAN
SSP
SSP
SSP
SSP
SCP
Diálogo para determinar reencaminamiento
La comunicación proveniente de Chillán se retiene en el CLD de Concepción. El SSP y el SCP intercambian información, que determina dirigir la llamada hacia Temuco
SSP
Ej. de Provisión de Servicio de Red Inteligente entre Chillán y Temuco, con arquitectura de Red Inteligente
En este caso no se requiere encaminar la comunicación hacia Santiago, con el consiguiente ahorro en transmisión y mejora de calidad
Santiago 1
FORMA EFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

## Slide 6
Formas para ofrecer Servicios de Valor Agregado
Incorporar plataformas y otros dispositivos en la RTPC
Estructurar arquitectura de Red Inteligente
Estructurar arquitectura de Red Inteligente Avanzada

## Slide 7
Red Inteligente
1.- ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR RED INTELIGENTE ?

## Slide 8
Dar todos los servicios de valor agregado mediante una plataforma única para toda la red
Disponer de una infraestructura que proporcione gran flexibilidad, capacidad y seguridad para
  crear nuevos servicios
  adaptar los servicios a los requerimientos de cada usuario (customizar)
  modificar servicios existentes
  poner en tráfico nuevos servicios
Las instalaciones deben funcionar en un ambiente en que los equipos sean “multivendor”
La Red Inteligente debe ser totalmente compatible con las centrales existentes
La capacidad de la Red Inteligente debe poder ser mejorada a medida que avanza la tecnología
Objetivos de los carriers y empresas de telecomunicaciones en relación a los servicios de valor agregado

## Slide 9
Red Inteligente Avanzada:
Solución bien pensada, estandarizada, flexible, universal, diseñada por los especialistas del mundo de las telecomunicaciones, con visión de al menos mediano plazo, que permite ofrecer gran cantidad de S.V.A.
Plataformas:
Solución rápida que permite estar presentes con algunos servicios en el mercado en forma oportuna y ágil. Sin embargo es poco eficiente, lo que obliga a migrar a la solución formal

## Slide 10
La Red Inteligente Avanzada es un importante paso posterior a la Red Inteligente
Incorporó mejoras que introdujeron nuevas funcionalidades con el objetivo de automatizar y facilitar la creación de nuevos servicios, permitiendo que dichos nuevos servicios sean creados por personas sin grandes conocimientos técnicos ni de la red en que ellos operan.
Como veremos más adelante, la Red Inteligente Avanzada dispone de una plataforma que no existía en la concepción inicial de Red Inteligente: Service Creation Environment (SCE)
Red Inteligente y Red Inteligente Avanzada

## Slide 11
La Red Inteligente Avanzada aprovecha las ventajas de la red de enlaces de señalización Nº 7 (SS7) que interconecta todas las centrales entre sí.
A nivel mundial, a través de los organismos internacionales de estandarización, los principales carriers, las grandes compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de equipos de telecomunicaciones, se han puesto de acuerdo en especificaciones bastante estandarizadas para la Red Inteligente Avanzada.
  Existe consenso entre los principales carriers y compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones del mundo, en que la forma eficiente para atacar el importante mercado de los S.V.A., es potenciando la red de centrales telefónicas existente, mediante la denominada Red Inteligente Avanzada.

## Slide 12
Los Servicios de Red Inteligente Avanzada permiten a los carriers y compañías telefónicas locales competir con los servicios que son capaces de proporcionar los equipos que normalmente el usuario tiene instalados en sus propios locales (como por ejemplo PABX´s, equipos de transmisión de datos, etc.)
Red de Centrales Telefónicas + Red Inteligente Avanzada =
Capacidad para competir con equipamientos en locales del cliente

## Slide 13
Llamadas que se pagan con tarjetas de crédito o tarjetas de débito
Llamadas que se facturan a un tercer número
Llamadas con descuentos según combinación de horario, destino, llamante
Llamadas de cobro revertido automático
Facturación a un ANI determinado, previo ingreso de código secreto
Facturación compartida (split charging)
Llamadas masivas
Compras telefónicas que se cargan a la cuenta telefónica mensual
Nº 800 (facturación al abonado llamado)
Nº 700 (facturación con recargo por venta de contenido)
Nº especiales sin cargo (1XX)
Televotación
Servicio call center: operadoras remotas, telemarketing
Nº único con encaminamiento de la llamada según ubicación física del llamante
Desvío de las llamadas según diferentes criterios definidos por el usuario: followme, desvíos
Servicio centrex: PABX virtual (numeración abreviada, transferencias,
SERVICIOS TIPICOS DE RED INTELIGENTE

## Slide 14
2. ¿ QUÉ ES LA RED INTELIGENTE AVANZADA ?
- Descripción
- Características
- Estándares
- Servicios Típicos
- Arquitectura: SSP, SCP, SCE, IP
- Concepto de creación de servicio
Red Inteligente Avanzada

## Slide 15
Provee el marco completo para la creación, provisión y administración de servicios avanzados de comunicación.
Constituye un soporte altamente eficiente que permite realizar en forma uniforme la creación, introducción, control y administración de servicios de valor agregado a los de telefonía básica.
La Red Inteligente provee una arquitectura para el control de los servicios de valor agregado. Esta arquitectura es abierta, distribuida e independiente de los servicios.
La Red Inteligente Avanzada es mucho más que una arquitectura de red

## Slide 16
Fuerzas que impulsan la Red Inteligente Avanzada
El Progreso Tecnológico:
Los acelerados avances tecnológicos en las industrias de la computación y de las telecomunicaciones cada vez tienden a una mayor integración de estas dos industrias. En particular el software tiene un rol cada vez más importante en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones tienden hacia un sistema de procesamiento distribuido, en el cual los servicios de telecomunicaciones son aplicaciones distribuidas soportadas por la red, la que se transforma en una entidad programable
La Liberalización de los Mercados (desregulación)
La desregulación, a escala global universal, impulsado por el concepto de Arquitectura de Red Abierta en EE.UU. (Provisión de Red Abierta en Europa) ha dado una nueva forma a todo el sector de las telecomunicaciones. Los monopolios dejan paso a nuevos actores que empujan hacia un mercado abierto de servicios. Este mercado no se limita a las fronteras de los países, sino que cada vez es más parecido el mercado de los servicios que resuelven las necesidades de telecomunicaciones de una sociedad global, en que la información es vital para su existencia.
La Demanda de los Usuarios:
Los usuarios cada vez juegan un rol más activo. No esperan que el mercado les ofrezca servicios, sino que piden nuevos y sofisticados servicios de telecomunicaciones para resolver sus necesidades de apoyo en los negocios. En particular la personalización de los servicios es una importante demanda del mercado. Ella apunta a proveer capacidades de telecomunicaciones hechas a la medida a todos, en cualquier parte y en cualquier momento.

## Slide 17
ESTANDARES PARA RED INTELIGENTE
La estandarización internacional de la Red Inteligente se inició en 1989 tanto en la International Standardization Union (ITU) como en el European Telecommunications Standardization Institute (ETSI).
Ambos organismos han apuntado a desarrollar recomendaciones estándares para una serie de servicios compatibles, agrupados en los llamados “capability sets” (CS).
El término “capability set” se refiere a un conjunto de servicios y características de servicio que pueden ser construidos usando SIB (Service Independent Block), contenidos en un fase específica de la evolución de la Red Inteligente. Entre 1992 y 1995 se ha acordado el CS-1. El CS-2 apunta a aspectos excluidos en CS-1, como por ejemplo interfuncionamiento entre Redes Inteligentes, administración de redes inteligentes, etc.
La arquitectura de Red Inteligente se basa en especificaciones para sistemas abiertos, en especial el sistema de señalización SS7. Existe correspondencia entre las capas del modelo de referencia OSI y los niveles del SS7. También hay estrecha compatibilidad de la parte de usuario INAP (intelligente Network Application Part) con las otras capas o niveles del SS7.
Mas adelante se resumen las recomendaciones del ITU-T referentes a Red Inteligente.

## Slide 18
- OPTIMIZA EL USO DE LA RED YA QUE NO ES NECESARIO ENCAMINAR LAS LLAMADAS HASTA LA PABX INTERFACE DE LA PLATAFORMA, SINO QUE LA COMUNICACION SE RETIENE EN EL CENTRO DE L.D. MÁS CERCANO AL ABONADO, se consultan bases de datos y aplicaciones ad hoc residentes en un punto centralizado, y luego en base a las RESPUESTAS RECIBIDAS, DESDE EL CENTRO EN QUE SE RETUVO LA LLAMADA, ESTA SE REENCAMINA POR LAS RUTAS MÁS CONVENIENTES.
- AGREGA GRAN POTENCIALIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA LA INTRODUCCION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, PERMITIENDO OFRECERLOS EN FORMA EFICIENTE (Ejemplos: 800, Televoto, VPN)
- LA CREACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO SE HACE DESDE LAS CONSOLAS DEL “SERVICE CREATION ENVIRONMENT”, SIN NECESIDAD DE EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA RED TELEFONICA PARA CADA NUEVO SERVICIO
- POSEE CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO PARA SERVICIOS MASIVOS, EVITÁNDOSE INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS Y MINIMIZANDO CONGESTIONES
LA RED INTELIGENTE AVANZADA ES UN SISTEMA NORMALIZADO, BASADO EN LAS POTENCIALIDADES DEL SISTEMA de SEÑALIZACIÓN SS7, COMPATIBLE CON LAS REDES TELEFONICAS EXISTENTES

## Slide 19
INAP INTELLIGENT NETWORK APPLICATION PART TCAP TRANSACTION CAPABILITIES APPLICATION PART
SCCP SIGNALLING CONNECTION CONTROL PART MTP MESSAGE TRANSFER PART
SCP SERVICE CONTROL POINT SSP SERVICE SWITCHING POINT
7 Aplicación
6 Presentación
5 Sesión
4 Transporte
3 Red
2 Enlace
1 Física
Modelo Referencia OSI
Capas:
MTP
SCCP
TCAP
INAP
MTP
SCCP
TCAP
INAP
SCP
(SINAP)
SSP
4 Parte Usuario
3 Red señalización
2 Control enlace
1 Enlace físico datos
Niveles SS7

## Slide 20
      Recomendaciones ITU - T
General
CS - 1
CS - 2
CS -3
CS - n
Q.123X
Q.122X
Q.121X
Q.1200
Q.12nX
X = 1 Principios. Introducción
X = 2 Plano Servicios (no incluido para CS-1)
X = 3 Plano funcional global
X = 4 Plano físico
X = 8 Recomendaciones interface
X = 9 Guía del usuario de red inteligente

## Slide 21
Independencia total entre los servicios y la arquitectura de la red de centrales telefónicas
Uso de Bloques Independientes de Servicio (SIB), que sirven como base para crear o customizar Service Features (SF), secuenciándolos en forma libre y flexible. De la misma forma, secuenciando flexiblemente o cambiando parámetros en los SIB, se crean los Servicios
Distribución flexible de las funciones relacionadas con los servicios en varios elementos de red. Esto permite elegir una arquitectura de Red Inteligente adecuada a la red de centrales. Además los elementos de red pueden ser actualizados fácilmente sin perturbar los servicios
Herramientas flexibles y amigables para la función Creación de Servicios
Arquitectura abierta, con interfaces estándares, en un ambiente “multivendor”
Coexistencia de los servicios de Red Inteligente con las características de las centrales existentes
Atributos de una Red Inteligente Avanzada

## Slide 22
Arquitectura de Red Inteligente Avanzada
SSP
Conce
Valpo
SSP
SSP
SSP
Stgo. 1
Stgo. 2
SCP
SCE
Antof
IP
IP
IP
IP

## Slide 23
DESPUES DE DESENCADENADO EL PROCESO, EL SERVICE SWITCHING POINT (SSP) SUSPENDE EL PROCESAMIENTO NORMAL DE LA COMUNICACIÓN E INICIA UNA SERIE DE TRANSACCIONES CON EL SERVICE CONTROL POINT (SCP).
EN LOS CENTROS DE CONMUTACION SE IMPLEMENTA LA FUNCIONALIDAD SERVICE SWITCHING POINT (SSP)
LA PRINCIPAL FUNCION DEL SERVICE SWITCHING POINT (SSP) ES DETECTAR AQUELLAS LLAMADAS QUE REQUIERAN DE SERVICIOS DE RED INTELIGENTE
(DESENCADENAR EL PROCESO)
SSP

## Slide 24
- EL SERVICE CONTROL POINT (SCP) ES UN SISTEMA CON BASES DE DATOS QUE SON CONSULTADAS EN TIEMPO REAL Y QUE CONTIENE APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEMANDADOS.
- UNA VEZ QUE EL SERVICE CONTROL POINT (SCP) PROCESA LAS CONSULTAS, ENVIA DEVUELTA AL SERVICE SWITCHING POINT (SSP) INSTRUCCIONES O RESPUESTAS PARA QUE ESTE CONTINUE EL PROCESAMIENTO DE LA LLAMADA.
SCP
SCE
- EL SERVICE CREATION ENVIRONMENT (SCE) PERMITE PROGRAMAR EN FORMA MUY SIMPLE, NUEVOS SERVICIOS Y MODIFICAR SERVICIOS EXISTENTES, EN TODA LA RED

## Slide 25
SSP
IP
Intelligent Peripheral (IP)
Corresponde a una entidad física responsable de proveer recursos especializados. Por ejemplo provee las funciones que permiten la interactividad en forma flexible, de información entre el usuario del servicio y la red.
Generalmente los IP se conectan directamente a uno o más SSP y/o a la red de señalización.
El control de los IP puede ser directamente desde el SCP (vía un enlace de señalización) o desde un SSP
El SCP puede requerir al SSP con el que está dialogando, que conecte el usario a un cierto recurso de IP conectado a ese SSP

## Slide 26
El SCE permite crear SF a partir de los 14 SIB, combinándolos entre ellos y/o cambiando sus parámetros. Los SF creados por el operador quedan disponibles para crear servicios (librería de SF).
El SCE permite crear servicios a partir de la librería de SF.
Normalmente el proveedor entrega una librería básica de SF (alrededor de 30).
SIB
SIB
SIB
SF
SF
SF
SIB
Servicio
Servicio
Los SIB son aproximadamente 14. (CS1 ITU-T).
Los SIB son desarrollados por el proveedor (generalmente en C+).
Otros CS definen nuevos SIB
SIB = Service Independent Block
SF = Service Feature
Service Creation Environment (SCE)
Entregados por proveedor
Librería creada por operador (estamento técnico)
Servicios creados por operador (estamento comercial)

## Slide 27
1.- SERVICE FEATURE CREATION. Permite crear SF a partir de los SIB. Dispone de herramientas para imprimir flow-charts y para probar los nuevos SF.
2.- SERVICE CREATION. Es un editor de servicios, que permite crearlos a partir de la librería de SF.
3.- TEST ENVIRONMENT Permite hacer pruebas de servicios creados. Dispone de herramientas para emular la red (simular centrales, teléfonos, etc.)
El SCE es amigable, en base a íconos. Normalmente utiliza lenguajes como Graphic Unit Interface (GUI)
El Service Creation Environment tiene tres niveles:

## Slide 28
La existencia de las facilidades y funcionalidades que entrega el SCE es lo que diferencia la Red Inteligente Avanzada de la Red Inteligente.
Red Inteligente + SCE = Red Inteligente Avanzada

## Slide 29
Antes de Red Inteligente. Forma poco eficiente de operar:
  Las responsables de crear y modificar servicios, piden al estamento técnico su implementación
  Los especialistas de la plataforma y de la red de centrales, a partir de las especificaciones para el nuevo servicio, hacen desarrollos en las plataformas, cambios de topología en la red, nuevas programaciones en las centrales, coordinaciones para el proceso de facturación y puesta en marcha del nuevo servicio
  Posteriormente, pasada la vigencia del servicio, se vuelve a cambiar la topología a su estado inicial
La Red Inteligente Avanzada significa un cambio de concepto en la forma de crear, modificar y customizar los servicios

## Slide 30
  Los diseñadores de servicios disponen de herramientas (Service Creation Environment) que permiten directamente crear y someter a pruebas cada nuevo servicio. Para ello existen los bloques llamados Service Features (SF) que los diseñadores pueden secuenciar en forma flexible. Los SF son creados por el estamento técnico
  Para crear nuevos Service Features, el estamento técnico dispone (también como parte del Service Creation Environment) de herramientas que permiten concatenar en forma flexible los bloques normalizados (definidos por el ITU-T) llamados Service Independent Block (SIB)
Concepto de Creación de
Servicios en Red Inteligente Avanzada
La forma eficiente de operar:

## Slide 31
3.- UN PROYECTO DE RED INTELIGENTE AVANZADA
Red Inteligente Avanzada

## Slide 32
Número Personal (UPT) 2,5
Número Universal (UAN) 2,5
Tarjeta de Llamadas (ACC) 72,0
Free Phone Servicio 800 (FPH) 18,0
Premium Charging (Servicio 700) (PRM) 20,0
Red Privada Virtual (IVPN y VPN) 15,0
Televoto (VOT) 32,0
Split Charging (SPL) 10,0
TOTAL 172,0
DATO: DEMANDA TOTAL EN EL PAIS DE SERVICIOS DE RED INTELIGENTE
Millones de Minutos tasables anuales

## Slide 33
DATO: Proporción del tráfico de servicios de red inteligente generado en cada centro de larga distancia
Antofagasta 19%
Valparaíso 10%
Santiago 47%
Concepción 24%
TOTAL 100%
DATO: Holding time de las llamadas RI = 150 seg.

## Slide 34
DATO: Número promedio de transacciones por llamada RI (TPC): TPC = 6
DATO: Relación Minutos Ocupación / Minutos Tasables = 4/3
DATO: Factor de concentración Hora cargada / Día = 10%
DATO: Días hábiles equivalentes mensuales = 25
DATO: Número promedio de octetos por transacción (OPT) OPT = 90
DATO: Tiempo promedio de ocupación IP = 7 seg.
DATO: Proporción del tráfico RI que requiere IP (Intelligent Peripheral) = 15 %

## Slide 35
RELACIONES PARA CALCULAR LAS CAPACIDADES DE LOS SSP, SCP Y ENLACES ENTRE SSP Y SCP
Tráfico de servicio R.I. = TRAFICO (Erlangs)
Duración media de llamadas R.I. = HT (segundos)
Intentos de llamadas en hora cargada = BHCA (intentos / hora)
Intentos de llamadas por segundo = CPS (intentos / segundo)
Número promedio de transacciones por
llamada que requiere el servicio R.I. = TPC (transacc./ llamada)
Número promedio de transacciones por
segundo que requiere el servicio R.I. = TPS (transacc./ segundo)
TPS = CPS * TPC
TRAFIC 3.600 * TRAFIC
CPS = ------------- o bien : BHCA = -----------------------
HT HT

## Slide 36
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN REQUERIDA EN LOS SSP

## Slide 37
OBTENCION DE LOS MINUTOS DE OCUPACIÓN A PARTIR DE LOS MINUTOS TASABLES
Millones de Minutos Tasables / año = MTASB
Millones de Minutos Ocupación / año = MOCUP
Millones de Minutos Operación / año = MOPER
Millones de Minutos Infructuoso / año = MINFR
MOCUP = MTASAB + MOPER + MINFR
MOPER M INFR
------------ = ------------ = 
MTASAB MTASAB
MOCUP = MTASAD (1 + )
Normalmente: y tienen valores entre 10% y 20%
Usaremos el valor (1 +  

## Slide 38
CALCULO DE LA INTENSIDAD DE TRAFICO A PARTIR DE LOS MINUTOS DE OCUPACION
Minutos Ocupación / año = MOCUP
Cantidad de días hábiles equivalentes por mes = DSHAB
Factor concentración día / hora cargada = FCONC
Tráfico en Erlangs = TRAFIC
MOCUP * FCONC
TRAFIC = ----------------------------------------------- (Erlangs)
12 * DSHAB * 60
Valores usados normalmente:
FCONC = 8% a 12% (Usaremos 10%)
DSHAB = 25

## Slide 39
MOCUP = 4/3 * MTASAB
MOCUP = 4/3 * 172,0 * 106 = 229,3333 * 106 (Min/año)
229,3333 * 10 6 * 0,1
TRAFICO = ----------------------------------------------- = 1.274,07 (Erlangs)
12 * 25 * 60
La intensidad de tráfico en la hora cargada es:
Entonces:

## Slide 40
La intensidad de tráfico de Red Inteligente en cada centro de larga distancia es proporcional a los minutos tasables generados en ellos:
Erlangs
Antofagasta 19% 242,07
Valparaíso 10% 127,41
Santiago 47% 598,81
Concepción 24% 305,78
TOTAL 100% 1.274,07
CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE LOS SSP

## Slide 41
Conocidas las intensidades de tráfico en cada SSP, y el holding time promedio de las llamadas calculamos la capacidad de procesamiento requerida en cada SSP:
HT = 150 (seg.)
CPS = Tráfico / HT
ó, si se prefiere:
BHCA = 3.600 * Tráfico / HT
Tráfico CPS BHCA
(Erlangs) (Llamadas / seg.) (Intentos / hora cargada)
Antofagasta 242,07 1,61 5.810
Valparaíso 127,41 0,85 3.058
Santiago 598,81 3,99 14.371
Concepción 305,78 2.04 7.339
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LOS SSP

## Slide 42
El dimensionamiento de los enlaces de cada SSP con el SCP, queda determinado por la cantidad de llamadas por segundo que reciben los SSP, ya que todos los procesamientos se realizan en el SCP.
A partir de la cantidad de llamadas por segundo obtenemos la cantidad de transacciones por segundo, considerando que en promedio se realizan 6 transacciones por llamada:
TPC = 6
TPS = TPC * CPS = 6 * CPS
Considerando los tráficos calculados anteriormente, se llega a los siguientes resultados para los respectivos enlaces de señalización:
CPS TPS
(Llamadas / seg.) (Transacciones / seg)
Antofagasta – Stgo. 1,61 9,68
Valparaíso – Stgo. 0,85 5,10
Santiago – Stgo. 3,99 23,95
Concepción – Stgo. 2,04 12,23

## Slide 43
CALCULO DE LA
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO REQUERIDA EN EL SCP
Como mínimo el SCP deberá ser capaz de procesar la cantidad total de transacciones que resulta de sumar las de cada uno de los SSP
TPS
(Transacciones / seg)
Antofagasta – Stgo. 9,68
Valparaíso – Stgo. 5,10
Santiago – Stgo. 23,95
Concepción – Stgo. 12,23
Capacidad del SCP > 50,96

## Slide 44
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REQUERIDA en los ENLACES ENTRE EL SCP y los SSP
Número promedio de transacciones por
segundo entre el SSP y el SCP = TPS (transacc./ segundo)
Transacciones en ambos sentidos = 2 * TPS
Número promedio de octetos por
transacción = OPT (bytes / transacción)
Velocidad de transmisión = VELTX (bits / segundo)
VELTX = 2 * TPS * OPT * 8

## Slide 45
Considerando OPT = 90, resulta que la capacidad de los enlaces será como mínimo:
CPS TPS V transmisión
(Llamadas / seg.) (Transacciones / seg) (Kbps)
Antofagasta – Stgo. 1,61 9,68 13,94
Valparaíso – Stgo. 0,85 5,10 7,34
Santiago – Stgo. 3,99 23,95 34,49
Concepción – Stgo. 2,04 12,23 17,61

## Slide 46
CÁLCULO CAPACIDAD DE IP (Intelligent Peripheral)
Se calcula para cada servicio de R.I. el tráfico que requiere IP
Intentos de llamadas por segundo
debidos al servicio R.I. = CPS (intentos / segundo)
Proporción del tráfico que ocupa IP = PRO_IP (%)
Tiempo medio de ocupación de IP = HT_IP (segundos)
Tráfico ofrecido a IP = TRAF_IP (Erlangs)
TRAF_IP = CPS * PRO_IP * HT_IP
Un valor típico para HT_IP es 7 segundos.
Solo requieren IP las llamadas correspondientes a servicios con diálogo interactivo ya que la mayoría de los anuncios fijos son entregados por tarjetas que son parte del SSP. Ejemplos: “por favor ingrese su código secreto”, “ingrese el número de destino”, “el código que Ud. digitó no existe en nuestros registros”, “por favor intente nuevamente”. De esta forma PRO_IP varía entre 0% y 20%.

## Slide 47
Considerando PRO_IP = 15% y HT_IP = 7 seg.
se tiene que el tráfico sobre los Intelligent Peripheral es:
CPS Tráfico sobre IP (Llamadas / seg.) (Erlangs)
Antofagasta 1,61 1,69
Valparaíso 0,85 0,89
Santiago 3,99 4,19
Concepción 2,04 2,14

## Slide 48
RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO
CAPACIDAD del SCP mayor que 51 TPS
CAPACIDAD de los SSP, enlaces SSP-SCP e IP
SSP Tráfico de R.I. Velocidad tx. BHCA Tráfico
(Erlangs) enlace con SCP hacia IP
(Kb/seg) (Erlangs)
ANTOFAGASTA 242,07 13,94 5.810 1,69
VALPARAISO 127,41 7,34 3.058 0,89
SANTIAGO 598,81 34,49 14.371 4,19
CONCEPCIÓN 305,78 17,61 7.339 2,14

## Slide 49
Proyecto de Red Inteligente Avanzada para los Centros de LD
Antof
Valpo
SSP
SSP
SSP
SSP
Stgo. 1
Stgo. 2
SCP
SCE
Conce
Red local
Red local
Red local
Red local
IP
IP
IP
IP
Terminal SMS
SMS Service Management System
IP Inteligent Peripheral
Erlangs

## Slide 50
SCP: Service Control Point
SSP: Service Switching Point
SCE: Service Creation Environment
IP: Intelligent Peripherals
Se incorpora en las tres centrales NEC de regiones la funcionalidad SSP (principalmente software) y los IP
Se instala en Santiago un switch con funcionalidad SSP para las dos centrales metropolitanas, con sus IP
Se implementa SCP y SCE (en Santiago)
Proyecto Red Inteligente Avanzada NEC

## Slide 51
Recomendaciones para INAP ITU-T.
Actualmente está definido CS1.
Está en desarrollo CS2 que se refiere principalmente a servicios móviles.
Luego vendrá CS3 con SIB`s para servicios de banda ancha.
INAP = Intelligent Network Application Part
CS = Capability Set
ITU = International Telecommunications Union (ex CCITT)
ETSI = European Telecommunications Standards Institute
SIB = Service Independent Block
ETSI
ETSI
NEC
(CORE - INAP)
ETSI corresponde a especificaciones más concretas (ya no son recomendaciones)
NEC se basa en recomendaciones ITU -T
NEC anuncia que cumplirá 100% las normas ETSI,
El actual diseño NEC tiene unas pocas especificaciones propietarias (3 funciones relacionadas con operación y mantenimiento que aún no han sido normadas)

## Slide 52
Tráfico (erlangs) |  |  | 1.274,07 |  |  |  | 
Holding time (seg) |  | HT | 150,00 |  |  |  | 0,15
Llamadas por segundo |  | CPS | 8,49 |  |  |  | 7
Transacciones por llamada |  | TPC | 6,00 |  |  |  | 
Transacciones por segundo |  | TPS | 50,96 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | opt | 90
 |  | Tráf RI | cps | tps | bhca | vel | tra IP
 |  | 242,07 | 1,61 | 9,68 | 5.810 | 13,94 | 1,69
 |  | 127,41 | 0,85 | 5,10 | 3.058 | 7,34 | 0,89
 |  | 598,81 | 3,99 | 23,95 | 14.371 | 34,49 | 4,19
 |  | 305,78 | 2,04 | 12,23 | 7.339 | 17,61 | 2,14
 |  | 1274,07 | 8,49 | 50,96 | 30.578 | 73,39 | 8,92