## Slide 1
TRANSMISIÓN PCM 30 + 2 CON SEÑALIZACIÓN R2 DIGITAL
13.1 Ubiquémonos en el problema. Un repaso.
Se trata de transmitir la información de voz (y también la información de señalización), de 30 comunicaciones desde una central telefónica A hacia una central telefónica B.
Para ello el sistema de transmisión PCM representa un soporte de 30 + 2 canales, por los que se transmite la información desde A hacia B.
Para este ejemplo, en la central A existirán 30 memorias, cada una de 8 bits, en las que se están constantemente depositando muestras digitalizadas correspondientes a cada una de las 30 comunicaciones.
Notes: <number>

## Slide 2
Estas memorias corresponde a 30 puertas de salida en la central A. El sistema de transmisión PCM permite transmitir dichas muestras, a puertas de entrada correspondientes, en la central B.
En la central A, las muestras están siendo actualizadas (o “refrescadas”) cada 125 micro segundos.
Se trata de transmitir las muestras de señales de voz que están en las memorias de salida de la central A, a las correspondientes memorias de entrada de la central B.
Debe notarse que en lugar de 30 memorias de salida (y también de entrada), hay 32 memorias. Las memorias 0 y 16 no se emplean para muestras de voz. La 0 se utiliza para efectos de sincronizar y transmitir alarmas, y la 16 para transmitir información de señalización
Notes: <number>

## Slide 3
La transmisión debe ser a la misma velocidad a que se actualizan las muestras en la central A, ya que en el momento de actualizar cada muestra, se borra su valor anterior.
Si la transmisión es más lenta, se perderá información ya que habrá muestras que se vuelven a actualizar antes de haberlas transmitido.
Por otra parte, si la velocidad de transmisión es mayor que la velocidad de "refresco" habrá muestras que se transmiten en forma repetida. En ambos casos se dice que se produce un “deslizamiento”.
Durante el Intervalo de Tiempo 1 de cada trama, se renueva la información en la memoria M1; en el IT 2 se renueva M2, etc. Pero esto no es válido para los IT 0 y 16, los que renuevan su información en forma diferente.
Notes: <number>

## Slide 4
13.2 Trama y multitrama E1 (PCM 30 + 2)
Fig. 29 Trama y Multitrama E1
Notes: <number>

## Slide 5
Cálculo de tiempos en sistemas de transmisión E1 (PCM 30 + 2)
Frecuencia de muestreo = 2 x 4.000 Hz = 8.000 Hz
Período de actualización 1
("refresco") de las muestras = ------------ = 125 us
8.000
1 Trama = 32 Intervalos de Tiempo (IT)
1 IT = 8 bits
Notes: <number>

## Slide 6
Por consiguiente la velocidad de transmisión en el sistema PCM 30 + 2 es:
nº de bits 32 * 8
vtx = -------------- = ------------------ = 2,048 * 106 bits/seg
t 125 * 10-6
1 Trama -----------------------------------------> 125 useg
1 IT (125 useg / 32 IT) ───────> 3,906 useg
1 bit (3,906 useg / 8 bits) ────────> 0,488 useg
16 Tramas = 1 Multitrama
1 Multitrama = 16 tramas * 125 useg = 2 mseg
(Sistemas de Transmisión E1 (PCM 30 + 2))
Notes: <number>

## Slide 7
13.3 Intercambio de la información
Fig. 30 Transmisión
Notes: <number>

## Slide 8
(Sistemas de Transmisión E1 (PCM 30 + 2))
El orden de envío de los bits es:
1º bit 0 de Ms0
2ª bit 1 de Ms0
. .
. .
8ª bit 7 de Ms0
9ª bit 0 de Ms1
. .
. .
bit 7 de Ms1
. .
. . bit 0 de Ms31
256º bit 7 de Ms31
Notes: <number>

## Slide 9
(Sistemas de Transmisión E1 (PCM 30 + 2))
De esta forma se completa la transmisión de los 256 bits correspondientes a la trama, e inmediatamente se repite el mismo proceso, transmitiéndose las nuevas muestras que han sido actualizadas en las memorias Ms.
Las memorias Ms1 a Ms15, y Ms17 a Ms31, contienen muestras de canales de voz, y ellas se actualizan en todas las tramas, es decir cada 125 microsegundos, o sea 8.000 veces por segundo.
Las memorias Ms0 y Ms16 son para alarmas/alineamiento y señalización respectivamente, y tienen un tratamiento diferente que describiremos más adelante.
Notes: <number>

## Slide 10
(Sistemas de Transmisión E1 (PCM 30 + 2)
Fig. 31 Recepción de la información
Trama 1
Trama 2
Nota:
Los bits a, b, c son los que ya mencionamos en la Fig. 27.
El bit d se utiliza rara vez
Notes: <number>

## Slide 11
(Sistemas de Transmisión E1 (PCM 30 + 2))
En el extremo receptor se recupera la información que llega en serie, llevándola a memorias (las puertas de entrada de la central B), y que corresponden una a una, con una puerta saliente de la central A.
Así, se tendrá que las Me1 a Me15 y Me17 a Me31 irán recibiendo las muestras actualizadas correspondientes a los 30 canales de voz.
En Me0 se recibirá información útil para explotación (alineación y alarmas) y en Me16 se recibe información de señalización.
Notes: <number>