## Slide 1
La permitividad (o impropiamente constante dieléctrica) es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad del vacío es 8,8541878176x10-12 F/m.
La permitividad de un material es usualmente dada como relación a la del vacío, denominándose permitividad relativa, (también llamada constante dieléctrica en algunos casos). La permitividad absoluta se calcula multiplicando la permitividad relativa por la del vacío:
donde es la susceptibilidad eléctrica del material.
Justificando una consulta en la catedra de 18/03 con respecto a permitividad

## Slide 2
Material | r | Resistencia dieléctrica (kV/mm)
Aceite | 2,24 | 12
Agua a 20 ºC | 80 | 
Aire | 1,0006 | 3
Baquelita | 4,9 | 24
Mica | 5,4 | 10-100
Neopreno | 6,9 | 12
Papel | 3,7 | 16
Parafina | 2,3 | 10
Plexiglás | 3,4 | 40
Porcelana | 7 | 5,7
Vidrio pyrex | 5,6 | 14
En la siguiente tabla se muestran las permitividades absolutas de algunos dieléctricos: