## Slide 1: Geología Estructural GL41B
Laboratorio

## Slide 2: Contacto
Sofia Rebolledo srebolle@cec.uchile.cl
Cesar Arriagada cearriag@cec.uchile.cl
Matías Peña mapena@ing.uchile.cl
Hernán Bobadilla hbobadil@cec.uchile.cl
Gabriel Orozco oorozco@ing.uchile.cl
Carolina Valenzuela carovale@ing.uchile.cl
Rodrigo Alcaíno ralcaino@ing.uchile.cl
Y también U-Cursos

## Slide 3: Consideraciones administrativas
Promedio Laboratorio ≥ 4 para aprobar
Promedio Laboratorio = 50% nota curso
Asistencia obligatoria ( = 100% )

## Slide 4
Salidas a terreno:
Viernes 24 Abril (Alfalfal)
y otro más (Cordillera)
(susceptibles a modificación)

## Slide 5
EVALUACIONES:
Trabajo en laboratorio (entrega al final de la hora, o al comienzo de la siguiente sesión)
Informes de salidas a terreno
Controles laboratorio

## Slide 6: SESIÓN 1

## Slide 7: GENERALIDADES
Caracterización geológica de rectas y planos en el espacio
Mapas geológicos

## Slide 8: RECTAS
Geometría Analítica
2 puntos
Punto-pendiente
Geología
Rumbo-Buzamiento
Dip-DipDir

## Slide 9: RECTAS
Rumbo-Buzamiento
Rumbo:
Proyección ortogonal de una recta sobre un plano horizontal.
Plano Horizontal
Rumbo

## Slide 10: RECTAS
Rumbo-Buzamiento
Buzamiento:
  Ángulo de inclinación de una recta. Corresponde al ángulo que forman la recta con su rumbo.
Plano Horizontal
Buzamiento

## Slide 11: Planos
Geometría Analítica
3 puntos
Punto-pendiente (gradiente)
Recta-punto
Geología
Rumbo-manteo
Dip-DipDir

## Slide 12: Planos
Rumbo-manteo
Rumbo
  Línea que resulta de la intersección del plano geológico con un plano horizontal.

## Slide 13: Planos
Rumbo-manteo
Manteo Real
  Ángulo de inclinación de un plano en la dirección de máxima pendiente.
Plano Horizontal
Plano
Rumbo
LMP
Manteo Real

## Slide 14: Planos
Rumbo-manteo
Manteo aparente: Dirección de inclinación de un plano en cualquier dirección diferente de la de máxima pendiente.
Plano Horizontal
Plano
Rumbo
LMP

## Slide 16: Planos
Dip-DipDir
Dip = manteo.
Dip Direction
  Dirección de máxima pendiente de un plano. Proyección al plano horizontal de la LMP.
Plano Horizontal
Plano
Rumbo
LMP
Dip Direction

## Slide 18: Planos
Rake:
  Es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la contiene.
Plano
Plano Horizontal
Rumbo
Recta
Rake

## Slide 19: Mapas Geológicos
Representación en planta de unidades geológicas
Topografía (*)
Litología
Estructuras

## Slide 20: Mapas Geológicos
Topografía

## Slide 21: Mapas Geológicos
Topografía

## Slide 22: Mapas Geológicos
Topografía

## Slide 23: Mapas Geológicos
Estructuras
Estructuras geológicas y sus representaciones

## Slide 24: Mapas Geológicos
Litología
Representación geométrica de unidades de roca. Por ahora supondremos que estos cuerpos tienen formas planares, o bien, que sus fornteras estan caracterizadas por un plano. (**)

## Slide 25: Regla de las V

## Slide 26: Regla de las V

## Slide 27: Regla de las V

## Slide 28: Regla de las V

## Slide 29: Regla de las V

## Slide 30: Mapas Geológicos
Método de los 2 puntos:
500
600
D
D
100




## Slide 31: Mapas Geológicos
Método de los 3 puntos:
300
400
500

D
100

D

## Slide 32: Brújulas
Circulo Completo
Se apoya el espejo contra el plano a medir.
Se centra el nivel esférico
Se estima la dirección de la inclinación y se toma la medida mas cerca de esta dirección
Se usa el clinómetro.

## Slide 33
Tipo Americano
El costado de la brújula se coloca en dirección del rumbo.
Se centra la burbuja de nivel esférico
Se mide el rumbo indistintamente hacia el E u W el lado de la aguja mas cercano al norte. Ej: N30W.
Luego se pone la brújula perpendicular al rumbo, y se usa el clinómetro. Se centra el nivel tubular
Se mide el clinómetro y se estima la dirección de mayor inclinación.

## Slide 34: Actividad