## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo 4: Selección del Proceso Productivo

## Slide 2: Introducción
La selección del proceso productivo corresponde a una decisión de nivel estratégico.
Se relaciona fuertemente con el diseño del producto, los volúmenes de producción y las tecnologías utilizadas.

## Slide 3: Clasificación por Flujo del Producto
1.- Flujo en Línea:
  Corresponde a una secuencia lineal de operaciones.
Tarea o estación de trabajo.
Flujo del producto.
Flujo Lineal

## Slide 4: Clasificación por Flujo del Producto
  Características:
    El Producto:
      Masivo.
      Barato.
      Estandarizado.
    El Proceso:
      Continuo.
      Con poca flexibilidad.
      Automatizado.
      Requiere equipo especializado.
      Eficiente.
      De fácil control.

## Slide 5: Clasificación por Flujo del Producto
    Inversión alta.
    Bajo inventario.
    Eficiencia del 90% aproximadamente.
    Mano de obra poco especializada.
  Ejemplos:
    Película “Tiempos Modernos” de Chaplin.
    Líneas de ensamble.
    Cafetería.
    Industria Química.
    Industria Electrónica.
    Papeleras.
    Industria del Acero.

## Slide 6: Clasificación por Flujo del Producto
2.- Flujo Intermitente (taller de trabajo):
  Corresponde a la producción por lotes, en forma intermitente.
Flujo Intermitente
Tarea o estación de trabajo.
Flujo del producto.

## Slide 7: Clasificación por Flujo del Producto
  El equipo y mano de obra se organizan en centros o equipos de trabajo por tipos similares de habilidades.
  Características:
    Menor eficiencia (~ 20 - 40%).
    Mayor flexibilidad.
    Menor inversión.
    Mayor habilidad de la mano de obra.
    Menor utilización de equipo.
    Maquinaria más general.
    Control más difícil.
    Inventario más alto.

## Slide 8: Clasificación por Flujo del Producto
  Ejemplos:
    Garage.
    Taller de Muebles.
    Consultora.

## Slide 9: Clasificación por Flujo del Producto
3.- Flujo por Proyecto:
  Distintas etapas que se enlazan para realizar un trabajo.
Flujo de Proyectos
Comienzo
Final
1
3
Tarea o actividad.
Relación de precedencia.
2
4

## Slide 10: Clasificación por Flujo del Producto
  Ejemplos:
    Construcción de un edificio.
    Construcción de un barco.
    Proyecto de consultoría.

## Slide 11: Cuadro Resumen

## Slide 12: Clasificación por Tipo de Cliente
1.- A Pedido:
  Productos elaborados de acuerdo a especificaciones del cliente (fecha, precio, etc.).
  Medidas de eficiencia:
    Costos.
    Cumplimiento de plazos.
    Cumplimiento de especificaciones.
  Ejemplos:
    Restaurant.
    Sastre.
    Imprenta.
    Alfombras Tejidas.

## Slide 13: Clasificación por Tipo de Cliente
2.- Para Inventario:
  Productos son elaborados para venta por stock contra demanda.
  Medidas de eficiencia:
    Servicio (ventas no cumplidas).
    Costos.
  Ejemplos:
    Autos.
    TV.
    Mc Donald.
    Ropa en Tienda.

## Slide 14: Clasificación por Tipo de Cliente
Puede ser conveniente:
  Combinar pedidos e inventario.
  Posponer el ensamble del producto final.
  Almacenar inventario de producto genérico.
  Ejemplo: Caso Benetton.

## Slide 15: Cuadro Resumen
Fabricación para Inventario versus Fabricación por Pedido.

## Slide 16: Ejemplos

## Slide 17: Factores de Elección
1.- Requerimientos de capital y costos de operación:
  Proceso en línea requiere mayor costo de capital, pero menor costo operacional.
2.- Condiciones de mercado:
  Volumen alto lleva a un proceso en línea.
  La competencia puede exigir flexibilidad.
3.- Disponibilidad, costo y habilidades de la mano de obra:
  Traslado de industrias a países en desarrollo.

## Slide 18: Factores de Elección
4.- Capacidad administrativa:
  Subcontratación de algunos procesos (ejemplo: transporte).
5.- Disponibilidad y precio de la materia prima:
  Flujo en línea necesita suministro continuo de insumos.
6.- Estado de la tecnología:
  Flujo en línea tiene mayor riesgo frente a factores de cambio.

## Slide 19: Factores de Elección
Además, se debe ver en forma sistemática factibilidad técnico-económica.

## Slide 20: Estrategia Producto-Proceso
Matriz de Proceso-Producto
I
II
III
IV
Bajo volumen-baja
Productos múltiples,
Pocos productos
Alto volumen-alta
estandarización,
volumen bajo
importantes,
estandarización,
productos únicos
mayor volumen
productos utilitarios
I
Flujo desordenado
(taller de proyectos)
II
Flujo de línea sin
conexión (por lotes)
III
Flujo de línea relacionado
(línea de ensamble)
IV
Flujo continuo
Impresor
Comercial
Equipo
Pesado
Ensamble
Autos
Refinería
Azúcar
No
Fábrica automatizada
con poca producción
No
Transporte mal
llevado
Estructura del producto
Etapa del ciclo de vida del producto
Estructura del proceso
Etapa del ciclo de vida del proceso

## Slide 21: Estrategia Producto-Proceso
Interpretación:
  Producto masivo  estandarización  proceso en línea.
  Un cambio de producto esta ligado a un cambio de proceso.
  Si se atrasa el avance en los procesos aumentan los costos, si se adelanta se pierde flexibilidad.
  Es conveniente moverse sobre la diagonal.

## Slide 22: Estrategia Producto-Proceso
  Actualmente se busca la producción masiva pero flexible (FMS: Sistemas de Manufactura Flexible).
Caso:
  Bicicletas en Japón.

## Slide 23: Integración Vertical
1.- Hacia Atrás (a la materia prima):
  Ventajas:
    Costo.
    Confiabilidad en el suministro.
  Ejemplos:
    Planta celulosa  bosques.
    Cadena de supermercados  campos.
    Planta pesquera  barcos.

## Slide 24: Integración Vertical
2.- Hacia Adelante (a los mercados):
  Ventajas:
    Control de mercado.
    Contacto con el cliente.
  Ejemplos:
    Fábrica textil  negocios de ventas.
    Cooperativa de  planta  distribución. productores de leche

## Slide 25: Integración Vertical
Integración Vertical a Nivel Global:
  Partes se hacen en Estados Unidos, son ensambladas en México y se distribuyen desde Estados Unidos.
Problemas de la Integración:
  Costos de capital elevados.
  Habilidades gerenciales requeridas.

## Slide 26: Integración Horizontal
Consiste en aprovechar las ventajas comparativas para expandirse a áreas similares.
Causas:
  Prestigio en el mercado.
    Cristian Dior: perfumes  ropa, joyas y relojes.
  Tecnología.
    Head: ski  tenis.
  Procesos.
    Tienda de ropa  multitienda (Falabella).
    Multitienda  financiera.

## Slide 27: Integración Horizontal
Ventaja:
  Apertura de nuevos mercados.
Problema:
  Desperfilarse hacia negocios en los cuales se tiene baja experiencia.