## Slide 1: Análisis de Procesos
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 2
Contenido
Análisis de Procesos:
  Medidas de Desempeño: Capacidad, Tiempo de Ciclo, Tiempos de Flujos, Cuellos de Botella.
  Productividad y Eficiencia: Como los cuellos de botella afectan la capacidad y los retornos de un sistema de producción.
  Efectos de los Tiempos de Setup y Tamaños del Lote.
Discusión del caso “Kristen’s Cookie Company”.
Producción Agregada y Sistemas MRP.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 3
Pregunta Central
Ventas
Tiempos de Entrega (actual)
Precio
Capacidad
Tiempo de Flujo
Tiempos de Entrega
(confiabilidad)
Tiempos Entrega (Promesa)
Retornos
Como podemos estimar la rentabilidad de una operación?
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 4
Costos
Trabajo
Materiales
Inversiones de
Capital
Pregunta Central
Como podemos estimar la rentabilidad de una operación?
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 5: KRISTEN’S COOKIES
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 6
Definición de un Proceso
Ejemplos:
En Kristen’s cookies, en el proceso del horno,
Un proceso consiste de inputs, outputs, recursos y transformaciones. Los recursos transforman los inputs en outputs.
En una Aerolínea
Input = masa, Output = galletas cocidas, Recursos = Kristen, Horno, Bandeja
Input = personas/equipaje un punto de origen,
Output = personas/equipaje un punto de destino,
Recursos = aviones, pilotos, azafatas, aeropuertos, etc.
Proceso de
Transformación
Input
Output
Recursos
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 7
Definición de un Diagrama de Flujo de Procesos
Un diagram de flujos comprende un conjunto de procesos unidos en una secuencia appropiada.
Proceso A
Proceso B
Cola
Inventario
Como dividir una operación en procesos:
Sólo inputs y outputs se mueven a lo largo de las flechas. Recursos están fijos. Por ello, todo set de recursos usados en forma conjunta define un proceso.
Por ejemplo, en Kristen’s Cookies, “Mezclar Masa” y “Vaciarla en la Bandeja” are son un mismo procesos ya que comparten el recipiente donde se mezcla.
Descomponer los procesos de esta manera, donde sólo inputs y outputs se mueven entre procesos permite “romper” una operación complejas en partes mas sencillas que pueden analizarse en forma independiente.
Por ejemplo, podemos analizar “Mezcla y Vaciado” en forma separada del Horno, el empaque o el pago.
Buffer
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 8
Inputs, Outputs y Recursos
Proceso | Input | Output | Recursos
Mezcla y Vaciado | Ingredientes | Masa en Bandeja | Procesador, Recipiente, Bandeja, Kristen
Cocción/Horno | Masa en Bandeja | Galletas Calientes | Amiga, Horno, Bandeja
Enfriado | Galletas Calientes | Galletas Frías | Espacio de la Cocina
Empaque | Galletas, Caja, Cordel | Galletas Empacadas | Amiga
Recepción de Pago y Entrega | Galletas | Dinero | Amiga, Caja Registradora
Excepto por Kristen, su amiga y las bandejas ninguno otro recursos es compartido por dos o mas procesos. Asumiremos un numero ilimitado de bandejas, espacio ilimitado para enfriar en la cocina y tiempo ilimitado para Kristen y su amiga. De esta forma podemos analizar cada proceso por separado.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 9
Kristen’s Cookies: Diagrama de Flujo
Recepción
Computador (0 min)
Lavar Recipiente, Mezclar Masa
Vaciar en Bandeja
Kristen (Setup = 6 min, Operación = 2 min/dz)
Lote = hasta 3 dz por recipiente
Carga, ajuste del Timer y
Cocción
Amiga (Setup = 1 min, Operación = 9 min/dz.)
Lote = 1 dz. por horno
Descarga
Amiga (0 min)
Enfriado
(5 min)
Empaque
Amiga (2 min/dz)
Entrega y Pago
Amiga (1 min/dz)
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 10
Conceptos & Definiciones
Tiempo de Ciclo = Tiempo promedio entre la producción de dos unidades consecutivas en un procesos que produce continuamente.
Capacidad = Producción promedio por unidad de tiempo cuando el proceso produce continuamente.
Utilización = Producción / Capacidad.
Tiempo de Flujo = Tiempo que una unidad pasa en el sistema (incluyendo tiempos de espera)
Capacidad = 1/ (Tiempo de Ciclo)
Observaciones:
Las medidas tiempo de ciclo, capacidad, utilización, tiempo de flujo pueden aplicarse a cada proceso o al sistema completo.
Tiempo de Flujo de un proceso no coincide necesariamente con Tiempo de Ciclo. Porqué?
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 11
Mas Conceptos & Definiciones
Proceso en Batch = Varias unidades son procesada simultáneamente. El número de unidades procesadas simultáneamente se conoce como Tamaño de Lote (Batch)
Cuello de Botella (CB) = Operación/Recurso que limita la produccion total de un proceso: usualmente es la operación/recurso con menor capacidad.
Capacidad del Sistema = Capacidad del CB
Tiempo de Ciclo del Sistema = Tiempo de Ciclo del CB.
Tiempo Ocioso = Tiempo durante el cual una operación/recursos no está produciendo.
Tiempo de Flujo = Tiempo de Ciclo  Batch
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 12
Análisis de Proceso con un Horno
Proceso | Tamaño Orden = 1 dz |  |  | Tamaño Orden = 2 dz |  | 
 | Capacidad (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/orden) | Capacidad (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/orden)
Mezcla y Vaciado | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 10
Horno | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 20
Enfriado | Infinito | 0 | 5 | Infinito | 0 | 5
Empaque | 30 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4
Entrega y Pago | 60 orden/hr | 1 | 1 | 60 orden/hr | 1 orden/min | 1
Ver transparencias que siguen con la discusión de estos valores.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 13
Carta Gantt
Cuanto tiempo toma producir 1 dz. con un solo horno? 2 dzs? 3 dzs?
1ra dz
26 min
2da dz
10 min
3ra dz
10 min
Qué pasa con otros recursos como Bandejas y Trabajo?
Proceso
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Mezcla
Horno
Enfriado
Empaque
Ent. & Pago
minutos
Carta Gantt Chart con un Horno (Orden = 1 dz)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 14
Preguntas
Cuántas ordenes de 1 dz. Puede procesar Kristen en una hora?
Cómo cambia la capacidad del proceso “Mezcla y Vaciado” si el tamaño de las ordenes aumenta de 1dz a 2 dzs y a 3 dzs?
Cómo cambia la capacidad del proceso entero?
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 15
Preguntas
Cuántas ordenes de 1 dz. Puede procesar Kristen en una hora?
  6 ordenes/ hr
  El Horno es el cuello de botella
Cómo cambia la capacidad del proceso “Mezcla y Vaciado” si el tamaño de las ordenes aumenta de 1dz a 2 dzs y a 3 dzs?
  La capacidad aumenta a 12 dz./hr para ordenes de 2dz., y a 15 dz./hr para ordenes de 3dz.
  Este aumento se debe a que el tiempo de setup de 6 minutos es distribuido en un número mayor de docenas
Cómo cambia la capacidad del proceso entero?
  No Cambia. El Horno sigue siendo el cuello de botella.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 16
Análisis de Proceso con dos Hornos
Proceso | Orden = 1 dz |  |  | Orden = 2 dz |  |  | Orden = 3 dz |  | 
 | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or) | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or) | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or)
Mezcla |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Horno |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enfriado |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Empaque |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega y Pago |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 17
Análisis de Proceso con dos Hornos
Proceso | Orden = 1 dz |  |  | Orden = 2 dz |  |  | Orden = 3 dz |  | 
 | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or) | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or) | Capac. (dz/hr) | Tiempo de Ciclo (min/dz) | Tiempo de Flujo (min/Or)
Mezcla | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12
Horno | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 20
Enfriado |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5
Empaque | 30 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 30 | 2 | 6
Entrega y Pago | 60 (ord/hr) | 1 | 1 | 60 (ord/hr) | 1 | 1 | 60 (ord/hr) | 1 | 1
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 18
Preguntas
Cuál es el efecto de agregar un horno mas en la capacidad del sistema (para distintos tamaños de orden)?
Cuál es la capacidad del sistema si Kristen trabaja sola? Asuma que hay un solo horno y las ordenes son por 1dz.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 19
Preguntas
Cuál es el efecto de agregar un horno mas en la capacidad del sistema (para distintos tamaños de orden)?
  Capacidad aumenta de la siguiente forma:
    Orden = 1dz  Capacidad aumenta de 6 a 7.5 dz./hr
    Orden = 2dz  Capacidad aumenta de 6 a 12 dz./hr
    Orden = 3dz  Capacidad aumenta de 6 a 12 dz./hr
  Cuello de Botella cambia dependiendo del tamaño de la orden.
Cuál es la capacidad del sistema si Kristen trabaja sola? Asuma que hay un solo horno y las ordenes son por 1dz.
  Contenido de trabajo de cada orden es = 12 min/dz.
  Tiempo de Ciclo que calculamos es = 10 min/dz.
  Luego si Kristen trabaja sola no puede mantener un tiempo de ciclo de 10 min/dz.
  Por lo tanto la capacidad del sistema CAE. El recurso Trabajo se convierte en el Cuello de Botella y la nueva capacidad es 5 dz./hr.
  Al menos Dos personas se necesitan para operar el sistema a plena capacidad.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 20
Preguntas
Cuál es la utilización de cada proceso? Asuma que hay 1 horno y las ordenes son por 1 dz.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 21
Preguntas
Cuál es la utilización de cada proceso? Asuma que hay 1 horno y las ordenes son por 1 dz.
  Utilización de un proceso se define:
    = Capacidad del sistema / Capacidad del proceso
    = Tiempo de Ciclo del proceso / Tiempo de Ciclo del sistema.
  Para el sistema manejado por Kristen:
    Mezcla & Vaciado: (8 min./dz.)/(10 min./dz.) = 80%
    Horno: 10 / 10 = 100%
    Enfriado: 0/10 = 0%
    Empaque: 2/10 = 20%
    Entrega y Pago: 1/10 = 10%
  Recursos que No son CB pueden estar ociosos. Los CB tiene una utilización de l 100% si no hay variaciones aleatorias en el sistema.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 22
Formas de Aumentar la Capacidad
Mejorando la carga de trabajo en los CB
  Trabajando eficientemente
  Trabajando mas rápido
  Haciendo el trabajo correcto la primera vez.
  Eligiendo el mix de productos adecuado
Moviendo trabajo del CB a otras estaciones que no son CB.
  o incluso a 3ras partes (outsourcing)
Aumentar la disponibilidad del CB
  Trabajando horas extras.
  Aumentando la escala (inversiones de capital)
  Aumentando el tamaño del batch (economías de escala)
  Eliminando desperdicios (producción ajustada)
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 23
Cuál es el margen asociado a ordenes de distinto tamaño? Asuma el trabajo cuesta $10/hr, los costos variables (insumos) son de $0.7/dz y el precio de venta es $3/dz
  Orden = 1 dz.
  Trabajo = 12 min./dz.
  Costo = $0.70 Insumos +$10×12/60 Trabajo = $2.70/dz.
  Margen = $0.30/dz.
  Orden = 2 dz.
  Trabajo = 8.5 min./dz.
  Costo = $0.70 Insumos +$10×8.5/60 Trabajo = $2.12/dz.
  Margen = $0.88/dz.
  Orden = 3 dz.
  Trabajo = 7.33 min./dz.
  Costo = $0.70 Insumos +$10×7.33/60 Trabajo = $1.92/dz.
  Margen = $1.08/dz.
Note que hemos ignorado el tiempo ocioso del trabajo. Cuál sería el margen si no ignoramos el tiempo ociosos?
Preguntas Adicional
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 24
Cuál es el mayor descuento que Kristen podría hacer para incentivar ordenes de 2dz en lugar de 1dz? Asuma que hay dos hornos
  La capacidad del sistema aumenta con el tamaño de la orden. Es decir, ordenes por 2dz liberan tiempo del CB que se puede usar para generar mas ingresos.
  Orden = 1 dz.
  Se requieren 8 min del CB para producir 1 dz.
  Margen por min. del CB = ($0.30 dz.)/ (8 min./dz.)
    = $0.0375/min.
  Orden = 2 dz.
  Se requieren 5 min del CB para producir 1 dz.
  Margen por min.del CB = ($0.88 dz.)/ (5 min./dz.)
    = $0.176/min.
  Descuento Maximo
  = Margen adicional generado al procesar ordenes de 2 dz. En lugar de ordenes de 1dz.
  = $(0.176-0.0375) × 10min = $1.385 por orden de 2 dz
  Concepto: MONETARIZAR EL CUELLO DE BOTELLA
Preguntas Adicional
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 25: Resumen
Diagram de Flujos
  Separar procesos en secuencia de actividades
  Identificar recursos asociados con cada actividad
Carta Gantt
  Muy útil para la gestión de recursos y su scheduling
Medidas de Desempeño: Capacidad, Tiempo de Ciclo, Tiempo de Flujo, Cuellos de Botella
Especial enfasis en manejar correctamente el CB ya que determina la capacidad del sistema.
Monetarizar el CB, i.e., calculando el margen generado por unidad de tiempo en el CB.
Notes: Session 3: Process Analysis
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey