## Slide 1: ME56A – Diseño de Elementos de Máquinas
Estado de Esfuerzos y Criterios de Falla
Profesor: Roberto Corvalán
Ayudante: Felipe Figueroa G.
(ffiguero@ing.uchile.cl)

## Slide 2: Estado de Esfuerzos
Para un elemento de masa en 2D podemos graficar su estado de esfuerzos de la siguiente manera:

## Slide 3: Estado de Esfuerzos
Lo importante es notar que es lo que pasa cuando se cambia el sistema de coordenadas a uno rotado en cierto ángulo:

## Slide 4: Estado de Esfuerzos
Se puede demostrar que en el nuevo sistema de coordenadas el valor de los esfuerzos está dado por:

## Slide 5: Estado de Esfuerzos
Es claro entonces que el EE en un solo sistema de coordenadas no nos entrega toda la información necesaria.
El eje X-Y en donde determinamos el EE inicialmente no es necesariamente en donde se encuentran los esfuerzos máximos, que últimamente hacen fallar a un material.

## Slide 6: Círculo De Mohr
Es un diagrama en 2D que permite visualizar de manera fácil los distintos estados de esfuerzos de un sistema en función del ángulo de rotación.
Los ejes del diagrama son el esfuerzo normal  y el esfuerzo de corte (este último es positivo cuando actúa en contra del sentido del reloj).

## Slide 7: Círculo de Mohr

## Slide 8: Círculo de Mohr
Notar que:
  Hay un plano en el cuál el esfuerzo normal es máximo y no hay esfuerzo de corte => PLANO Y ESFUERZOS PRINCIPALES
  Hay otro plano a 90º en el círculo de Mohr del plano principal en donde el esfuerzo de corte es máximo (45º en el plano real).

## Slide 9: Círculo de Mohr
Los esfuerzos principales pueden calcularse a partir de un estado de esfuerzos cualquiera:

## Slide 10: Círculo de Mohr 3D
En el caso 3D

## Slide 11: Círculo de Mohr 3D
Los esfuerzos principales son 3 y se obtienen resolviendo para  la ecuación:

## Slide 12: Círculo de Mohr 3D

## Slide 13: Criterios de Falla Estáticos
Para materiales dúctiles (como el acero) se utilizan principalmente los criterios de Tresca y Von Mises.

## Slide 14: Criterio de Tresca
También llamado de esfuerzo de corte máximo.
Estipula que la fluencia comienza cuando el esfuerzo de corte máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo de corte máximo en una probeta de ensayo de tracción del mismo material cuando esta probeta empieza a fluir.
El material comienza a fluir cuando:
La ecuación de diseño queda como:

## Slide 15: Criterio de Von Mises
También llamado hipótesis de la energía de deformación.
Estipula que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de deformación total en un volumen unitario alcanza o excede la energía de deformación en el mismo volumen correspondiente a la resistencia de fluencia en tensión o en compresión.
El material comienza a fluir cuando:

## Slide 16: Criterio de Von Mises
La ecuación de diseño queda como:

## Slide 17: Comparación de Criterios
El criterio de Tresca (Maximum Shear) no predice tan bien las fallas como el de Von Mises, pero es más conservador y más fácil de calcular, por lo que es más conveniente usarlo.

## Slide 18: Resultados Experimentales

## Slide 19: Metodología Recomendada
Determinar las principales fuerzas que actúan en la pieza (hacer simplificaciones si es que es necesario).
Determinar el estado de esfuerzos en un sistema de coordenadas cómodo. (ME46A, =Mc/I, etc.)
Determinar los esfuerzos principales mediante la transformación de esfuerzos.

## Slide 20: Metodología Recomendada
Utilizar un criterio de falla apropiado (Tresca, Von Mises, fatiga, etc).

## Slide 21: MDSolids
Software recomendado para realizar diagramas de vigas y aprendizaje en general acerca de temas de mecánica de sólidos.
www.mdsolids.com

## Slide 22: Ejercicio Próxima Semana
Repaso de Resistencia de Materiales.
Determinar el estado de esfuerzos en la sección crítica de algún sistema mecánico, realizar criterios de falla y seleccionar material y sección de dicha pieza.

## Slide 23: Ejercicio Próxima Semana
Se les va a permitir tener el libro “Diseño en Ingeniería Mecánica” de Shigley y Mitschke para el ejercicio y/o Apuntes del Profesor y calculadora (necesaria) para resolver el ejercicios. Sin ejercicios resueltos ni pautas anteriores obviamente (nota 1 si los pillan).
Se les subieron los diagramas de vigas que vienen en ese libro en caso de que no puedan conseguírselo para el ejercicio (es lo que más van a necesitar).

## Slide 24: Ejercicio Próxima Semana
Fórmulas básicas a repasar:
  Flexión:
  Torsión:
  Tensión:

## Slide 25: Ejercicio Próxima Semana
Círculo de Mohr (estado de esfuerzos).
Criterios Tresca y Von Mises.