## Slide 1: DISEÑO PRELIMINAR DE DIAGRAMAS DE FLUJOS

## Slide 2: Nuevas Ideas en Procesos
¿ ?

## Slide 3: Nuevas Ideas en Procesos
Producir una materia prima costosa u obtenerla al mínimo costo.
- Convertir un subproducto de desecho en un producto de valor.
- Crear un material completamente nuevo.
- Encontrar un nuevo camino de reacción para fabricar un producto existente. Por ejemplo, producir un catalizador nuevo, ó desarrollar una alternativa de bioprocesamiento.
-

## Slide 4: Nuevas Ideas en Procesos
- Desarrollar o utilizar una nueva tecnología. Por ejemplo; membranas, biotecnología, sistemas expertos, robótica, etc.
- Desarrollar o utilizar un nuevo material de construcción en un equipo de proceso. Por ejemplo; polímeros, anticorrosivos o materiales que soporten altas Tª y P, etc.
- Desarrollar un tratamiento de efluentes contaminantes a bajo costo.

## Slide 6: DISEÑO DE PROCESOS
SINTESIS
ANALISIS

## Slide 7: Aproximación Jerárquica al Diseño Conceptual
    1- Proceso continuo vs. discontinuo vs. semicontinuo.
    2- Estructura de entrada y salida del diagrama de flujo.
    3- Estructura de reciclo del diagrama de flujo.
    4- Estructura general del sistema de separación:
      (a) Sistema de recuperación de gases.
      (b) Sistema de recuperación de líquidos.
      (c) Sistema de recuperación de sólidos.
    5- Red de intercambio de calor (integración de energía).
6- Planificación y programación de la producción.

## Slide 8: PROCESO CONTINUO
    Condiciones de operación estacionarias.
    Gran escala de producción.
    Cada equipo realiza una operación o función específica.
    Calidad del producto constante.
    Velocidad de producción constante.
    Alta automatización.
    Poca mano de obra.
    Funcionamiento intermitente.
    Ciclo de operación.
    Pequeña escala de producción.
    Plantas flexibles, multiproducto y multipropósito.
    Equipos multifuncionales y multi-operacionales.
    Grandes tiempos de procesamiento o residencia.
    Reacciones lentas, Flujos pequeños.
    Productos que ensucian, incrustan o corroen los equipos.
    Productos de calidad variable.
    Velocidad de producción variable.
    Mucha mano de obra.
    Productos de alto valor y calidad.
    Procedimientos de síntesis complejos.
    Condiciones de control muy estrictas.
PROCESO BATCH ( DISCONTINUO )

## Slide 9: Estructura de Entrada y Salida del Diagrama de flujos
Reciclo
Alimentación
Insumos
Producto
Sub-Productos
Purga
PROCESO
PRODUCTIVO

## Slide 10: Información Preliminar
1- Reacciones químicas y condiciones de reacción.
2- El flujo de producción deseado.
3- La pureza deseada del producto y su precio.
4- Las materias primas y su precio.
5- Velocidad(es) de la reacción(es) química(s) y
la velocidad(es) de desactivación del catalizador(es).
6- Cualquier restricción del procesamiento.
7- Datos de la planta y lugar de ubicación.
8- Propiedades físicas de todos los componentes.
9- Seguridad, toxicidad, e impacto ambiental de
los materiales involucrados.
10- Precios de los subproductos, equipos y servicios.

## Slide 11: Información Preliminar

## Slide 12: EJEMPLO: Proceso para producir benceno a partir de tolueno (Proceso HDA).

## Slide 14: DECISIONES A TOMAR DURANTE EL DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJOS

## Slide 15: 1- ¿Se debe purificar la corriente de alimentación antes de que entre en el proceso?
Remover Especies ó Purificar ==> Aumento de Costos del Proceso

## Slide 16: 2- ¿Se debe remover o recircular un subproducto reversible?
La Decisión es Económica

## Slide 17: 3)- ¿Se debe usar un reciclo de gas con una corriente de purga?
La separación de gases livianos requiere de alta presión y refrigeración

## Slide 18: 4)- ¿Se deben recuperar o recircular algunos reactantes?

## Slide 19: 5)- ¿Cuántas corrientes efluentes deben haber?

## Slide 20: Ejemplo: Encontrar el número de corrientes de productos para el proceso HDA.
Reciclo
Tolueno
CH4, H2
Benceno
Difenilo
CH4, H2
PROCESO
HDA

## Slide 21: 6)- ¿Cuáles son las variables de diseño, y qué aspectos económicos están asociados con éllas?

## Slide 22: Procedimiento para Desarrollar Balances

## Slide 23: Ejemplo: Balances de masa en el proceso HDA
Reciclo
FFT, Tolueno (2)
FG, CH4, H2 (1)
PB = 265 mol/h
(4) PD , Difenilo
PG, CH4, H2 (5)
PROCESO
HDA
(3) Benceno

## Slide 26: Tabla de Corrientes
Reciclo
(5)
(2)
(1)
(4)
PROCESO
HDA
(3)

## Slide 27
Beneficio Económico Bruto
Para el Proceso HDA se tiene: BE =
{valor del benceno + valor del difenilo
+ valor del combustible de la purga}
- {valor del tolueno - valor del gas consumido}
BE = {valor producto + valor subproducto(s)
- valor materia prima(s)}, [$/año] No se consideran los costos de inversión ni los costos de servicios. Si BE < 0 entonces:
i)- Desechar el diseño del proceso.
ii)- Buscar una fuente de materias primas más baratas. iii)- Buscar procesos alternativos.

## Slide 28
Precios

## Slide 29: Beneficio Bruto del Proceso HDA en función de la conversión y de la fracción de hidrógeno en la corriente de purga
YPH = 0.1
YPH = 0.7
YPH = 0.9

## Slide 30: Estructura de los Sistemas de Separación