## Slide 1
Santiago 4 de Agosto 2009
CI41C HIDROLOGÍA
CLASE 4
Notes: <number>

## Slide 2
Agenda
  Planteamiento de problema
  Balance Hidrológico
CI41C HIDROLOGÍA
Clase 3
Notes: <number>

## Slide 3
"X" representa los insumos o entradas al sistema por unidad de tiempo,
"Y" las salidas por unidad de tiempo y
dS/dt es la tasa de variación con el tiempo del almacenamiento de masa o volumen en el sistema.
P + Qsa + Qza = E + ET + I + Qse+ Qze ± ΔSL ± ΔSS ± ΔSZ± ΔSN
P = precipitación media.
    Qsa = gastos superficiales afluentes a la cuenca o subsistema (naturales y/o artificiales).
    Qza = gastos subterráneos afluentes.
    E = evaporación media desde superficies de agua libre.
    ET = evapotranspiración media.
    I = retención por intercepción de la precipitación en vegetación.
    Qse = gastos superficiales efluentes de la cuenca.
    Qze = gastos subterráneos efluentes.
    ΔSL = variación en el período, de los volúmenes de agua almacenada superficialmente (lagos, embalses, lagunas, depresiones superficiales del terreno, etc).
    ΔSS = variación del volumen de agua almacenada en los suelos no saturados (en forma de humedad del suelo).
    ΔSZ = variación del almacenamiento subterráneo en los acuíferos.
    ΔSN = variación del agua almacenada en nieves y glaciares.
X = Y + dS/dt
BALANCE HIDROLÓGICO
Notes: <number>

## Slide 4
SISTEMA SUELO-AGUA-PLANTA
P
P
In
In
I
H
Pf
Z
EI1
EI2
ES1
ES2
Napa subterránea
ET
ET
Zona radicular
Zona de percolación
Balance
Notes: <number>

## Slide 5
P+EI1+ES1= ET+EI2+ES2+ In + ΔH+ΔZ
ENTRADAS
SALIDAS
VARIACIONES ALMACENAMIENTO
Notes: <number>

## Slide 6
SISTEMA ZONA RADICULAR
P
P
In
In
I
H
Pf
EI1
EI2
ET
ET
Zona radicular
P+EI1=In+ET+EI2+Pf±Δ
I=P+EI1-In-ET-EI2
I=Pf±ΔH
Notes: <number>

## Slide 7
BALANCE HIDROLÓGICO DE UNA REGIÓN
P
ET
R1
Q1
QZ1
Q2
QZ2
RZ
Z
DZ
R2
P+Q1+R1+QZ1=R2+ET+Q2+QZ2±ΔH±ΔZ
QZ1+RZ=QZ2+DZ ± ΔH ± ΔZ
Notes: <number>