## Slide 1
Diseño de oferta
Modelos de Oferta.
Sistemas cíclicos: simple, con carga de retorno, general; los casos t(k). Teoría de la circulación: el problema t(q), diagrama espacio-tiempo. Variables y relaciones: flujo, velocidad, concentración; capacidad de medios fijos. Función de transporte con demanda endógena: reglas de operación y nivel de servicio; capacidad y flujo.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte Capítulo 3

## Slide 2
Diseño de oferta
La tecnología de transporte
F(X,Y)>= 0 (función de transformación)
Y: Demanda (vector de flujos OD, periodo, modo)
X: Insumos (vías, terminales, vehículos, …)
¿Cómo combino los X para producir Y en forma óptima?
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte Capítulo 3

## Slide 3
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
El sistema cíclico simple
Consideraciones
Sistema ideal
Discreto
Con operación cíclica de frecuencia fija
Con vehículos idénticos e intercambiables
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte
Existe demanda de Transporte en un par origen-destino único, con un producto único de naturaleza continua y con demanda estacionaria.

## Slide 4
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
: intensidad del flujo de transporte (constante)
--> expresar la cantidad de medios de transporte necesarios como función de la intensidad de flujo
Parámetros:
K: máxima cantidad de lo transportado que es posible cargar en cada vehículo (capacidad)
--> restricciones que establecen K
(vehículo, vía) (peso, volumen)
k: tamaño de embarque:
cantidad realmente cargada en un vehículo en un ciclo dado (k<=K)

## Slide 5
Capacidad de Carga y Descarga
Supuesto: existen instalaciones de carga y descarga en el origen y el destino respectivamente
S: número de sitios de atención (cada sitio atiende a un solo vehículo)
+: capacidad de carga (cantidad de lo transportado que es posible cargar en el vehículo por unidad de tiempo
-: capacidad de descarga (cantidad de lo transportado que es posible descargar del vehículo por unidad de tiempo
Discutir: pasajeros, carga en contenedores, graneles,...

## Slide 6
Frecuencia de Servicio
f: número de vehículos que pasan por un punto de la trayectoria por unidad de tiempo
1/f=intervalo
Otros:
t(k): tiempo de viaje UT
B: número de vehículos (tamaño de flota)
: proporción de vehículos en servicio
UF: unidad física
UT: unidad de tiempo

## Slide 7
t1(k): tiempo de viaje origen-destino (k<=K)
t2(0): tiempo de viaje destino-origen (k=0)
tc: tiempo de un ciclo; i.e. Suma de los tiempos de carga y descarga y de los tiempos de viaje para un vehículo dado
Obtención de la función de Transporte
: tiempo de carga
: tiempo de descarga
Frecuencia necesaria:
(ejemplo)

## Slide 8
El número de vehículos en servicio B debe ser suficiente para ofrecer esa frecuencia.
Frecuencia ofrecida:
Función de Transporte

## Slide 9
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
Derivaciones a partir de la función de transporte
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte
Sustitución entre número de vehículos y capacidad de carga.
Capacidad media de carga/descarga

## Slide 10
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
Productividad marginal de la capacidad de carga/ descarga
B


## Slide 11
Cantidad almacenada en el sistema
Cantidad almacenada por un vehículo durante un ciclo.
k(t)
t
k/
k
t1(k)
k/

## Slide 12
Cantidad almacenada por el sistema por unidad de tiempo
Cantidad almacenada por un vehículo durante un ciclo.
x
Número de ciclos en un periodo
Duración del periodo
=
Tiempo medio de permanencia de lo transportado en el sistema.
Nivel de servicio.

## Slide 13
Instalaciones de carga y descarga.
: tiempo de carga
: tiempo de descarga
¿Qué pasa si k/+ > 1/f ?
Sitio:
instalación que permite cargar o descargar un vehículo
: intervalo entre vehículos
Necesito más de un sitio.
Si esto no se cumple, de todas maneras puedo necesitar más de un sitio, debido al tiempo de posicionamiento.
tp: tiempo de posicionamiento: tiempo que transcurre entre la llegada de un vehículo al sitio y que este se encuentre listo para cargar/descargar.

## Slide 14
carga
tps
1/f
carga
tpe
1/f
carga
tpe
tps
tps
1/f
tm

## Slide 15
Instalaciones de carga y descarga.
Origen:
S+ sitios de carga
+ capacidad de carga (UF/UT)
--> cada sitio está en operación una proporción c+ del tiempo
--> número de sitios en servicio en un instante dado:
c+·S+
--> capacidad de carga: c+·S+· +
Debe cumplirse: c+·S+· + > 

## Slide 16
Instalaciones de carga y descarga.
Def:
c+ = + intensidad relativa del flujo de transporte con respecto a la capacidad de carga
c+ : número mínimo de sitios que en promedio deben estar en servicio
--> c+·S+ >= c+
(Para descarga se analiza de igual forma)
Si k+ + tp > 1/f ==> se necesita más de un sitio
Graficar operación de un terminal de carga con tres sitios.
Analizar tiempo de espera.

## Slide 17
Diseño de Oferta de Servicios de Transporte
El sistema cíclico simple
Instalaciones de carga y descarga
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte
Tiempo de espera
Llegadas a tasa 
1/f
llegada de vehículos
2/f
k
2k


A
A=
1/2·k·1/f - 1/2·k/+·k
A=
k(1/2f - k/2+)
te=
1/2f - k/2+
A/k =

## Slide 18
Sistema cíclico con carga de retorno
Supuesto: el retorno se utiliza para el transporte de un segundo producto.
--> La frecuencia de servicio debe ser suficiente para absorber 1, 2.
Frecuencia necesaria:
Formas de operar
--> Plena utilización de la capacidad de carga.
--> Igualación de las frecuencias de ida y retorno

## Slide 19
Sistema cíclico con carga de retorno
Igualación de las frecuencias de ida y retorno
Operación con frecuencia única (flota única)

## Slide 20
Sistema cíclico con carga de retorno
Plena carga:
En general distintas ==>
subdividir la flota
B1: vehículos que transportan producto 1 con retorno vacío
B12: vehículos que transportan producto 1 a la ida y producto 2 en el retorno
B2: vehículos que transportan producto 2 con retorno vacío

## Slide 21
Sistema cíclico con carga de retorno
Tiempos de ciclo:
t2(K2) >= t2(0) ==>
tc12>tc1 tc12>tc2
tc1 + tc2 - tc12 = t2 (0) + t1 (0) > 0

## Slide 22
Sistema cíclico con carga de retorno
La cantidad de vehículos en cada flota depende de la magnitud relativa en las frecuencias. >
Si f1’ > f2’ ==>
(y viceversa)
Ejemplo:
Determinar B con ambos tipos de operación
Propuesto: ¿qué elementos de este sistema son “optimizables”? ¿cómo?

## Slide 23
Propuesto:
K= 30 ton, 25 m3
Los vehículos requieren mantenimiento durante 1 día/mes
tv(k)=L/Vmax+0,0001k2 [horas]
+=500[kg/min] g-=800[kg/min]
d=100km
Producto 1: materia prima, densidad 2 [ton/m3]. =300[ton/hora]. Vmax=100[km/hora]
Producto 2: producto elaborado, densidad 0,8 [ton/m3]. =340[ton/hora]. Vmax=50[km/hora]
Se pide:
Dimensionar la flota requerida con operación de frecuencia única
Dimensionar la flota requerida con operación a plena carga

## Slide 24
Sistema cíclico general
ti: tiempo de viaje en el vehículo tramo Xi --> Xi+1 ti(ki)
ki: tamaño de embarque en el tramo Xi --> Xi+1
i: rendimiento de carga/descarga (+/-) en punto i
Si: número de sitios de carga/descarga (+/-) en punto i
f: frecuencia (única)
di: tiempo de detención
tc= i (ti + di)
Existen n puntos Xi en los que hay demanda de ingreso y/o salida del sistema.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

## Slide 25
Sistema cíclico general
Supuesto: producto único.
i+, i-: demandas de ingreso y egreso en el terminal Xi
min(ki)>=0
max(ki)<=K
Los procesos de carga/descarga pueden ser simultáneos o secuenciales, según sean las características del vehículo/terminal.

## Slide 26
Sistema cíclico general
Carga/descarga secuencial
Ecuación de continuidad
Carga/descarga simultánea

## Slide 27
Sistema cíclico general
ij: intensidad de flujo desde i hacia j (matriz origen-destino)
¿f?
máx {ki}=k <=K
Ecuación de recurrencia:

## Slide 28
Sistema cíclico general
Obs: Si tenemos un conjunto de valores ki que cumple con la ecuación de recurrencia, entonces ki‘= ki + C también cumple.
Si sustituimos f por f’=f ==> las ecuaciones serán satisfechas por:
--> método de cálculo

## Slide 29
Método de cálculo de f
Sup:
min{ki}=0
max{ki}=K
--> demostración
--> ejemplo
Def {qi} tal que
q0=0
qi+1= qi+ i+- i- i=1, ... n
Esto es como usar una frecuencia unitaria, puede no satisfacer restricciones de carga máxima
Sea
q=mín{qi}
Q=máx {qi}
Frecuencia: f=(Q-q)/K
Tamaño de embarque: ki=(qi-q)/f

## Slide 30: La función de oferta de las vías
Teoría de la circulación

## Slide 31: Teoría de la circulación
Distancia m
Tiempo min
Veh A
Veh B
adelantamiento
espaciamiento
gap
Pendiente = velocidad

## Slide 32: Teoría de la circulación
Tres características fundamentales del tráfico:
flujo (f)
--> número medio de vehículos que pasan por un cierto punto fijo por unidad de tiempo
densidad (K)
--> número medio de vehículos presentes, en un cierto instante, en una sección de camino
velocidad (v)
--> puede ser medida de distintas formas
vs: media espacial
vt: media temporal

## Slide 33: Teoría de la circulación
Ecuación fundamental del tráfico:
f(veh/hr) = vs (km/hr) · K (veh/km)
Ej:
120
100
140
L= 2km
Densidad:
K= 3veh/2km = 1,5 veh/km
Flujo: si me paro en un punto y observo por 1 hora veré:
50 veces el vehículo rojo
70 veces vehículo verde
60 veces vehículo azul
Total = 180 veh/hr
vs=(120+140+100)/3=120km/hr
vt=(100*50+140*70+120*60)/180=122km/hr
f=120*1,5=180(veh/hr)

## Slide 34: Teoría de la circulación
Relaciones:
la velocidad decrece con la densidad
Modelo típico: v(K)=vl-vl/kj.k
vl : velocidad de flujo libre
kj : densidad máxima (jam density, parking lot syndrome)

## Slide 35: Teoría de la circulación
v(k)=vl-vl/kj ·k
f(k)=
v ·k
= vl ·k -vl/kj ·k2
capacidad

## Slide 36: Teoría de la circulación
v(k)=vl-vl/kj ·k
f(k)=
v ·k
= vl ·k -vl/kj ·k2
capacidad

## Slide 37: Teoría de la circulación
Relación tiempo flujo
En la práctica no se observa ese retorno hacia atrás.
Trabajar con curvas monótonamente crecientes.
Principales demoras están en intersecciones.
Intersecciones semaforizadas
Intersecciones de prioridad

## Slide 38: Teoría de la circulación
Intersecciones semaforizadas
Demora esperada (seg)
Tasa de llegada (veh/hr-pista)
10
50
40
30
20
200 400 600 800 1000 1200
c=90s
v=40s
c=90s
v=60s
Fuente: Sheffi 1985

## Slide 39: Teoría de la circulación
Intersecciones de prioridad
Tiempo medio de espera en cola (seg)
Tasa de llegada (veh/hr-pista)
10
30
20
100 200 300 400 500 600 700 800 900
=1000 veh/hr
gap cr 5s
gap cr 6s
=1000 veh/hr
=750 veh/hr
=750 veh/hr
=500 veh/hr
=1250 veh/hr

## Slide 40: Teoría de la circulación
ca costo de los arcos de la red, que consideran tramos de calles e intersecciones
costos separables ==> ca= ca (fa)
Características deseables de las funciones flujo-costo
realistas
no decrecientes
continuas y diferenciables
C podría ser constante para valores pequeños de flujo
ca: costo percibido por el usuario del arco a
--> cada usuario que es asignado al arco a percibe ese costo

## Slide 41: Teoría de la circulación
ca: costo percibido por el usuario del arco a --> cada usuario que es asignado al arco a percibe ese costo
Costo total de operación del arco a: ca·fa (uc/ut)
¿precio óptimo desde el punto de vista social?
> costo marginal
= cuánto sube el costo total de operación de un arco al ingresar un usuario adicional a ese arco
¿precio percibido?
ca
¿cmga ><= ca?

## Slide 42: Teoría de la circulación
cmga =
ca·fa
= ca·1 +
ca
fa
· fa
fa
Costo percibido
≥ 0
Contribución a la demora del resto debido a la incorporación de un vehículo adicional
--> congestión
ca
fa
= 0 ==> cmga = ca
Sólo en la parte plana de la curva
--> no existe congestión

## Slide 43
carga
tps
1/f
carga
tpe
carga
tpe
tps
tps
tm
1/f
1/f
1/f
carga
tpe
tps
tm
carga
tpe
tps
tm
carga
tpe
tps